Plafondwervelrooster in paneelplafonds DQJP

Aanbestedingsteksten

Plafondwerveldoorlaat type DQJP-SR-...-Z-... in paneelplafonds geïntegreerd voor luchttoevoer, vierkante uitvoering, lamellenbeeld circulair. Frontplaat met dezelfde maten als de plafondpanelen voor een uniform plafond en een tijd- en kostenbesparende montage. Bijzonder geschikt voor comfortruimten met hoge ventilatiewaarden en voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes (tussen 40-100%). Koeling en verwarming zijn mogelijk.

Bestaande uit frontpaneel in paneelgroott uit plaatstaal (-SB) met een hoogwaardige poedercoating in RAL-kleur wit (-9010, standaard) of in een RAL-kleur vrij te kiezen (xxxx). Met in het midden draaibaar gemonteerde, aerodynamische, afzonderlijk zonder hulpmiddelen vanaf de voorzijde van de doorlaat zonder demontage van de doorlaat instelbare,  radiaal geplaatste luchtrichtlamellen in draagvleugelvorm.

Vrije dwarsdoorsnede, weerstand en geluidsvermogenniveau in alle lamellenstanden onveranderlijk.

Product: SCHAKO type DQJP-SR-...-Z-...

-	voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen, circulaire uitsnijding.

Product: SCHAKO type DQJP-SR-...-A-...

-	voor luchttoevoer, vierkant lamellenbeeld.

Product: SCHAKO type DQJP-SQ-...-Z-...

-	voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen, vierkante uitsnijding.

Product: SCHAKO type DQJP-SQ-...-A-...

Breedte frontpaneel (-xxx, 3 cijfers):	B = _________ mm

(Bmin = gatenpatroon - 2 mm, Bmax = 900 mm)

Lengte frontpaneel (-xxxx, 4 cijfers):	L = _________ mm

(Lmin = gatenpatroon - 2 mm, Lmax = 1500 mm)

Lamellen:

-		verdeelde lamellen (-PT) (bij uitvoering -SR vanaf gatenpatroon NW500, bij uitvoering -SQ vanaf gatenpatroon NW400, alleen bij luchttoevoer).

-		doorlopende lamellen (-PS) (bij uitvoering -SR gatenpatroon NW310 tot 800, bij uitvoering -SQ alleen gatenpatroon NW310, alleen bij luchttoevoer).

-	 	zonder lamellen (-P0 (alleen mogelijk bij luchtafvoer).

Lamellenkleur:

-	lamellen uit kunststof

-	gelijkaardig aan RAL9005 (zwart, -L9005)

-	gelijkaardig aan RAL9006 (grijs, -L9006)

-	gelijkaardig aan RAL9010 (wit, -L9010)

-	lamellen uit aluminium, RAL-kleur vrij te kiezen (-Axxxx, lamellen achteraf niet verstelbaar).

-	zonder lamellen (alleen mogelijk bij luchtafvoer).

Luchtstroomgeleiding:

-	voor luchttoevoeruitvoering:

-	"A" (-A), alle Lamellen in lamellenstand 2.

-	"B" (-B), lamellen in lamellenstand 1+2, vooraf in de fabriek ingesteld. (Afhankelijk van de grootte kan met luchtstroomgeleiding "B" een toevoerluchtstroming worden gekozen die wordt gekenmerkt door een hogere inductie).

-	"V" (-V), alle lamellen in lamellenstand 1 (alleen bij verwarming).

-	voor luchtafvoeruitvoering:

-	"C" (-C), zonder lamellen.

Montage:

-	schroefbevestiging (-SM) (standard), zichtbaar met omlopende dichting uit schuimstof.

-	verdekte montage (-VM), uit aerodynamisch aluminiumprofiel met 6-puntsophanging, alleen mogelijk in combinatie met aansluitkast.

Toebehoren:

Aansluitkast (SK-Q-15-…) uit verzinkt plaatstaal (-SV, standaard), met ophangogen, in de nominale grootten NW310 tot 800.

--	Luchtsoort:

-		Luchttoevoer (-Z), met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat.

-		Luchtafvoer (-A), aansluitkast binnenkant gelakt in kleur RAL 9005 (zwart).

--	Bevestiging:

-		Schroefbevestiging (-SM) (standaard).

-		Verdekte montage (-VM).

--	Regelklep:

-		zonder regelklep (-DK0) (standaard).

-		met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid.

-		met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met trekkabelverstelling (alleen voor aftakkingspositie -S0).

--	Rubberen lippendichting:

-		zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-		met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

--	Luchtvolumemeetsysteem:

-		zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard).

-		met luchtvolumemeetsysteem (-VME1), houder uit verzinkt plaatstaal, meetopnemer uit kunststof, aansluitingen uit aluminium.

--	ROB-uitvoering:

-		zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard).

-		met ROB-uitvoering (-ROB1). Verdeelplaat, regelklep en luchtvolumemeetsysteem afneembaar.

--	Isolatie:

-		zonder isolatie (-I0)

-		met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast.

-		met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

--	Kasthoogte:

-		kasthoogte standaard (-KHS).

-		kasthoogte in mm (-xxx) (hoogte min. = aftakkingsdiameter + 102 mm, echter min. 200 mm) (bij SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0 speciale kasthoogte in acht nemen (zie p. 5)) (altijd 3 cijfers).

--	Aftakkingsdiameter:

-		Diameter aftakkingen standaard (-SDS).

-		Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

--	Aftakkingspositie:

-		aftakkingen aan de bovenkant (-S0).

-		1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard).

-		2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst (-S2).

-		2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst (-S3).

-		2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5).