Diffuseur plafonnier dans les plafonds à panneaux DQJP

Textes d´appels d´offre

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal de type DQJP-SR-...-Z-... intégré dans des plafonds à lames pour air soufflé, version carrée, ailettes formant un cercle. La plaque frontale a les même dimensions que les panneaux afin de donner au plafond une apparence homogène, de réaliser un montage économique et de gagner du temps. Convient particulièrement à des espaces de confort à taux de renouvellement d'air élevé et à des installations à débit variable (entre 40 - 100 %). Les deux cas, refroidissement et chauffage, sont réalisables.

Constitué d'une plaque frontale ayant la même dimension que le panneau, en tôle d'acier (-SB) avec revêtement par poudre de haute qualité en couleur RAL blanche (-9010, standard) ou une couleur RAL à choisir librement (xxxx). Avec ailettes de déflexion orientables, aérodynamiques, réglables individuellement sans outil depuis la face frontale du diffuseur et sans démontage de ce dernier. Ailettes ayant la forme d'un profil d'aile disposées de manière radiale.

Section libre de passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique restent identiques dans toutes les positions des ailettes.

Modèle : SCHAKO type DQJP-SR-...-Z-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, découpe en forme de cercle.

Modèle : SCHAKO type DQJP-SR-...-A-...

-	Pour air soufflé, ailettes formant un carré.

Modèle : SCHAKO type DQJP-SQ-...-Z-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, découpe en forme de carré.

Modèle : SCHAKO type DQJP-SQ-...-A-...

Largeur de la plaque frontale (-xxx, à 3 chiffres) : B = ______mm

(Bmin = gabarit de trous - 2 mm, Bmax = 900 mm)

Longueur de la plaque frontale (-xxxx, à 4 chiffres) : L = ____mm

(Lmin = gabarit de trous - 2 mm, Lmax = 1500 mm)

Ailettes :

-	Ailettes divisées (-PT) (pour version -SR à partir du gabarit de trous NW 500, pour version -SQ à partir du gabarit de trous NW 400, seulement pour air soufflé).

-	Ailettes continues (-PS) (pour version -SR gabarit de trous de NW 310 à 800, pour version -SQ seulement le gabarit de trous NW 310, seulement pour air soufflé).

-	 Sans ailettes (-P0 (seulement possible pour air extrait).

Couleur des ailettes :

-	Ailettes en plastique

-	Similaire à RAL9005 (noir, -L9005)

-	Similaire à RAL9006 (gris, -L9006)

-	Similaire RAL9010 (blanc, -L9010)

-	Ailettes en aluminium peint, couleur RAL au choix (-Axxxx, une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables).

-	Sans ailettes (seulement possible pour air extrait).

Orientation du jet d'air :

-	Pour version à air soufflé :

-	« A » (-A), toutes les ailettes en position 2.

-	« B » (-B), ailettes préréglées en usine en positon 1+2. (En fonction de la taille, l'orientation du jet d'air

« B » peut être sélectionnée comme guidage d'air soufflé qui se caractérise par une induction plus élevée).

-	« V » (-V), toutes les ailettes en position 1 (seulement chauffage).

-	Pour version à air extrait.

-	« C » (-C), sans ailettes.

Montage :

-	Montage à vis apparentes (-SM) (standard), visible avec joint circulaire en mousse.

-	Montage à vis cachées (-VM), en profilé d'aluminium aérodynamique avec suspension à 6 points, possible seulement avec plénum de raccordement.

Accessoires :

Plénum de raccordement (SK-Q-15-…) en tôle d'acier galvanisée (-SV, standard), avec œillets de suspension, tailles nominales de NW 310 à 800.

--	Type d'air :

-	Air soufflé (-Z), avec tôle perforée déflectrice intégrée.

-	Air extrait (-A), plénum de raccordement, face intérieure peinte couleur RAL 9005 (noir).

--	Fixation :

-	Montage à vis apparentes (-SM) (standard).

-	Montage à vis cachées (-VM).

--	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier galvanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.

-	Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1 mais avec réglage par câble de commande (seulement pour la position de manchon -S0).

--	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

--	Dispositif de mesure du débit d'air :

-	Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (standard).

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), support en tôle d'acier galvanisée, capteur de mesure en plastique, raccords en aluminium.

--	Version ROB :

-	Sans version ROB (-ROB0) (standard).

–	Avec version ROB (-ROB1). Tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif de mesure du débit d'air démontables.

--	Isolation :

-	Sans isolation (-I0)

-	Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

--	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS).

-	Hauteur du plénum en mm (-xxx) (hauteur min. = diamètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 200 mm) (pour SK-Q-15-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, prendre en compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 5)) (toujours à 3 chiffres).

--	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS).

-	Diamètre du manchon en mm, à choisir librement (-xxx, toujours à 3 chiffres).

--	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard).

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2).

-	2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3).

-	2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5).