Diffusore a soffitto elicoidale per soffitti a pannelli DQJP

Testi per capitolato

Diffusore a soffitto elicoidale tipo DQJP-SR-...-Z-... integrato in soffitti a pannelli, per mandata, esecuzione in forma quadrata, deflettori disposti a cerchio. Piastra frontale delle stesse dimensioni dei pannelli a soffitto per un´estetica coerente e installazione rapida e poco costosa. Particolarmente adatto per ambienti confortevoli che necessitano di un lancio ottimale e caratterizzati da indici elevati di ricambio aria, nonché per impianti di climatizzazione a portata variabile (fra il 40 e il 100%). Il diffusore può essere impiegato sia in regime di raffreddamento che di riscaldamento.

Costituito da piastra frontale della dimensione del pannello in lamiera d´acciaio zincato (-SB) con pregiato rivestimento a polveri in colorazione RAL bianco (-9010, standard) in colora-zione RAL a scelta (xxxx). Con deflettori aerodinamici al centro regolabili singolarmente dal frontalino senza attrezzi e senza smontare il diffusore, disposti radialmente.

Sezione trasversale libera, resistenza e livello sonoro rimangono invariati indipendentemente dalla posizione dei deflettori.

Marca: SCHAKO tipo DQJP-SR-...-Z-...

-	per ripresa aria, senza deflettori, sede circolare.

Marca: SCHAKO tipo DQJP-SR-...-A-...

-	per mandata, deflettori disposti a quadrato.

Marca: SCHAKO tipo DQJP-SQ-...-Z-...

-	per ripresa, senza deflettori, sede quadrata.

Marca: SCHAKO tipo DQJP-SQ-...-A-...

Larghezza piastra frontale (-xxx, 3 posizioni): B = ________mm

(Bmin = forometria - 2 mm, Bmax = 900 mm)

Lunghezza piastra frontale (-xxxx, 4 posizione): L = _________ mm

(Lmin = forometria - 2 mm, Lmax = 1500 mm)

Deflettori:

-	deflettori divisi (-PT) (nell´esecuzione -SR da forometria e grandezza 500, nell´esecuzione -SQ da forometria e grandezza 400, solo per mandata).

-	deflettori continui (-PS) (per esecuzione -SR forometria e grandezza da 310 e 800, per esecuzione -SQ solo forometria e grandezza 310, solo per mandata).

-	senza deflettori (-P0, solo per ripresa)

Colore dei deflettori:

-	deflettori in plastica

-	simile a RAL9005 (nero, -L9005)

-	simile a RAL9006 (grigio, -L9006)

-	simile a RAL9010 (bianco, -L9010)

-	deflettori in alluminio verniciato in tonalità RAL a scelta -Axxxx, (deflettori non regolabili dopo l´installazione)

-	senza deflettori (solo per ripresa)

Direzione del lancio:

-	per versione di mandata:

-	"A" (-A), tutti i deflettori in posizione 2

-	"B" (-B), deflettori in posizione 1+2, regolazione predefinita. (A seconda della grandezza, con posizione "B" si seleziona un lancio caratterizzato da una più alta induzione).

-	"V" (-V) tutti i deflettori in posizione 1 (solo per riscaldamento)

-	per versione di ripresa:

-	"C“ (-C), senza deflettori

Montaggio:

-	montaggio con viti (-SM) (standard), a vista con guarnizione in resina perimetrale.

-	montaggio con viti nascoste -(VM), profilo aerodinamico in alluminio e sospensione a 6 punti, possibile solo con camera di raccordo.

Accessori:

Camera di raccordo (SK-Q-15-…) in lamiera d´acciaio zincato (-SV, standard), con asole di sospensione, nelle dimensioni da 310 a 800.

--	Tipo di aria:

-	mandata (-Z), con lamiera equalizzatrice integrata.

-	ripresa (-A), camera di raccordo verniciata internamente in colorazione RAL 9005 (nero).

--	Fissaggio:

-	montaggio con viti a vista (-SM, standard).

-	Montaggio viti nascoste (-VM).

--	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zincato, nel corpo della camera di raccordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria.

-	con serranda di taratura (-DK2), come DK1 ma con cavetto per la regolazione (solo per posizione manicotti -S0).

--	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

--	Misuratore di portata aria:

-	senza misuratore di portata (-VME0) (standard)

-	con misuratore di portata aria (-VME1), supporto in lamiera d´acciaio zincato, trasduttore in plastica, raccordi in alluminio.

-	Esecuzione ROB:

-	senza esecuzione ROB (-ROB0) (standard)

-	con esecuzione ROB (-ROB1) Lamiera equalizzatrice, serranda e misuratore della portata d'aria sono smontabili.

--	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0)

-	con isolamento interno (-li), isolamento termico all'in-terno della camera di raccordo

-	con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

--	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS).

-	altezza camera di raccordo in mm (-xxx) (altezza min. = diametro del manicotto + 102 mm, ma almeno 200 mm) (per versione SK-Q-15-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 tenere conto dell´altezza speciale della camera di raccordo (vedere pag. 5)) (codice sempre a 3 posizioni).

--	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx codice sempre a 3 posizioni).

--	Posizione manicotto:

-	manicotti dall´alto (-S0).

-	1 manicotto laterale sulla camera di raccordo (-S1, standard)

-	2 manicotti laterali opposti a 90° (-S2)

-	2 manicotti laterali opposti a 180° (-S3)

-	2 manicotti laterali affiancati (-S5)