Düsenstrahlauslass DSA

Ausschreibungstext

Düsenstrahlauslass zum Einbau in Decken oder Böden. Mit Frontplatte an Kasten genietet.

-	Mit feststehenden Düsen aus Kunststoff.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSA-F0-...-FV-...

-	Mit manuell, einzeln verstellbaren Düsen aus Kunststoff.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSA-V0-...-FV-...

Düsenstrahlauslass zum Einbau in Decken oder Böden. Mit demontierbarer Frontplatte. Mit Senkungen für

Schraubmontage (-SM, Standard) oder verdeckter Montage (-VM, Traversenbefestigung, nur in Verbindung mit Anschlusskasten möglich).

-	Mit feststehenden Düsen aus Kunststoff.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSA-D0-...-SM/-VM-...

-	Mit manuell, einzeln verstellbaren Düsen aus Kunststoff.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSA-VD-...-SM/-VM-...

Gitterlänge:

-	600 (-00600) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	625 (-00625) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	800 (-00800) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	825 (-00825) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	1000 (-01000) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	1025 (-01025) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	1200 (-01200) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	1225 (-01225) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	Bandausführung (-xxxxx, immer 5-stellig)

-	ab BL > 1200 mm bei DSA-F0-... / DSA-V0-...

-	ab BL > 1225 mm bei DSA-D0-... / DSA-VD-...

Gitterhöhe:

-	Düsen 1-reihig (-1)

-	Düsen 2-reihig (-2)

Einzel- / Bandausführung:

-	Einzellänge (-N)

-	Bandausführung (-B, zwei- oder mehrteilig)

-	bei DSA-F0-... / DSA-V0-... ab BL >1200 mm

-	bei DSA-D0-... / DSA-VD-... ab BL >1225 mm

Material / Lackierung:

-	Stahlblech lackiert RAL 9010 (-SB-9010, weiß, Standard)

-	Stahlblech lackiert RAL 9005 (-SB-9005, schwarz)

-	Stahlblech lackiert RAL-Farbton frei wählbar (-SB-xxxx)

Düsenfarbe:

-	weiß, ähnlich Farbton RAL 9010 (-DW, Standard)

-	schwarz, ähnlich Farbton RAL 9005 (-DS, Standard)

-	weißaluminium, ähnlich Farbton RAL 9006 (-DA)

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-AK-30), in rechteckige Bauform. Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen und Aufhängelaschen bestehend aus Stahlblech verzinkt (-SV).

-	Befestigung:

-	Feste Verbindung (-FV) (Standard bei DSA-F0-... / DSAV0-..., nicht möglich bei DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	Schraubmontage (-SM, Standard, Schrauben sind bauseits zu stellen, nicht möglich bei DSA-F0-... / DSAV0-...)

-	Verdeckte Montage (-VM, nicht möglich bei DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, frontseitig verstellbar, aus Stahlblech verzinkt, zur Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlusskastenstutzen.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii), an der Anschlusskasten-Innenseite

-	außen (-Ia), an der Anschlusskasten-Außenseite (Aufhängelaschen nur umgebogen möglich)

-	Kastenhöhe:

-	Standard (-KHS)

-	frei wählbar (-xxx, in mm) (Mindesthöhe bei Stutzenlage -S0 / -S1 = Stutzendurchmesser øD + 42 mm, Mindesthöhe bei Stutzenlage -S4 = Stutzendurchmesser øD + 67 mm)

-	Kastenbreite:

-	Standard (-KBS)

-	frei wählbar (-xxx, in mm) (Mindestbreite bei Stutzenlage -S0 = Stutzendurchmesser øD + 30 mm)

-	Stutzendurchmesser:

-	Standard (-SDS)

-	frei wählbar (-xxx, in mm)

-	Stutzenlage:

-	1 Stutzen von oben (-S0)

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1, Standard)

-	1 Stutzen stirnseitig (-S4)

-	Schlitzschieber (-SS), aus Stahlblech verzinkt (nur möglich bei DSA-D0-... und DSA-VD-...).

-	Abdeckblech (-AB), aus Stahlblech lackiert im Farbton der Frontplatte (nur möglich bei DSA-F0-...).