Straalpijpendiffusor DSA

Aanbestedingsteksten

Straalpijpendiffusor voor inbouw in plafonds of vloeren. Met frontpaneel aan de kast verbonden.

-	Met vaste nozzles uit kunststof.

Product: SCHAKO type DSA-F0-...-FV-...

-	Met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles uit kunststof.

Product: SCHAKO type DSA-V0-...-FV-...

Straalpijpendiffusor voor inbouw in plafonds of vloeren. Met demonteerbaar frontpaneel. Met verlagingen voor schroefmontage (-SM, standaard) of verdekte montage (-VM, traversen-

bevestiging, alleen in combinatie met aansluitkast mogelijk).

-	Met vaste nozzles uit kunststof.

Product: SCHAKO type DSA-D0-...-SM/-VM-...

-	Met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles uit kunststof.

Product: SCHAKO type DSA-VD-...-SM/-VM-...

Roosterlengte:

-	600 (-00600) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	625 (-00625) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	800 (-00800) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	825 (-00825) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	1000 (-01000) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	1025 (-01025) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	1200 (-01200) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	1225 (-01225) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	Banduitvoering (-xxxxx, altijd 5 cijfers)

-	vanaf BL > 1200 mm bij DSA-F0-... / DSA-V0-...

-	vanaf BL > 1225 mm bij DSA-D0-... / DSA-VD-...

Roosterhoogte:

-	Nozzles 1 rijen (-1)

-	Nozzles 2 rijen (-2)

Enkele-/banduitvoering	:

-	Enkele lengte (-N)

-	Banduitvoering (-B, twee- of meerdelig)

-	bij DSA-F0-... / DSA-V0-... vanaf BL >1200 mm

-	bij DSA-D0-... / DSA-VD-... vanaf BL >1225 mm

Materiaal/lak:

-	Gelakt plaatstaal RAL 9010 (-SB-9010, wit, standaard)

-	Gelakt plaatstaal RAL 9005 (-SB-9005, zwart)

-	Gelakt plaatstaal RAL-kleur vrij te kiezen (-SB-xxxx)

Nozzlekleur:

-	wit, gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (-DW, standaard)

-	zwart, gelijkaardig aan kleur RAL 9005 (-DS, standaard)

-	wit aluminium, gelijkaardig aan RAL-kleur 9006 (-DA)

Toebehoren:

-	Aansluitkast (-AK-30), in rechthoekige vorm. Behuizing met ronde aansluitaftakking en ophangogen bestaande uit verzinkt plaatstaal (-SV).

-	Bevestiging:

-	Vaste verbinding (-FV) (standaard bij DSA-F0-... / DSA-V0-..., niet mogelijk bij DSA-D0-... / DSA-VD-...)

-	Schroefmontage (-SM, standaard, schroeven door de installateur te voorzien, niet mogelijk bij DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	Verdekte montage (-VM, niet mogelijk bij DSA-F0-... / DSA-V0-...)

-	Regelklep (-DK1) in de aansluitkast, aan de voorzijde verstelbaar, uit verzinkt plaatstaal, voor de regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitkastaftakking.

-	met thermische isolatie

-	aan de binnenkant (-Ii), aan de binnenkant van de aansluitkast

-	aan de buitenkant (-Ia), aan de buitenkant van de aansluitkast (ophangogen alleen omgebogen mogelijk)

-	Kasthoogte:

-	Standaard (-KHS)

-	vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale hoogte bij aftakkingspositie -S0 / -S1 = aftakkingsdiameter øD + 42 mm, minimale hoogte bij aftakkingsposite -S4 = aftakkingsdiameter øD + 67 mm)

-	Kastbreedte:

-	Standaard (-KBS)

-	vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale breedte bij aftakkingspositie -S0 = aftakkingsdiameter øD + 30 mm)

-	Diameter aftakkingen:

-	Standaard (-SDS)

-	vrij te kiezen (-xxx, in mm)

-	Aftakkingspositie:

-	1 aftakking aan de bovenkant (-S0)

-	1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1, standaard)

-	1 aftakking aan de voorkant (-S4)

-	Schuifregister (-SS), uit verzinkt plaatstaal (alleen mogelijk bij DSA-D0-... en DSA-VD-...).

-	Afdekplaat (-AB), uit plaatstaal gelakt in de kleur van het frontpaneel (alleen mogelijk bij DSA-F0-...).