Unidad multitobera integrada en conductos circulares tipo DSA-RR

Textos de especificación

Unidad multitobera de conducto circular para instalaciones de impulsión, apta para integración en conductos normalizados DIN.

-   Con toberas fijas

Modelo: SCHAKO tipo DSARR-F-...

-   Con toberas ajustables individualmente de forma manual.

Modelo: SCHAKO tipo DSARR-V-...

-	Diámetro nominal:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Longitud:

-	1 tramo(s): 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000).

-	2 tramo(s): 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000).

-	Material y barniz (conducto circular):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-0000).

-	Chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco) (estándar, -SB-9010)

-	Chapa de acero lacado en color RAL de libre elección (-SB-xxxx) (color siempre de 4 caracteres).

-	Color de las toberas:

-	Plástico en color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-DS).

-	Plástico en color similar a RAL 9010 (blanco).

-	Hileras:

-	1 (-1, estándar).

-	2 (-2).

-	4 (-4) (a partir del NW 400).

-	Posición de montaje:

-	3 horas (-3U).

-	6 horas (-6U, estándar).

-	9 horas (-9U).

-	12 horas (-0U).

-	Posibilidades de fijación:

-	Orificio de fijación

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	Con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Compuerta corredera de regulación:

-	Sin compuerta corredera de regulación (-SN) (estándar).

-	Con compuerta corredera de regulación (-SS) integrada para la regulación sencilla del volumen de aire

y de la red de conductos, fabricada en el mismo material que el conducto circular.

-	Junta labial de goma

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Para más información acerca del resto de los accesorios, consulte el documento aparte «Accesorios sistema de conductos circulares».