Diffuseur à jet avec buses pour conduit rond type DSARR

Textes d'appels d'offre

Diffuseur à jet avec buses pour conduit rond pour air soufflé conçu pour raccordement à des conduits DIN.

-   Avec buses fixes

Modèle : SCHAKO type DSARR-F-...

-     Avec buses réglables manuellement et individuellement.

Modèle : SCHAKO type DSARR-V-...

-	Section nominale :

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Longueur :

-	En 1 partie : 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000).

-	En 2 parties : 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000).

-	Matériau et peinture (conduit rond) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000).

-	Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (standard, -SB-9010)

-	Tôle d'acier peinte, couleur RAL au choix (-SB-xxxx) (pour spécifier la couleur, utiliser toujours un code à 4 chiffres).

-	Couleur des buses :

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-DS).

-	Matière plastique de couleur similaire à RAL 9010 (blanc).

-	Rangées de buses :

-	1 (-1, standard).

-	2 (-2).

-	4 (-4) (à partir de NW 400).

-	Position de montage :

-	3 heures (-3U).

-	6 heures (-6U, standard).

-	9 heures (-9U).

-	12 heures (-0U).

-	Possibilités de fixation :

-	Perçage de fixation

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige filetée et d'un

écrou M8, à fournir par le client).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Registre à glissière :

-	Sans registre à glissière (-SN) (standard).

-	Avec registre à glissière (-SS) intégré pour faciliter la régulation du débit d'air et du réseau de conduits, du même

matériau que le conduit rond.

-	Joint à lèvres en caoutchouc

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Accessoires supplémentaires, voir documentation séparée « Accessoires système de conduits ronds ».