Tronco di canale circolare con bochetta integrata DSARR

Testi per capitolato

Tronco di canale circolare con diffusore ad ugelli integrato per mandata aria, adatto per collegamento con canali DIN.

-	Con ugelli fissi

Prodotto: SCHAKO Tipo DSARR-F-...

-	Con ugelli orientabili manualmente e singolarmente.

Prodotto: SCHAKO Tipo DSARR-V-...

-	Grandezza nominale:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Lunghezza:

-	Unico pezzo: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000).

-	Diviso in 2 pezzi: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000).

-	Materiale e verniciatura (canale circolare):

-	lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000).

-	lamiera d'acciaio, verniciata RAL 9010 (bianco) (standard, -SB-9010)

-	Lamiera d'acciaio verniciata in colorazione RAL liberamente selezionabile (-SB-xxxx) (-codice colore a 4 posizioni).

-	Colore ugelli

-	Plastica in colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-DS).

-	Plastica in colore simile a RAL 9010 (bianco).

-	File di ugelli:

-	1 (-1, standard).

-	2 (-2).

-	4 (-4) (a partire da NW 400).

-	Posizione di montaggio:

-	Ore 3 (-3U).

-	Ore 6 (-6U, standard).

-	Ore 9 (-9U).

-	Ore 12 (-0U).

-	Possibilità di fissaggio:

-	Foro di fissaggio

-	senza foro di fissaggio (-B0).

-	con foro di fissaggio ø11,5 mm (-BB, standard). (Predisposto per la sospensione mediante asta filettata e dado M8, da installare a cura del cliente).

Accessori (con sovrapprezzo):

-	Serranda a scorrimento:

-	senza serranda a scorrimento (-SN) (standard).

-	con serranda a scorrimento integrata (-SS) per regolare facilmente la portata aria e la rete aeraulica, realizzata nello stesso materiale del canale circolare.

-	Guarnizione di tenuta in gomma

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)

-	con guarnizione di tenuta (-GD1), bilaterale, in EPDM.

Per altri accessori vedere la documentazione separata "Accessori per sistema a canale circolare".