Difusor lineal de techo DSC

TEXTO DE ESPECIFICACIÓN

Difusor lineal altamente inductivo, sección libre, pérdida de carga y potencia sonora constante en todas las posiciones de las lamas, apto para la utilización en locales con una altura de 2,6 m hasta 4 m.

| Caudales en m³/h por metro para | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSC-1 | 131 | 156 |
| DSC-2 | 203 | 242 |
| DSC-3 | 234 | 279 |
| DSC-4 | 253 | 302 |

Ejecución de impulsión con lamas aerodinámicas orientables con alas de plástico (PVC duro):

-	Color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-L9005).

-	Color similar a RAL 9006 (aluminio blanco) (-L9006).

-	Color similar a RAL 9010 (blanco) (-L9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-Lxxxx, siempre de 5 caracteres).

Modelo: SCHAKO tipo DSC-…-Z-…

Ejecución de retorno sin lama deflectora (-00000), con chapa perforada embellecedora de acero lacado en RAL 9005 (negro).

Modelo: SCHAKO tipo DSC-…-A-…

Ejecución (número de ranuras):

-	1 ranura (-1)

-	2 ranuras (-2)

-	3 ranuras (-3)

-	4 ranuras (-4)

Perfil de marco:

-	Perfil de marco ESTÁNDAR (-R0)

-	Perfil de marco estrecho (-S0)

-	Perfil de marco especial (-P0)

Superficie del marco:

-	Aluminio anodizado en color natural (estándar, -ELOX)

-	Aluminio lacado:

-	En color RAL 9006 (aluminio blanco) (-9006)

-	En color RAL 9010 (blanco) (-9010)

-	Lacado en un color RAL del libre elección (-xxxx) (siempre de 4 caracteres).

Posición de las lamas para la vena de aire:

-	Sin lamas, para retorno, con chapa perforada (-0)

-	Posición de las lamas: impulsión vertical (-V)

-	Posición de las lamas: impulsión horizontal unilateral hacia la izquierda (-L)

-	Posición de las lamas: impulsión horizontal unilateral hacia la derecha (-R)

-	Posición de las lamas: impulsión horizontal bilateral (-B)

-	Posición de las lamas: impulsión horizontal divergente (vena circular) (estándar) (-D)

Longitud / ejecución:

Ejecución individual (-N)

-	Longitud L = 1000 mm (-N-01000)

-	Longitud L = 1500 mm (-N-01500)

-	Longitud (L) en mm, de libre elección (-N-xxxxx, siempre de 5 caracteres).

(en ejecución individual, las longitudes de entre L = ≥400 mm y ≤1500 mm se pueden equipar con un plénum)

Ejecución en línea continua (-B)

-	Longitud (BL) en mm, en línea continua (-B-xxxxx).

(División de longitudes según estándar SCHAKO). Con pernos de unión, se suministran sueltos (2 para cada conexión).

Montaje:

-	sin conexión (-00)

-	Solo disponible sin plénum y sin compuerta corredera de regulación.

-	Unión fija con plénum (-FV)

-	Solo disponible con plénum.

-	Estándar para las ejecuciones DSC-…-R0 / DSC-…-S0 y DSC-…-P0.

-	El difusor lineal se une fijamente con el plénum.

-	Montaje oculto con plénum (-VM)

-	Solo disponible con plénum.

-	Disponible para las ejecuciones DSC-…-R0 / DSC-…-P0 y DSC-…-S0-…-Z2 (con perfil adicional).

-	No disponible para las ejecuciones DSC-…-S0-…-Z0 / DSC-…-S0-…-Z1 / DSC-…-S0-…-Z3.

-	El difusor lineal se fija al travesaño en la caja del plénum mediante tornillos ocultos.

-	Marco con banda de estanqueidad.

-	Plénum suministrado suelto de fábrica.

-	Montaje con contrapieza (-GT)

-	Solo posible sin plénum.

-	Los tornillos y las abrazaderas se suministran sueltos (2 unidades).

-	Estribo del travesaño de chapa plegada de chapa de acero galvanizado y travesaño de perfil de aluminio extruido con rosca DIN.

-	Disponible para las ejecuciones DSC-...-R0 / DSC-...-P0 y DSC-...-S0-...-Z2 (con perfil adicional).

-	No disponible para las ejecuciones DSC-...-S0-...-Z0 / DSC-...-S0-...-Z1 / DSC-…-S0-…-Z3.

-	El difusor lineal se fija a la contrapieza (estribo del travesaño) mediante tornillos ocultos (incluidos en el suministro).

-	Se debe garantizar el acceso desde atrás para realizar el montaje.

-	Montaje con abrazadera (-KB)

-	Solo posible sin plénum.

-	Los tornillos y las abrazaderas se suministran sueltos (2 unidades).

-	Abrazadera de chapa de acero galvanizado.

-	Disponible para las ejecuciones DSC-...-R0 / DSC-...-P0 y DSC-...-S0-...-Z2 (con perfil adicional).

-	No disponible para las ejecuciones DSC-...-S0-...-Z0 / DSC-...-S0-...-Z1 / DSC-…-S0-...-Z3.

-	El difusor lineal se fija a la abrazadera mediante tornillos ocultos (incluidos en el suministro).

-	El acceso desde atrás no es necesario para realizar el montaje.

-	Montaje roscado (-SM)

-	Solo posible sin plénum.

-	Tornillos a cargo del cliente.

-	Disponible para las ejecuciones DSC-…-R0 y DSC-…-P0.

-	No disponible para la ejecución DSC-…-S0.

-	El difusor lineal se fija mediante tornillos visibles.

-	Montaje con orejetas de enganche (-AL)

-	Solo posible sin plénum.

-	4 unidades suministradas sueltas.

-	Disponible para la ejecución DSC-…-R0 y para DSC-…-P0.

-	No disponible para la ejecución DSC-…-S0.

-	El difusor lineal se sujeta con 4 elementos de suspensión.

-	Orejetas de enganche de chapa de acero galvanizado, con agujeros para la fijación de los ganchos.

Accesorios:

-	Piezas de extremo (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER)

-	Sin pieza de extremo (-E0) (estándar)

-	Con piezas de extremo, de aluminio (del color del marco):

-	Se suministran sueltas (-ES, pareja) (estándar)

-	En ambos lados montados en fábrica (-EB)

-	A la izquierda, montada en fábrica (-EL)

-	A la derecha, montada en fábrica (-ER)

-	Perfil adicional (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3)

-	Sin perfil adicional (-Z0) (estándar).

-	Con perfil adicional, de aluminio (del color del marco, solo disponible para DSC-…-S0):

-	Z I (-Z1), integración en placas de techo.

-	Z II (-Z2), integración en techos de panel.

-	Z III (-Z3), integración en placas de techo.

-	Pieza ciega (-BS0 / -BS1)

-	Sin pieza ciega (-BS0) (estándar).

-	Con pieza ciega (-BS1):

-	De chapa de acero lacado en RAL 9005 (negro).

-	Solo disponible sin plénum y compuerta corredera de regulación.

-	Con clips de fijación para el montaje en el difusor lineal.

-	posible a partir de una longitud de L ≥ 200 mm.

-	Montaje solo posible con orejetas de enganche (-AL, estándar en combinación con difusor activo DSC-…-FV-…), contrapieza (-GT) o abrazadera (-KB).

-	Compuerta corredera de regulación (-SN / -SS)

-	Sin compuerta corredera de regulación (-SN) (estándar).

-	Con compuerta corredera de regulación (-SS).

-	De chapa de acero electrogalvanizado.

-	Solo posible sin plénum.

-	Montaje:

-	DSC-…-R0 / DSC-…-P0:

-	Con montaje roscado (-SM, estándar)

-	Montaje con contrapieza (-GT)

-	DSC-…-S0:

-	Montaje roscado no disponible.

-	Montaje con contrapieza (-GT)

-	Solo ejecución con perfil adicional -Z2 disponible. Ejecución sin perfil adicional y con perfil adicional -Z1 y -Z3 no disponible.

### -	Plénum (-ASK-24), con orejetas de suspensión.

-	Ejecución (número de ranuras):

-	1 ranura (-1)

-	2 ranuras (-2)

-	3 ranuras (-3)

-	4 ranuras (-4)

-	Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (-N, longitud del plénum KL máx. 1500 mm)

-	Ejecución en línea continua (-B, división de longitudes estándar SCHAKO para ejecución en línea continua)

-	Longitud:

-	Longitud L = 1000 mm (-01000) (KL = 997 mm)

-	Longitud L = 1500 mm (-01500) (KL = 1497 mm)

-	Longitud (L/BL) en mm, de libre elección (-N-xxxxx, siempre de 5 caracteres)

(Longitud del plénum KL = L-3 / longitud total del plénum GKL = BL-3; en ejecución individual, las longitudes L = ≥400 mm y ≤1500 mm se pueden equipar con el plénum)

-	Montaje del plénum:

-	Unión fija (-FV) (estándar)

-	Montaje oculto (-VM) (solo disponible para las ejecuciones DSC-…-R0 / DSC-…-P0 y DSC-…-S0-…-Z2)

-	Sin fijación (solo disponible sin difusor) (-00)

-	Material:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar)

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar)

-	Con compuerta reguladora, de chapa de acero galvanizado, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla:

-	En la carcasa del plénum (solo con una posición de la boca lateral [-S1/-S2]) (-DK1)

-	En la boca de conexión, con ajuste manual por cuerda (con una posición de la boca desde arriba [-S0]) (-DK2)

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0) (estándar)

-	Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS)

-	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres)

(Altura mínima [GH] con una posición de la boca S1+S2 y cuello del plénum estándar = diámetro de la boca øD + 82 mm / con una posición de la boca S0 = 180 mm)

-	Cuello del plénum:

-	Cuello del plénum estándar (-KVS) (KVS = 45 mm)

-	Extensión del cuello del plénum en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres). Cuello del plénum (no ajustable) disponible de ³45 mm hasta 200 mm.

Solo aplicable a la ejecución de 1 ranura; las ejecuciones de 2, 3 y 4 ranuras no disponen de cuello del plénum.

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0)

-	Boca lateral (-S1) (estándar)

-	Boca lateral opuesta (-S2) (solo disponible para la ejecución de 1 ranura)

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-	Diámetro de la boca (øD) en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres)

-	Suspensión:

-	Sin tuerca remachable (-E0) (estándar)

-	Con tuerca remachable (-EM), de latón.

-	Con chapa difusora de aire (FQ = 46 %), de chapa de acero galvanizado, (solo para ejecución con boca desde arriba).

-	Escuadra (-EW-24), marco y perfil ciego compuestos por un perfil extruido de aluminio. Montaje con orejetas de enganche (-AL), se suministran sueltas.

-	Ejecución (número de ranuras):

-	1 ranura (-1)

-	2 ranuras (-2)

-	3 ranuras (-3)

-	4 ranuras (-4)

-	Perfil de marco:

-	Perfil de marco ESTÁNDAR (-R0)

-	Perfil de marco estrecho (-S0)

-	Perfil de marco especial (-P0)

-	Superficie del marco:

-	Aluminio anodizado en color natural (estándar, -ELOX)

-	Aluminio lacado:

-	En color RAL 9006 (aluminio blanco) (-9006)

-	En color RAL 9010 (blanco) (-9010)

-	En color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres)

-	Color perfil ciego:

-	Perfil ciego de aluminio lacado:

-	Color similar a RAL 9005 (negro) (-B9005, estándar)

-	Color similar a RAL 9006 (aluminio blanco) (-B9006)

-	Color similar a RAL 9010 (blanco) (-B9010)

-	En color RAL de libre elección (-Bxxxx) (siempre de 5 caracteres)

-	Ángulo entre los lados:

-	Ángulo  = 90° (-090) (estándar)

-	Ángulo () a elección (-xxx), valores del ángulo disponibles entre  = 90° (-090, estándar) y 170° (-170) (siempre de 3 caracteres).

-	Longitud de lado izquierdo (a):

-	Longitud estándar, 1/2/3 ranura(s) L = 250 mm / 4 ranuras L = 400 mm (-000).

-	Longitud (L) en mm, de libre elección (-xxx) (longitud mínima = longitud estándar) (siempre de 3 caracteres).

-	Longitud de lado derecho (b):

-	Longitud estándar, 1/2/3 ranura(s) L = 250 mm / 4 ranuras L = 400 mm (-000).

-	Longitud (L) en mm, de libre elección (-xxx) (longitud mínima 
= longitud estándar) (siempre de 3 caracteres).

-	Con 4 piezas de unión (-VL, incluidas en el suministro) de aluminio (del color del marco), suministradas sueltas.

-	Perfil adicional:

-	Sin perfil adicional (-Z0) (estándar)