Plafondafvoerrooster DSC

Aanbestedingsteksten

Hooginductieve spleetdoorlaat, vrije doorsnede, weerstand en geluidssterkte in alle lamellenstanden gelijkblijvend, geschikt voor gebruik in ruimten met een hoogte van 2,6 m tot 4 m.

| Luchtvolumes in m³/h per m bij | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSC-1 | 131 | 156 |
| DSC-2 | 203 | 242 |
| DSC-3 | 234 | 279 |
| DSC-4 | 253 | 302 |

Luchttoevoeruitvoering met draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen in draagvleugelprofielvorm uit kunststof (pvc-hard):

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-L9005).

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-L9006).

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010).

-	gelakt in RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx, altijd 5 cijfers).

Product: SCHAKO type DSC-…-Z-…

Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), met gatenplaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart), als zichtplaat.

Product: SCHAKO type DSC-…-A-…

Uitvoering (aantal spleten):

-	1 spleet (-1)

-	2 spleten (-2)

-	3 spleten (-3)

-	4 spleten (-4)

Frameprofiel:

-	frameprofiel STANDAARD (-R0)

-	smal frameprofiel (-S0)

-	speciaal frameprofiel (-P0)

Frameoppervlak:

-	aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard, -ELOX)

-	Aluminium gelakt:

-	in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) (-9006)

-	in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010)

-	in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers).

Lamellenstand voor luchtstroom:

-	zonder lamellen, bij luchtafvoer, met gatenplaat (-0)

-	lamellen verticaal uitblazend (-V)

-	lamellen eenzijdig horizontaal links uitblazend (-L)

-	lamellen eenzijdig horizontaal rechts uitblazend (-R)

-	lamellen aan beide zijden horizontaal uitblazend (-B)

-	lamellen horizontaal divergerend (ronde straal) uitblazend (standaard) (-D)

Lengte / uitvoering:

Enkele uitvoering (-N)

-	Lengte L = 1000 mm (-N-01000)

-	Lengte L = 1500 mm (-N-01500)

-	lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers).

(enkele uitvoering lengte L = ≥400 mm tot ≤1500 mm kan met aansluitkast worden uitgerust)

Banduitvoering (-B)

-	lengte (BL) in mm, als band (-B-xxxxx).

(lengteverdeling SCHAKO-standaard) Met verbindingspennen, los meegeleverd (telkens 2x per verbinding).

Montage:

-	zonder verbinding (-00)

-	Alleen mogelijk zonder aansluitkast en zonder schuifregister.

-	vaste verbinding met kast (-FV)

-	Alleen met aansluitkast mogelijk.

-	Standaard bij de uitvoeringen DSC-…-R0/DSC-…-S0 en DSC-…-P0.

-	De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden.

-	Verdekte montage met kast (-VM)

-	Alleen met aansluitkast mogelijk.

-	Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-…-R0/DSC-…-P0 en DSC-…-S0-…-Z2 (met extra profiel).

-	Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-…-S0-…-Z0/DSC-…-S0-…-Z1/DSC-…-S0-…-Z3.

-	De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd.

-	Frame met afdichtstrook.

-	Aansluitkast los geleverd.

-	Montage met tegentraverse (-GT)

-	Alleen zonder aansluitkast mogelijk.

-	Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 stuks).

-	Traversebeugel bestaande uit hoekplaat uit verzinkt plaatstaal en traverse uit aluminium strengpersprofiel met DIN-schroefdraad.

-	Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-...-R0/DSC-...-P0 en DSC-...-S0-...-Z2 (met extra profiel).

-	Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-...-S0-...-Z0/DSC-...-S0-...-Z1/DSC-…-S0-…-Z3.

-	De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de leveringsomvang) op de tegentraverse (traversenbeugel) bevestigd.

-	Voor de montage is toegang langs achter vereist!

-	Montage met klembeugel (-KB)

-	Alleen zonder aansluitkast mogelijk.

-	Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 stuks).

-	Klembeugel uit verzinkt plaatstaal.

-	Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-...-R0/DSC-...-P0 en DSC-...-S0-...-Z2 (met extra profiel).

-	Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-...-S0-...-Z0/DSC-...-S0-...-Z1/DSC-…-S0-...-Z3.

-	De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de leveringsomvang) op de klembeugel bevestigd.

-	Voor de montage is toegang langs achter niet vereist!

-	Schroefbevestiging (-SM)

-	Alleen zonder aansluitkast mogelijk.

-	Schroeven ter plaatse.

-	Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-…-R0 en DSC-…-P0.

-	Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-…-S0.

-	De spleetdoorlaat wordt met zichtbare schroeven bevestigd.

-	Montage met hanglussen (-AL)

-	Alleen zonder aansluitkast mogelijk.

-	4 stuks los geleverd.

-	Mogelijk bij de uitvoering DSC-…-R0 en bij DSC-…-P0.

-	Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-…-S0.

-	De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd.

-	Hanglus uit verzinkt plaatstaal, met gaten voor de haakbevestiging.

Toebehoren:

-	Eindstukken (-E0/-ES/-EB/-EL/-ER)

-	zonder eindstuk (-E0) (standaard)

-	met eindstukken, uit aluminium (kleur zoals frame):

-	los geleverd (-ES, paar) (standaard)

-	aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB)

-	links in de fabriek gemonteerd (-EL)

-	rechts in de fabriek gemonteerd (-ER)

-	Extra profiel (-Z0/-Z1/-Z2/-Z3)

-	zonder extra profiel (-Z0) (standaard).

-	met extra profiel, uit aluminium (kleur zoals frame, alleen mogelijk bij DSC-…-S0):

-	Z I (-Z1), aansluiting van plafondplaten.

-	Z II (-Z2), aansluiting van lamellenplafonds.

-	Z III (-Z3), aansluiting van plafondplaten.

-	Blindstuk (-BS0 / -BS1)

-	zonder blindstuk (-BS0) (standaard).

-	met blindstuk (-BS1):

-	uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart).

-	alleen zonder aansluitkast en schuifregister mogelijk.

-	met bevestigingsclips voor de montage op de spleetdoorlaat.

-	mogelijk vanaf lengte L ≥ 200 mm.

-	Montage alleen mogelijk met hanglussen (-AL, standaard in combinatie met actieve doorlaat DSC-…-FV-…), tegentraverse (-GT) of klembeugel (-KB).

-	Schuifregister (-SN / -SS)

-	zonder schuifregister (-SN) (standaard).

-	met schuifregister (-SS).

-	uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal.

-	alleen zonder aansluitkast mogelijk.

-	Montage:

-	DSC-…-R0 / DSC-…-P0:

-	met schroefmontage (-SM, standaard)

-	montage met tegentraverse (-GT)

-	DSC-…-S0:

-	schroefmontage niet mogelijk.

-	montage met tegentraverse (-GT)

-	Alleen uitvoering met extra profiel -Z2 mogelijk. Uitvoering zonder extra profiel en extra profiel -Z1 en -Z3 niet mogelijk.

### - aansluitkast (-ASK-24), met ophanglussen.

-	Uitvoering (aantal spleten):

-	1 spleet (-1)

-	2 spleten (-2)

-	3 spleten (-3)

-	4 spleten (-4)

-	Enkele/banduitvoering:

-	enkele uitvoering (-N, kastlengte KL max. 1500 mm)

-	banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering)

-	Lengte:

-	lengte L = 1000 mm (-01000) (KL = 997 mm)

-	lengte L = 1500 mm (-01500) (KL = 1497 mm)

-	lengte (L/BL) in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers)

(kastlengte KL = L-3/totale kastlengte GKL = BL-3, enkele uitvoering lengte L = ≥400 mm tot ≤1500 mm kan met aansluitkast worden uitgerust)

-	Kastmontage:

-	vaste verbinding (-FV) (standaard)

-	verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk bij uitvoering DSC-…-R0/DSC-…-P0 en DSC-…-S0-…-Z2)

-	zonder bevestiging (alleen mogelijk zonder doorlaat) (-00)

-	Materiaal:

-	verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard)

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard)

-	met regelklep, uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid:

-	in de aansluitkastbehuizing (alleen bij aftakkingspositie zijdelings [-S1/-S2]) (-DK1)

-	in de aansluitaftakking, met trekkabelverstelling (bij aftakkingspositie van boven [-S0]) (-DK2)

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard)

-	met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast.

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	kasthoogte standaard (-KHS)

-	kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers)

(minimale hoogte [GH] bij aftakkingspositie S1+S2 en standaardkasthals = aftakkingsdiameter øD + 82 mm/bij aftakkingspositie S0 = 180 mm)

-	Kasthals:

-	kasthals standaard (-KVS) (KVS = 45 mm)

-	Kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) kasthals (niet verstelbaar) van 
³45 mm tot 200 mm mogelijk.

Alleen bij de uitvoering met 1 spleet bruikbaar, bij de uitvoering met 2, 3 en 4 spleten is geen kasthals aanwezig.

-	Aftakkingspositie:

-	aftakkingen van boven (-S0)

-	Aftakkingen zijdelings (-S1) (standaard)

-	aftakking zijdelings tegenover elkaar (-S2) (alleen mogelijk bij uitvoering met 1 spleet)

-	Aftakkingsdiameter:

-	aftakkingsdiameter standaard (-SDS)

-	Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers)

-	Ophanging:

-	zonder popschroef (-E0) (standaard)

-	met popschroef (-EM), uit messing.

-	met luchtverdeelplaat (FQ = 46 %), uit verzinkt plaatstaal, (alleen bij uitvoering met aftakking van boven).

-	Hoeksteun (-EW-24), frame en blindprofiel bestaande uit aluminium strengpersprofiel. Montage met hanglussen (-AL), los geleverd.

-	Uitvoering (aantal spleten):

-	1 spleet (-1)

-	2 spleten (-2)

-	3 spleten (-3)

-	4 spleten (-4)

-	Frameprofiel:

-	frameprofiel STANDAARD (-R0)

-	smal frameprofiel (-S0)

-	speciaal frameprofiel (-P0)

-	Frameoppervlak:

-	aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard, -ELOX)

-	Aluminium gelakt:

-	in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) (-9006)

-	in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010)

-	in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers)

-	Kleur blindprofiel:

-	blindprofiel uit gelakt aluminium:

-	in de kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-B9005, standaard)

-	in de kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-B9006)

-	in de kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-B9010)

-	in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-Bxxxx) (altijd 5 cijfers)

-	Hoek tussen de benen:

-	hoek  = 90° (-090) (standaard)

-	hoek () naar keuze (-xxx), waarde van de hoek tussen  = 90° (-090, standaard) tot 170° (-170) mogelijk (altijd 3 cijfers).

-	Beenlengte links (a):

-	standaardlengte, met 1/2/3 spleten L = 250 mm/ met 4 spleten L = 400 mm (-000).

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = standaardlengte) (altijd 3 cijfers).

-	Beenlengte rechts (b):

-	standaardlengte, met 1/2/3 spleten L = 250 mm/met 4 spleten L = 400 mm (-000).

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte 
= standaardlengte) (altijd 3 cijfers).

-	met 4 verbindingsstukken (-VL, in de leveringsomvang) uit aluminium (kleur zoals frame), los meegeleverd.

-	Extra profiel:

-	zonder extra profiel (-Z0) (standaard)