Difusor lineal para techos de cartón yeso DSCL

Texto de especificación

Difusor lineal altamente inductivo, sección libre, pérdida de carga y potencia sonora constante en todas las posiciones de las lamas, apto para la utilización en locales con una altura de 2,6 m hasta 4 m para el montaje directo en techos de cartón yeso o cielorrasos (techos de presión). Gracias al perfil de marco especial se puede montar sin dificultades en el techo de cartón yeso.

Difusor lineal de 1 ranura (-1), con una anchura de ranura de 20,5 mm.

Marco con perfil de marco PLASTER (-PL), compuesto por perfil de aluminio extruido.

Los perfiles del marco están provistos de taladros, para facilitar el montaje roscado con el techo de cartón yeso. A modo de dispositivos auxiliares de montaje, se incluyen piezas de fijación sueltas.

Ejecución de impulsión con lama deflectora de aluminio lacado:

-	Color similar a RAL 9010 (blanco) (-L9010).

-	Color similar a RAL 9011 (negro grafito, estándar) (-L9011).

-	Color RAL de libre elección (-Lxxxx, siempre de 5 caracteres).

Modelo: SCHAKO tipo DSCL-1-Z-PL-…

Ejecución de retorno sin lama deflectora (-00000), con chapa perforada embellecedora de acero lacado en RAL 9011 (negro grafito).

Modelo: SCHAKO tipo DSCL-1-A-PL-…

Superficie del marco:

-	Aluminio bruto (-ALRO) (estándar).

-	Aluminio lacado:

-	En color RAL 9010 (blanco) (-9010).

-	En color RAL 9011 (negro grafito) (-9011).

-	En color RAL, de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 caracteres).

Posición de las lamas para la vena de aire:

-	Sin lamas, para retorno con chapa perforada (-0).

-	impulsión vertical (-V).

-	Impulsión horizontal unilateral hacia la izquierda (-L) (estándar).

-	Impulsión horizontal unilateral hacia la derecha (-R).

Longitud / ejecución:

Ejecución individual (-N)

-	Longitud L = 1000 mm (-N-01000).

-	Longitud L = 1500 mm (-N-01500).

-	Longitud (L) en mm, de libre elección (-N-xxxxx, siempre de 5 caracteres).

(en ejecución individual, las longitudes de entre L = ≥400 mm y ≤1500 mm se pueden equipar con un plénum).

Ejecución en línea continua (-B)

-	Longitud en mm, en línea continua (-B-xxxxx).

(División de longitudes según estándar SCHAKO) con pernos de unión, se suministran sueltos (2 para cada conexión).

Montaje:

-	Sin montaje del plénum (-OM) (estándar).

Espesor de techo de cartón yeso:

-	Espesor de techo T = 9,5 mm (-095).

-	Espesor de techo T = 12,5 mm (estándar) (-125).

-	Espesor de techo (T) de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres).

Pieza de extremo (-EP/-EB):

-	Con borde doblado para el enlucido, en ambos lados, montada en fábrica (-EP) (estándar).

-	De chapa de acero galvanizado, lacado en el color RAL del perfil de marco.

-	Recta, en ambos lados, montada en fábrica (-EB).

-	De chapa de acero galvanizado, lacado en el color RAL del perfil de marco.

En la ejecución en línea continua, la pieza de extremo se monta de serie en el segmento de la izquierda (TS izquierda) y en la longitud diferencial (DL) de la derecha.

Accesorios:

-	Plénum (-ASK-72) con chapa difusora de aire de chapa de acero galvanizado (-SV), para ejecución de 1 ranura
(-1), con orejetas de suspensión, suspensión sin tuerca remachable (-E0).

-	Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (-N, longitud del plénum KL máx. 1500 mm).

-	Ejecución en línea continua (-B, división de longitudes estándar SCHAKO para ejecución en línea continua).

-	Longitud:

-	Longitud L = 1000 mm (-01000)

(Longitud del plénum KL=1000 mm).

-	Longitud L = 1500 mm (-01500)

(Longitud del plénum KL=1500 mm).

-	Longitud (L/BL) en mm, de libre elección (-xxxxx, siempre de 5 caracteres) (longitud del plénum KL = L / longitud del plénum total GKL = BL).

-	Montaje del plénum:

-	Sin montaje de difusor (-OM) (estándar).

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	Con compuerta reguladora y ajuste manual por cuerda (-DK2), de chapa de acero galvanizado, en la boca de conexión, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla.

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0) (estándar).

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS).

-	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (siempre de 3 caracteres) (altura del plénum mínima con una posición de la boca S1+S4 = diámetro de la boca øD + 82 mm / con una posición de la boca S0 = 230 mm).

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0).

-	Boca lateral (-S1, estándar).

-	Boca frontal (-S4) (no disponible para la ejecución en línea continua).

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS).

-	Diámetro de la boca (øD) en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres).

-	Pieza ciega (-BS0 / -BS1)

-	Sin pieza ciega (-BS0) (estándar).

-	Con pieza ciega (-BS1):

-	De chapa de acero, lacado en color RAL 9011 (negro grafito).

-	posible a partir de una longitud de L ≥ 200 mm.

-	Solo posible sin plénum ASK-72.

-	Escuadra (-EW-72), ejecución de 1 ranura (-1), con una anchura de ranura de 20,5 mm. Marco con perfil de marco PLASTER (-PL), de perfil de aluminio extruido. Con 4 piezas de unión (-VL, incluidas en el suministro) de aluminio (del color del marco), suministradas sueltas.

Los perfiles del marco están provistos de taladros, para facilitar el montaje roscado con el techo de cartón yeso. A modo de dispositivos auxiliares de montaje, se incluyen piezas de fijación sueltas.

-	Superficie del marco compuesta por:

-	Aluminio bruto (-ALRO) (estándar).

-	Aluminio lacado:

-	En color RAL 9010 (blanco) (-9010).

-	En color RAL 9011 (negro grafito) (-9011).

-	En color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Color chapa ciega, de chapa de acero lacado:

-	Color similar a RAL 9010 (blanco) (-B9010).

-	En color similar a RAL 9011 (negro grafito) (-B9011) (estándar).

-	En color RAL de libre elección (Bxxxx) (siempre de 5 caracteres).

-	Ángulo entre los lados:

-	Ángulo  = 90° (-090).

-	Ángulo () a elección (-xxx, siempre de 3 caracteres)

Valores del ángulo disponibles entre  = 90° (-090, estándar) y 170° (-170).

-	Longitud de lado izquierdo (a):

-	Longitud estándar L=250 (-000).

-	Longitud (L) en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres) (longitud mínima = longitud estándar).

-	Longitud de lado derecho (b):

-	Longitud estándar L=250 (-000).

-	Longitud (L) en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres) (longitud mínima = longitud estándar).

-	Espesor de techo de cartón yeso:

-	Espesor de techo T = 9,5 mm (-095).

-	Espesor de techo T = 12,5 mm (-125) (estándar).

-	Espesor de techo (T) de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres).