Spleetrooster DSCL

Aanbestedingstekst

Hooginductieve spleetdoorlaat, vrije doorsnede, weerstand en geluidssterkte in alle lamellenstanden gelijkblijvend, geschikt voor gebruikt in ruimtes van 2,6 m tot 4 m hoog voor directe inbouw in gipsplaatplafonds of verlaagde plafonds (drukplafonds). Door het speciaal gevormde frameprofiel is een goede inbouw in het gipsplaatplafond mogelijk.

Spleetdoorlaat 1 spleet (-1) met spleetbreegde 20,5 mm.

Frame met frameprofiel PLASTER (-PL), bestaande uit aluminium strengpersprofiel.

De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los meegeleverd.

Luchttoevoeruitvoering met luchtrichtlamellen uit gelakt aluminium:

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010).

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart, standaard) (-L9011).

-	RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx, altijd 5 cijfers).

Product: SCHAKO type DSCL-1-Z-PL-…

Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), met gatenplaat uit gelakt plaatstaal RAL 9011 (grafietzwart), als zichtplaat.

Product: SCHAKO type DSCL-1-A-PL-…

Frameoppervlak:

-	Aluminium ruw (-ALRO) (standaard).

-	Aluminium gelakt:

-	In kleur RAL 9010 (wit) (-9010).

-	In kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011).

-	In een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers).

Lamellenstand voor luchtstroom:

-	zonder lamellen, bij luchtafvoer met gatenplaat (-0).

-	verticaal uitblazend (-V).

-	horizontaal eenzijdig links uitblazend (-L) (standaard).

-	horizontaal eenzijdig rechts uitblazend (-R).

Lengte / uitvoering:

Enkele uitvoering (-N)

-	Lengte L = 1000 mm (-N-01000).

-	Lengte L = 1500 mm (-N-01500).

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers).

(enkele uitvoering lengte L = ≥400 mm tot ≤1500 mm kan met aansluitkast worden uitgerust).

Banduitvoering (-B)

-	Lengte in mm, als band (-B-xxxxx).

(Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard) Met verbindingspennen, los meegeleverd (telkens 2x per verbinding).

Montage:

-	zonder kastmontage (-OM) (standaard).

Plafonddikte gipskarton:

-	Plafonddikte T = 9,5 mm (-095).

-	Plafonddikte T = 12,5 mm (standaard) (-125).

-	Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

Eindstuk (-EP/-EB):

-	met omkanting voor de bepleistering, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EP) (standaard).

-	uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-kleur van het frameprofiel.

-	glad, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB).

-	uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-kleur van het frameprofiel.

Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het tussenstuk links (TS links) en op de verschillengte (DL) rechts gemonteerd.

Toebehoren:

-	Aansluitkast (-ASK-72) met luchtverdeelplaat uit verzinkt plaatstaal (-SV), voor de uitvoering met 1 spleet
(-1), met ophanglussen, ophanging zonder popschroef (-E0).

-	Enkele / banduitvoering:

-	Enkele uitvoering (-N, kastlengte KL max. 1500 mm).

-	Banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering).

-	Lengte:

-	Lengte L = 1000 mm (-01000)

(Kastlengte KL=1000 mm).

-	Lengte L = 1500 mm (-01500)

(Kastlengte KL=1500 mm).

-	Lengte (L/BL) in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) (kastlengte KL = L/totale kastlengte GKL = BL).

-	Kastmontage:

-	zonder doorlaatmontage (-OM) (standaard).

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard).

-	met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2), uit verzinkt plaatstaal, in de aansluitaftakking, 
verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard).

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	kasthoogte standaard (-KHS).

-	Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (altijd 3 cijfers) (minimale kasthoogte bij aftakkingspositie S1+S4 = aftakkingsdiameter øD + 82 mm/bij aftakkingspositie S0 = 230 mm).

-	Aftakkingspositie:

-	aftakking aan de bovenkant (-S0).

-	Aftakking aan de zijkant (-S1, standaard).

-	Aftakkingen aan de voorkant (-S4) (niet mogelijk bij banduitvoering).

-	Aftakkingsdiameter:

-	Aftakkingsdiameter standaard (-SDS).

-	Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

-	Blindstuk (-BS0 / -BS1)

-	zonder blindstuk (-BS0) (standaard).

-	met blindstuk (-BS1):

-	uit plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9011 (grafietzwart).

-	mogelijk vanaf lengte L ≥ 200 mm.

-	alleen mogelijk zonder aansluitkast ASK-72.

-	hoeksteun (-EW-72), uitvoering met 1 spleet (-1), met spleetbreedte 20,5 mm. Frame met frameprofiel PLASTER (-PL), uit aluminium strengpersprofiel. Met 4 verbindingsstukken (-VL, in de levering inbegrepen) uit aluminium (kleur zoals frame), los meegeleverd.

De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los meegeleverd.

-	Frameoppervlak bestaande uit:

-	Aluminium ruw (-ALRO) (standaard).

-	Aluminium gelakt:

-	In kleur RAL 9010 (wit) (-9010).

-	In kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011).

-	In een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Kleur blindplaat uit plaatstaal gelakt:

-	in de kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-B9010).

-	in de kleur gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart) (-B9011) (standaard).

-	in een RAL-kleur, vrij te kiezen (Bxxxx) (altijd 5 cijfers).

-	Hoek tussen de benen:

-	hoek  = 90° (-090).

-	hoek () naar keuze (-xxx, altijd 3 cijfers) Waarde hoek tussen  = 90° (-090, standaard) tot 170°

(-170) mogelijk.

-	Beenlengte links (a):

-	Standaardlengte L=250 (-000).

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (minimale lengte = standaardlengte).

-	Beenlengte rechts (b):

-	Standaardlengte L=250 (-000).

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (minimale lengte = standaardlengte).

-	Plafonddikte gipskarton:

-	Plafonddikte T = 9,5 mm (-095).

-	Plafonddikte T = 12,5 mm (-125) (standaard).

-	Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).