Diffuseur à fentes DSCL

Texte d'appel d'offre

Diffuseur à fentes à haute induction, section libre de passage, résistance et puissance acoustique restant identiques dans toutes les positions des ailettes, convient à l'utilisation dans les pièces d'une hauteur comprise entre 2,6 m et 4 m, pour montage direct dans les plafonds en Placoplâtre ou plafonds coffrés (plafonds de pression). La forme spécifique du cadre facilite l'installation du diffuseur dans le plafond en placoplatre.

Diffuseur à 1 fente (-1), avec épaisseur de fente de 20,5 mm.

Cadre avec profilé de cadre PLASTER (-PL), en profilé d'aluminium extrudé.

Les profilés de cadre sont munis de trous permettant le raccordement au plafonds en placoplâtre au moyen d'une fixation à vis. Des équerres de fixation sont livrées en vrac pour faciliter le montage.

Version à air soufflé avec ailette de déflexion en aluminium peint :

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010).

-	Couleur similaire à RAL 9011 (noir graphite, standard) (-L9011).

-	Couleur RAL au choix (-Lxxxx, toujours à 5 chiffres).

Modèle : SCHAKO type DSCL-1-Z-PL-…

Version à air extrait sans ailette de déflexion (-00000), avec tôle d'acier perforée peinte en couleur RAL 9011 (noir graphite), comme plaque de recouvrement.

Modèle : SCHAKO type DSCL-1-A-PL-…

Surface du cadre :

-	Aluminium brut (-ALRO) (standard).

-	Aluminium peint :

-	En couleur RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	En couleur RAL 9011 (noir graphite) (-9011).

-	Dans une couleur RAL au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres).

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Sans ailettes, pour air extrait avec tôle perforée (-0).

-	Soufflage vertical (-V).

-	Soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L) (standard).

-	Soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-R).

Longueur / version :

Version individuelle (-N)

-	Longueur L = 1000 mm (-N-01000).

-	Longueur L = 1500 mm (-N-01500).

-	Longueur (L) en mm, au choix (-N xxxxx, toujours à 5 chiffres). (La version individuelle, longueur L = ≥400 mm à ≤1500 mm, peut être équipée d'un plénum de raccordement).

Version en bande (-B)

-	Longueur en mm, en bande (-B-xxxxx).

(Division en longueurs selon standard SCHAKO) avec goupilles de raccordement, livrées non montées (2 par raccord).

Montage :

-	Sans montage du plénum (-OM) (standard).

Épaisseur de plafond (Placoplâtre) :

-	Épaisseur de plafond T = 9,5 mm (-095).

-	Épaisseur de plafond T = 12,5 mm (standard) (-125).

-	Épaisseur de plafond (T) au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

Pièce d'extrémité (-EP/-EB) :

-	Avec bord plié pour l'enduisage, montée des deux côtés en usine (-EP) (standard).

-	En tôle d'acier galvanisée, peinte dans la couleur RAL du profilé de cadre.

-	Droite, montée des deux côtés en usine (-EB).

-	En tôle d'acier galvanisée, peinte dans la couleur RAL du profilé de cadre.

Dans la version en bande, la pièce d'extrémité est montée par défaut sur le côté gauche de la pièce intermédiaire (TS à gauche) et sur le côté droit de la longueur de différence (DL).

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-ASK-72) avec tôle de répartition d'air en tôle d'acier galvanisé (-SV), pour versions à 1 fente (-1), avec pattes de suspension, suspension sans écrou à river (-E0).

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N, longueur du plénum KL max. 1500 mm).

-	Version en bande (-B, division en longueurs selon standard SCHAKO pour version en bande).

-	Longueur :

-	Longueur L = 1000 mm (-01000)

(Longueur du plénum KL = 1000 mm).

-	Longueur L = 1500 mm (-01500)

(Longueur du plénum KL = 1500 mm).

-	Longueur (L/BL) en mm, au choix (-xxxxx, toujours à 5 chiffres) (longueur du plénum KL = L / longueur totale du plénum GKL = BL).

-	Montage du plénum :

-	Sans montage du diffuseur (-OM) (standard).

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de commande (-DK2), en tôle d'acier galvanisée, dans le manchon de raccordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard).

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS).

-	Hauteur du plénum en mm au choix (-xxx) (toujours à 3 chiffres) (hauteur minimale du plénum avec position de manchon S1+S4 = diamètre du manchon øD + 82 mm / avec position de manchon S0 = 230 mm).

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	Manchon sur la face latérale (-S1, standard).

-	Manchon sur la face frontale (-S4) (impossible pour version en bande).

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS).

-	Diamètre du manchon (øD) en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Pièce borgne (-BS0 / -BS1)

-	Sans pièce borgne (-BS0) (standard).

-	Avec pièce borgne (-BS1) :

-	En tôle d'acier peinte, couleur RAL 9011 (noir graphite).

-	Possible à partir d'une longueur L ≥ 200 mm.

-	Seulement possible sans plénum de raccordement ASK-72.

-	Cornière d'angle (-EW-72), version à 1 fente (-1), avec largeur de fente de 20,5 mm. Cadre avec profilé de cadre PLASTER (-PL), en profilé d'aluminium extrudé. Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, comprises dans la livraison) en aluminium (couleur identique à celle du cadre), livrées non montées.

Les profilés de cadre sont munis de trous permettant le raccordement au plafonds en placoplâtre au moyen d'une fixation à vis. Des équerres de fixation sont livrées en vrac pour faciliter le montage.

-	Surface du cadre en :

-	Aluminium brut (-ALRO) (standard).

-	Aluminium peint :

-	En couleur RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	En couleur RAL 9011 (noir graphite) (-9011).

-	Dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

-	Couleur de la tôle d'obturation en tôle d'acier

galvanisée peinte :

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-B9010).

-	Couleur similaire à RAL 9011 (noir graphite) (-B9011) (standard).

-	Dans une couleur RAL au choix (Bxxxx) (toujours à 5 chiffres).

-	Angle entre les côtés :

-	Angle  = 90° (-090).

-	Angle () au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres)

Valeurs possibles entre a = 90° (-090, standard) et 170° (-170).

-	Longueur côté gauche (a) :

-	Longueur standard L=250 (-000).

-	Longueur (L) en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres) (longueur minimale = longueur standard).

-	Longueur côté droit (b) :

-	Longueur standard L=250 (-000).

-	Longueur (L) en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres) (longueur minimale = longueur standard).

-	Épaisseur de plafond (Placoplâtre) :

-	Épaisseur de plafond T = 9,5 mm (-095).

-	Épaisseur de plafond T = 12,5 mm (-125) (standard).

-	Épaisseur de plafond (T) au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).