Gebogener Schlitzdurchlass für Gipskartondecken DSCP

Ausschreibungstext

Hochinduktiver gebogener Schlitzdurchlass, freier Querschnitt, Widerstand und Lautstärke in allen Lamellenstellungen gleichbleibend, geeignet zum Einsatz in Räumen von 2,6 m bis 4 m Höhe zum direkten Einbau in Gipskartondecken oder Deckenabkofferungen (Druckdecken). Durch das speziell geformte Rahmenprofil ist ein guter Einbau in die Gipskartondecke möglich.

Rahmen mit Rahmenprofil PLASTER (-PL), bestehend aus Aluminiumstrangpressprofil.

Die Rahmenprofile sind mit Bohrungen versehen, um eine Schraubbefestigung mit der Gipskartondecken zu ermöglichen. Als Montagehilfe werden Befestigungswinkel lose mitgeliefert.

Zuluftausführung mit drehbar gelagerten Luftlenklamellen in Tragflügelprofilform aus Kunststoff (PVC-Hart):

-	Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005)

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010)

-	RAL-Farbton frei wählbar (-Lxxxx, immer 5-stellig)

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCP-…-Z-PL-...

Abluftausführung ohne Luftlenklamelle (-00000), mit Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz), als Sichtblende.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCP-…-A-PL-…

| Volumenströme in m³/h pro m bei | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSCP-1 | 131 | 156 |
| DSCP-2 | 203 | 242 |

Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1-schlitzig (-1)

-	2-schlitzig (-2)

Rahmenoberfläche:

-	bestehend aus:

-	Aluminium roh (-ALRO) (Standard)

-	Aluminium lackiert:

-	im Farbton RAL 9005 (-9005) (schwarz).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Mittelsteg (nur bei der Ausführung 2-schlitzig):

-	bei Zuluft:

-	bei Rahmen aus Aluminium roh, im RAL-Farbton wie Lamelle.

-	bei Rahmen aus Aluminium lackiert, im RAL-Farbton wie Rahmen.

-	bei Abluft, aus Aluminium lackiert RAL 9005 (schwarz).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	ohne Lamellen, bei Abluft, mit Lochblech (-0).

-	vertikal ausblasend (-V)

-	horizontal einseitig innen ausblasend (-L)

-	horizontal einseitig außen ausblasend (-R)

-	beidseitig horizontal ausblasend (-B) (Standard)

Bogenlänge / Ausführung:

Einzelausführung (-N)

-	Bogenlänge BoL = 1000 mm (-N-01000)

(Kastenbogenlänge KBoL = 1000 mm)

-	Bogenlänge BoL = 1500 mm (-N-01500) (Kastenbogenlänge KBoL = 1500 mm)

-	Bogenlänge (BoL) in mm, frei wählbar (-N-xxxxx, immer 5-stellig) (bei Einzelausführung Bogenlänge 
BoL = ≥500 mm bis <1500 mm mit Anschlusskasten ausrüstbar).

Bandausführung (-B)

-	Bogenlänge (BBoL) in mm, frei wählbar, als Band (-B-xxxxx)

Bogenlängenaufteilung nach SCHAKO-Standard bei Bandausführung. Mit Verbindungsstifte, lose mitgeliefert (je 2x pro Verbindung).

Radius:

-	≥ 2000 mm (-XXXXX, immer 5-stellig)

Montage:

-	ohne Kastenmontage (-OM) (Standard)

Deckenstärke Gipskarton:

-	Deckenstärke T = 9,5 mm (-095)

-	Deckenstärke T = 12,5 mm (Standard) (-125)

-	Deckenstärke (T) frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig)

Endstück (-EP/-EB):

-	mit Umkantung zum Einputzen, beidseitig werkseitig ange-baut (-EP) (Standard).

-	aus Stahlblech verzinkt

-	glatt, beidseitig werkseitig angebaut (-EB).

-	aus Stahlblech verzinkt

Bei Bandausführung wird das Endstück standardmäßig am Teilstück links (TS links) und an der Differenzbogenlänge (DBoL) rechts angebaut.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-ASK-46), aus Stahlblech verzinkt (-SV), mit Aufhängelaschen, ohne Einnietmutter 
(-E0), mit Luftverteilblech aus Stahlblech verzinkt.

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1-schlitzig (-1)

-	2-schlitzig (-2)

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N, Kastenbogenlänge KBoL max. 1500 mm)

-	Bandausführung (-B, Bogenlängenaufteilung nach SCHAKO-Standard bei Bandausführung)

-	Bogenlänge:

-	Bogenlänge BoL = 1000 mm (-01000) (Kastenbogenlänge KBoL = 1000 mm)

-	Bogenlänge BoL = 1500 mm (-01500) (Kastenbogenlänge KBoL = 1500 mm)

-	Bogenlänge (BoL/BBoL) in mm, frei wählbar (-xxxxx, immer 5-stellig) (Kastenbogenlänge 
KBoL = BoL / Gesamtkastenbogenlänge GKBoL = BBoL).

-	Radius:

-	Radius R = ≥2000 mm angeben (-xxxxx, immer 5-stellig)

-	Kastenmontage:

-	ohne Durchlassmontage (-OM) (Standard)

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard)

-	mit Drosselklappe und Seilzugverstellung (-DK2), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlussstutzen, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard)

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-	Kastenhöhe (KHS) in mm, frei wählbar (-xxx) (immer 3-stellig) (Mindestkastenhöhe [KHS] bei Stutzenlage S1+S2 = Stutzendurchmesser øD + 82 mm / bei Stutzenlage S0 = 220 mm).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0)

-	Stutzen seitlich innen (-S1) (Standard)

-	Stutzen seitlich außen (-S2)

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS)

-	Stutzendurchmesser (øD) in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

-	Blindstück (-BS0/-BS1):

-	ohne Blindstück (-BS0) (Standard)

-	mit Blindstück (-BS1):

-	aus Stahlblech, lackiert im Farbton RAL 9005 (schwarz).

-	ab Bogenlänge BoL ≥ 200 mm möglich.

-	nur ohne Anschlusskasten ASK-46 möglich.

-	mit Befestigungsclips zur Montage am Schlitzdurchlass.