Difusor lineal curvo altamente inductive DSCP

TEXTO DE ESPECIFICACION

Difusor lineal curvo altamente inductivo, sección libre, pérdida de carga y potencia sonora constante en todas las posiciones de las lamas, apto para la utilización en locales con una altura de 2,6 m hasta 4 m para el montaje directo en techos de cartón yeso o cielorrasos (techos de presión). Gracias al perfil de marco especial se puede montar sin dificultades en el techo de cartón yeso.

Marco con perfil de marco PLASTER (-PL), compuesto por perfil de aluminio extruido.

Los perfiles del marco están provistos de taladros, para facilitar el montaje roscado con el techo de cartón yeso. A modo de dispositivos auxiliares de montaje, se incluyen piezas de fijación sueltas.

Ejecución de impulsión con lamas aerodinámicas orientables con alas de plástico (PVC duro):

-	Color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-L9005)

-	Color similar a RAL 9010 (blanco) (-L9010)

-	Color RAL de libre elección (-Lxxxx, siempre de 5 caracteres)

Modelo: SCHAKO tipo DSCP-…-Z-PL-...

Ejecución de retorno sin lamas deflectoras (-00000), con chapa perforada embellecedora de acero lacado en RAL 9005 (negro).

Modelo: SCHAKO tipo DSCP-…-A-PL-…

| Caudales en m³/h por metro para | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSCP-1 | 131 | 156 |
| DSCP-2 | 203 | 242 |

Ejecución (número de ranuras):

-	1 ranura (-1)

-	2 ranuras (-2)

Superficie del marco:

-	Se compone de:

-	Aluminio bruto (-ALRO) (estándar)

-	Aluminio lacado:

-	Color RAL 9005 (-9005) (negro)

-	En color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Barra central (solo disponible para la ejecución de 2 ranuras):

-	Para impulsión:

-	Para marco de aluminio bruto, en el color RAL de las lamas.

-	Para marco de aluminio lacado, en el color RAL del marco.

-	Para retorno, de aluminio lacado en RAL 9005 (negro).

Posición de las lamas para la vena de aire:

-	Sin lamas, para retorno, con chapa perforada (-0).

-	Impulsión vertical (-V)

-	Impulsión horizontal unilateral hacia el interior (-L)

-	Impulsión horizontal unilateral hacia el exterior (-R)

-	Impulsión horizontal bilateral (-B) (estándar)

Longitud de curva / ejecución:

Ejecución individual (-N)

-	Longitud de curva BoL = 1000 mm (-N-01000)

(Longitud de curva del plénum KBoL = 1000 mm)

-	Longitud de curva BoL= 1500 mm (-N-01500) (longitud de curva del plénum KBoL = 1500 mm)

-	Longitud de curva (BoL) en mm, de libre elección (-N-xxxxx, siempre de 5 caracteres) (en ejecución individual longitud de curva BoL = ≥500 mm a <1500 mm se puede equipar con plénum).

Ejecución en línea continua (-B)

-	Longitud de curva (BBoL) en mm, de libre elección, en línea continua (-B-xxxxx)

División de longitudes de curva según estándar SCHAKO para ejecución en línea continua. Con pernos de unión, su suministran sueltos (2 para cada conexión).

Radio:

-	≥ 2000 mm (-XXXXX, siempre de 5 caracteres)

Montaje:

-	Sin montaje del plénum (-OM) (estándar)

Espesor de techo de cartón yeso:

-	Espesor de techo T = 9,5 mm (-095)

-	Espesor de techo T = 12,5 mm (estándar) (-125)

-	Espesor de techo (T) de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres)

Pieza de extremo (-EP/-EB):

-	Con borde doblado para el enlucido, en ambos lados, montada en fábrica (-EP) (estándar).

-	De chapa de acero galvanizado

-	Recta, en ambos lados, montada en fábrica (-EB).

-	De chapa de acero galvanizado

En la ejecución en línea continua, la pieza de extremo se monta de serie en el segmento de la izquierda (TS izquierda) y en la longitud diferencial de curva (DBoL) de la derecha.

Accesorios:

-	Plénum (-ASK-46), de chapa de acero galvanizado (-SV), con orejetas de suspensión, sin tuerca remachable (-E0), con chapa difusora de aire, de chapa de acero galvanizado.

-	Ejecución (número de ranuras):

-	1 ranura (-1)

-	2 ranuras (-2)

-	Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (-N, longitud de curva del plénum KBoL máx. 1500 mm)

-	Ejecución en línea continua (-B, división de longitudes de curva según estándar SCHAKO para ejecución en línea continua)

-	Longitud de curva:

-	Longitud de curva BoL = 1000 mm (-01000)

(Longitud de curva del plénum KBoL = 1000 mm)

-	Longitud de curva BoL = 1500 mm (-01500)

(Longitud de curva del plénum KBoL = 1500 mm)

-	Longitud de curva (BoL/BBoL) en mm, de libre elección (-xxxxx, siempre de 5 caracteres) (longitud de curva del plénum KBoL = BoL / longitud de curva total del plénum GKBoL = BBoL).

-	Radio:

-	Indicar un radio R = ≥2000 mm (-xxxxx,siempre de 5 caracteres)

-	Montaje del plénum:

-	Sin montaje de difusor (-OM) (estándar)

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar)

-	Con compuerta reguladora y ajuste manual por cuerda (-DK2), de chapa de acero galvanizado, en la boca de conexión, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla.

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0) (estándar)

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS)

-	Altura del plénum (KHS) en mm, de libre elección (-xxx) (siempre de 3 caracteres) (altura del plénum mínima [KHS] con una posición de la boca S1+S2 = diámetro de la boca øD + 82 mm / con una posición de la boca S0 = 220 mm).

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0)

-	Boca lateral en interior (-S1) (estándar)

-	Boca lateral en el exterior (-S2)

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-	Diámetro de la boca (øD) en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres).

-	Pieza ciega (-BS0/-BS1):

-	Sin pieza ciega (-BS0) (estándar)

-	Con pieza ciega (-BS1):

-	De chapa de acero, lacado en color RAL 9005 (negro).

-	Posible desde longitud de curva BoL ≥ 200 mm.

-	Solo posible sin plénum ASK-46.

-	Con clips de fijación para el montaje en el difusor lineal.