Diffuseur à fentes courbé pour plafonds en placoplâtre DSCP

Textes de soumission

Diffuseur à fentes courbé à haute induction, section libre de passage, résistance et puissance acoustique restant identiques dans toutes les positions des ailettes, convient à l'utilisation dans les pièces d'une hauteur comprise entre 2,6 m et 4 m, pour montage direct dans les plafonds en Placoplâtre ou plafonds coffrés (plafonds de pression). La forme spécifique du cadre facilite l'installation du diffuseur dans le plafond en placoplâtre.

Cadre avec profilé de cadre PLASTER (-PL), en profilé d'aluminium extrudé.

Les profilés de cadre sont munis de trous permettant le raccordement au plafonds en placoplâtre au moyen d'une fixation à vis. Des équerres de fixation sont livrées en vrac pour faciliter le montage.

Version à air soufflé avec des ailettes de déflexion orientables au profil aérodynamique en matière plastique (PVC rigide) :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005)

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010)

-	Couleur RAL au choix (-Lxxxx, toujours à 5 chiffres)

Modèle : SCHAKO type DSCP-…-Z-PL-...

Version à air extrait sans ailette de déflexion (-00000), avec tôle d'acier perforée peinte en couleur RAL 9005 (noir), comme plaque de recouvrement.

Modèle : SCHAKO type DSCP-…-A-PL-…

| Débits en m³/h par m pour | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSCP-1 | 131 | 156 |
| DSCP-2 | 203 | 242 |

Version (nombre de fentes) :

-	À 1 fente (-1)

-	À 2 fentes (-2)

Surface du cadre :

-	Composée de :

-	Aluminium brut (-ALRO) (standard)

-	Aluminium peint :

-	Couleur RAL 9005 (-9005) (noir)

-	Dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

-	Traverse centrale (seulement pour les versions à 2 fentes) :

-	Pour air soufflé :

-	Pour cadre en aluminium brut, dans la même couleur RAL que l'ailette.

-	Pour cadre en aluminium peint, dans la même couleur RAL que le cadre.

-	Pour air extrait, en aluminium peint en RAL 9005 (noir).

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Sans ailettes, avec tôle perforée pour air extrait (-0).

-	Soufflage vertical (-V)

-	Soufflage horizontal d'un côté vers l'intérieur (-L)

-	Soufflage horizontal d'un côté vers l'extérieur (-R)

-	Soufflage horizontal des deux côtés (-B) (standard)

Longueur de coude / version :

Version individuelle (-N)

-	Longueur de coude BoL = 1000 mm (-N-01000)

(longueur de coude du plénum KBoL = 1000 mm)

-	Longueur de coude BoL = 1500 mm (-N-01500) (longueur de coude du plénum KBoL = 1500 mm)

-	Longueur de coude (BoL) en mm, au choix (-N-xxxxx, toujours 
à 5 chiffres) (la version individuelle, longueur de coude BoL = ≥500 mm à <1500 mm, peut être équipée d'un plénum de raccordement).

Version en bande (-B)

-	Longueur de coude (BBoL) en mm, au choix, en bande(-B-xxxxx)

Division en longueurs de coude selon standard SCHAKO pour version en bande. Avec goupilles de raccordement, livrées non montées (2 par raccord).

Rayon :

-	≥ 2 000 mm (-XXXXX, toujours à 5 chiffres)

Montage:

-	Sans montage du plénum (-OM) (standard)

Épaisseur de plafond (Placoplâtre) :

-	Épaisseur de plafond T = 9,5 mm (-095)

-	Épaisseur de plafond T = 12,5 mm (standard) (-125)

-	Épaisseur de plafond (T) au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres)

Pièce d'extrémité (-EP/-EB) :

-	Avec bord plié pour le montage avant le crépissage, montées des deux côtés en usine (-EP) (standard).

-	En tôle d'acier galvanisée

-	Droite, montée des deux côtés en usine (-EB).

-	En tôle d'acier galvanisée

Dans la version en bande, la pièce d'extrémité est montée par défaut sur le côté gauche de la pièce intermédiaire (TS à gauche) et sur le côté droit de la longueur de coude de différence (DBoL).

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-ASK-46), en tôle d'acier galvanisée (-SV), avec pattes de suspension, sans écrou à river (-E0), avec tôle de répartition d'air en tôle d'acier galvanisée.

-	Version (nombre de fentes) :

-	À 1 fente (-1)

-	À 2 fentes (-2)

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N, longueur de coude du plénum KBoL max. 1500 mm)

-	Version en bande (-B, division en longueurs de coude selon standard SCHAKO pour version en bande)

-	Longueur de coude :

-	Longueur de coude BoL = 1000 mm (-01000)

(longueur de coude du plénum KBoL = 1000 mm)

-	Longueur de coude BoL = 1500 mm (-01500)

(longueur de coude du plénum KBoL = 1500 mm)

-	Longueur de coude (BoL/BBoL) en mm, au choix (-xxxxx, toujours à 5 chiffres) (longueur de coude du plénum KBoL = BoL / longueur de coude totale du plénum GKBoL = BBoL).

-	Rayon :

-	Indiquer un rayon R = ≥2000 mm (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

-	Montage du plénum :

-	Sans montage du diffuseur (-OM) (standard)

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

-	Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de commande (-DK2), en tôle d'acier galvanisée, dans le manchon de raccordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard)

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS)

-	Hauteur du plénum (KHS) en mm, au choix (-xxx) (toujours à 3 chiffres) (hauteur minimale du plénum [KHS] avec position de manchon S1+S2 = diamètre du manchon øD + 82 mm / avec position de manchon S0 = 220 mm).

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0)

-	Manchon sur la face latérale interne (-S1) (standard)

-	Manchon sur la face latérale externe (-S2)

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon (øD) en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Pièce borgne (-BS0 / -BS1) :

-	Sans pièce borgne (-BS0) (standard)

-	Avec pièce borgne (-BS1) :

-	En tôle d'acier peinte, couleur RAL 9005 (noir).

-	Possible à partir d'une longueur de coude BoL ≥ 200 mm.

-	Seulement possible sans plénum de raccordement ASK-46.

-	Avec clips de fixation pour le montage sur le diffuseur à fentes.