Diffusore lineare per soffitti in cartongesso DSCP

Testo per capitolato

Diffusore lineare curvo ad alta induzione, sezione trasversale libera, perdita di carico e pressione sonora costanti per qualunque posizione assunta dalle alette. Adatto per installazione in locali con altezze da 2,6 a 4 m, per il montaggio diretto in controsoffitti di cartongesso o controsoffitti in pressione. La speciale geometria del telaio agevola il montaggio nel soffitto in cartongesso.

Telaio con profilo telaio PLASTER (-PL) in profilato di alluminio pressofuso.

I profili del telaio dispongono di fori per il montaggio tramite viti a soffitto in cartongesso. Come ausilio di montaggio vengono forniti sciolti angolari di fissaggio.

Esecuzione di mandata con deflettori singolarmente orientabili profilati in plastica (PVC duro):

-	colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-L9005)

-	colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010)

-	colore RAL liberamente selezionabile (-Lxxxx, codice ordine a 5 posizioni)

Prodotto: SCHAKO Tipo DSCP-...-Z-PL-...

Esecuzione di ripresa senza deflettori (-00000), ma con lamierino forato in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero), come mascherina.

Prodotto: SCHAKO Tipo DSCP-...-A-PL-...

Portate in m³/ora al metro con:	35 dB(A)		40 dB(A)

DSCP-1							131		156

DSCP-2							203		242

Esecuzione (numero di feritoie)

-	1 feritoia (-1)

-	2 feritoie (-2)

Superficie del telaio:

-	realizzata in:

-	alluminio grezzo (-ALRO) (standard)

-	Alluminio verniciato:

-	in colore RAL 9005 (-9005) (nero)

-	in colore RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine 4 posizioni).

-	elemento centrale (solo per esecuzione a 2 feritoie):

-	per mandata:

-	per telaio in alluminio grezzo verniciato nello stesso colore RAL del deflettore

-	per telaio in alluminio verniciato nello stesso colore RAL del telaio

-	per ripresa, in alluminio verniciato RAL 9005 (nero).

Posizione deflettori per lancio aria:

-	senza deflettori, per ripresa, con lamierino forato (-0).

-	lancio verticale (-V)

-	orizzontale unilaterale lancio verso l'interno (-L)

-	orizzontale unilaterale lancio verso l'esterno (-R)

-	lancio orizzontale bilaterale (-B) (standard)

Lunghezza arco / esecuzione:

Diffusore singolo (-N)

-	lunghezza arco BoL= 1000 mm (-N-01000)

(lunghezza arco camera di raccordo KBoL=1000 mm)

-	lunghezza arco BoL= 1500 mm (-N-01500) (lunghezza arco camera KBoL = 1500 mm)

-	lunghezza arco (BoL) in mm, liberamente selezionabile (-N-xxxxx, codice d'ordine a 5 posizioni) (con esecuzione come diffusore singolo, lunghezza arco BoL = da ≥500 mm a <1500 mm equipaggiabile con camera di raccordo).

Esecuzione a nastro (-B)

-	lunghezza arco (BBoL) in mm, liberamente selezionabile, come nastro (-B-xxxxx)

ripartizione lunghezza arco standard di SCHAKO nelle versione a nastro. Con spine di collegamento fornite sfuse (2 x ogni collegamento).

Raggio:

-	≥ 2000 mm (-XXXXX, sempre 5 posizioni)

Montaggio:

-	senza montaggio camera di raccordo (-OM) (standard)

Spessore soffitto in cartongesso:

-	spessore soffitto T = 9,5 mm (-095)

-	spessore soffitto T = 12,5 mm (standard) (-125)

-	spessore soffitto (T) liberamente selezionabile (-xxx, co-dice ordine a 3 posizioni)

Elemento terminale (-EP/-EB):

-	con bordo svasato per l´inserimento in intonaco, montato in fabbrica sui due lati (-EP) (standard)

-	in lamiera d'acciaio zincato

-	liscio, montato in fabbrica sui due lati (-EB)

-	in lamiera d'acciaio zincato

Nell'esecuzione a nastro, l'elemento terminale viene fissato, come standard, sull'elemento parziale a sinistra (TS sinistra) e sulla lunghezza di completamento dell'arco (DBoL) a destra.

Accessori:

-	Camera di raccordo (-ASK-46) in lamiera d'acciaio zincato (-SV), con asole di sospensione, senza dado rivettato (-E0), con equalizzatore, in lamiera d'acciaio zincato.

-	Esecuzione (numero di feritoie):

-	1 feritoia (-1)

-	2 feritoie (-2)

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza arco camera KBoL max. 1500 mm)

-	esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze arco standard SCHAKO per esecuzione a nastro)

-	Lunghezza arco:

-	lunghezza arco BoL = 1000 mm (-01000)

(lunghezza arco camera di raccordo KBoL = 1000 mm)

-	lunghezza arco BoL = 1500 mm (-01500)

(lunghezza arco camera di raccordo KBoL = 1500 mm)

-	lunghezza arco (BoL/BBoL) in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, codice d'ordine a 5 posizioni) (lunghezza arco camera KBoL = BoL / lunghezza totale arco camera GKBoL = BBoL).

-	Raggio:

-	indicare raggio R ≥ 2000 mm (-xxxxx, codice d'ordine a 5 posizioni)

-	Montaggio camera di raccordo:

-	senza montaggio diffusore (OM) (standard)

-	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard)

-	con serranda di taratura e regolazione tramite cavetto (-DK2) in lamiera d´acciaio zincato, nel manicotto di raccordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria.

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1) sul manicotto di raccordo

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0) (standard)

-	con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo (KHS) in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (codice ordine a 3 posizioni) (altezza minima della camera di raccordo [KHS] con posizione manicotto S1+S2 = diametro manicotto øD + 82 mm / con posizione manicotto S0 = 220 mm).

-	Posizione manicotto:

-	manicotto dall´alto (-S0)

-	manicotto laterale interno (-S1) (standard)

-	manicotto laterale esterno (-S2)

-	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto (øD) in mm, liberamente selezionabile (-xxx, codice d'ordine a 3 posizioni).

-	Elemento cieco (-BS0/-BS1):

-	senza elemento cieco (-BS0) (standard).

-	con elemento cieco (-BS1):

-	in lamiera d´acciaio verniciata nella colorazione RAL 9005 (nero).

-	possibile da lunghezza arco BoL ≥ 200 mm.

-	possibile solo senza camera di raccordo ASK-46.

-	con clip di fissaggio per il montaggio al diffusore lineare.