Schlitzdurchlass für Gipskartondecken DSCPL

Ausschreibungstext

Hochinduktiver Schlitzdurchlass, freier Querschnitt, Widerstand und Lautstärke in allen Lamellenstellungen gleichbleibend, geeignet zum Einsatz in Räumen von 2,6 m bis 4 m Höhe zum direkten Einbau in Gipskartondecken oder Deckenabkofferungen (Druckdecken). Durch das speziell geformte Rahmenprofil ist ein guter Einbau in die Gipskartondecke möglich.

Rahmen mit Rahmenprofil PLASTER (-PL), bestehend aus Aluminiumstrangpressprofil.

Die Rahmenprofile sind mit Bohrungen versehen, um eine Schraubbefestigung mit der Gipskartondecken zu ermöglichen. Als Montagehilfe werden Befestigungswinkel lose mitgeliefert.

Zuluftausführung mit drehbar gelagerten Luftlenklamellen in Tragflügelprofilform aus Kunststoff (PVC-Hart):

-	Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005).

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010).

-	RAL-Farbton frei wählbar (-Lxxxx, immer 5-stellig).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCPL-…-Z-PL-…

Abluftausführung ohne Luftlenklamelle (-00000), mit Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz), als Sichtblende.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCPL-…-A-PL-…

Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1-schlitzig (-1)

-	2-schlitzig (-2)

Rahmenoberfläche:

-	bestehend aus:

-	Aluminium roh (-ALRO) (Standard).

-	Aluminium lackiert:

-	 im Farbton RAL 9005 (-9005) (schwarz).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Mittelsteg (nur bei der Ausführung 2-schlitzig):

-	bei Zuluft

-	bei Rahmen aus Aluminium roh, im RAL-Farbton wie Lamelle.

-	bei Rahmen aus Aluminium lackiert, im RAL-Farbton wie Rahmen.

-	bei Abluft, aus Aluminium lackiert RAL 9005 (schwarz).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	ohne Lamellen, bei Abluft, mit Lochblech (-0).

-	vertikal ausblasend (-V).

-	horizontal einseitig links ausblasend (-L).

-	horizontal einseitig rechts ausblasend (-R).

-	beidseitig horizontal ausblasend (-B) (Standard).

Länge / Ausführung:

Einzelausführung (-N)

-	Länge L = 1000 mm (-N-01000)

(Kastenlänge KL = 1000 mm)

-	Länge L = 1500 mm (-N-01500)

(Kastenlänge KL = 1500 mm)

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-N-xxxxx, immer 5-stellig)

(Kastenlänge KL = L, Einzelausführung Länge L = ≥400 mm bis ≤1500 mm mit Anschlusskasten ausrüstbar.)

Bandausführung (-B)

-	Länge in mm, als Band (-B-xxxxx)

(Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung)

(Gesamtkastenlänge GKL = BL, mit Verbindungsstifte lose mitgeliefert (je 2x pro Verbindung).

Montage:

-	ohne Kastenmontage (-OM) (Standard).

Deckenstärke Gipskarton:

-	Deckenstärke T = 9,5 mm (-095).

-	Deckenstärke T = 12,5 mm (Standard) (-125).

-	Deckenstärke (T) frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

Endstück (-EP/-EB):

-	mit Umkantung zum Einputzen, beidseitig werkseitig angebaut (-EP) (Standard)

-	aus Stahlblech verzinkt.

-	glatt, beidseitig werkseitig angebaut (-EB)

-	aus Stahlblech verzinkt.

Bei Bandausführung wird das Endstück standardmäßig am Teilstück links (TS links) und an der Differenzlänge (DL) rechts angebaut.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-ASK-25), aus Stahlblech verzinkt (-SV), mit Aufhängelaschen, ohne Einnietmutter 
(-E0), mit Luftverteilblech, aus Stahlblech verzinkt.

-	Ausführung:

-	1-schlitzig (-1).

-	2-schlitzig (-2).

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N, Kastenlänge KL max. 1500 mm).

-	Bandausführung (-B, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung).

-	Länge:

-	1000 mm (-01000) (Kastenlänge KL=1000 mm).

-	1500 mm (-01500) (Kastenlänge KL=1500 mm).

-	Länge (L/BL) in mm, frei wählbar (-xxxxx, immer 5-stellig) (Kastenlänge KL = L / Gesamtkastenlänge GKL = BL).

-	Kastenmontage:

-	ohne Durchlassmontage (-OM) (Standard).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe und Seilzugverstellung (-DK2), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlussstutzen, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard).

-	mit Kastenisolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe (KHS) in mm, frei wählbar (-xxx) (immer 3-stellig) (Mindestkastenhöhe [KHS] bei Stutzenlage S1+S4 = Stutzendurchmesser øD + 82 mm / bei Stutzenlage S0 = 220 mm).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen seitlich (-S1) (Standard).

-	Stutzen stirnseitig (-S4) (nicht möglich bei Bandausführung).

-	Stutzendurchmesser:

-	Standard-Stutzendurchmesser (-SDS).

-	Stutzendurchmesser (øD) in mm, frei wählbar (-xxx).

-	Blindstück (-BS0/-BS1):

-	ohne Blindstück (-BS0) (Standard).

-	mit Blindstück (-BS1):

-	aus Stahlblech, lackiert im Farbton RAL 9005 (schwarz).

-	ab Länge L ≥ 200 mm möglich.

-	nur ohne Anschlusskasten ASK-25 und Schlitzschieber möglich.

-	mit Befestigungsclips zur Montage am Schlitzdurchlass.

-	Eckwinkel (-EW-25), Rahmen mit Rahmenprofil PLASTER (-PL), bestehend aus Aluminium-strangpressprofil. Mit 4 Verbindungslaschen (-VL, im Lieferumfang) aus Aluminium (Farbton wie Rahmen), lose mitgeliefert.

Die Rahmenprofile sind mit Bohrungen versehen, um eine Schraubbefestigung mit der Gipskartondecken zu ermöglichen. Als Montagehilfe werden Befestigungs-winkel lose mitgeliefert.

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1-schlitzig (-1).

-	2-schlitzig (-2).

-	Rahmenoberfläche:

-	bestehend aus:

-	Aluminium roh (-ALRO) (Standard).

-	Aluminium lackiert:

-	im Farbton RAL 9005 (-9005) (schwarz).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Mittelsteg (nur bei der Ausführung 2-schlitzig):

-	bei Zuluft:

-	bei Rahmen aus Aluminium roh, im RAL-Farbton wie Lamelle.

-	bei Rahmen aus Aluminium lackiert, im RAL-Farbton wie Rahmen.

-	bei Abluft, aus Aluminium lackiert RAL 9005 (schwarz).

-	Farbe Blindprofil, aus Aluminium lackiert:

-	im Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz) (-B9005) (Standard).

-	im Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-B9010).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-Bxxxx, immer 5-stellig).

-	Winkel zwischen den Schenkeln:

-	Winkel  = 90° (-090) (Standard).

-	Winkel () nach Wahl (-xxx, immer 3-stellig)

Werte Winkel zwischen  = 90° (-090, Standard) bis 170° (-170) möglich.

-	Schenkellänge links (a):

-	Standardlänge L=250 (-000)

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Mindestlänge = Standardlänge).

-	Schenkellänge rechts (b):

-	Standardlänge L=250 (-000)

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Mindestlänge = Standardlänge).

-	Deckenstärke Gipskarton:

-	Deckenstärke T = 9,5 mm (-095).

-	Deckenstärke T = 12,5 mm (-125) (Standard).

-	Deckenstärke (T) frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

-	Schlitzschieber (-SN/-SS)

-	ohne Schlitzschieber (-SN) (Standard).

-	mit Schlitzschieber (-SS):

-	aus Stahlblech elektrolytisch verzinkt.

-	nur ohne Anschlusskasten ASK-25 möglich.

-	mit Befestigungsclips zur Montage am Schlitzdurchlass.