Spleetrooster voor gipsplaatplafonds DSCPL

Aanbestedingstekst

Hooginductieve spleetdoorlaat, vrije doorsnede, weerstand en geluidssterkte in alle lamellenstanden gelijkblijvend, geschikt voor gebruikt in ruimtes van 2,6 m tot 4 m hoog voor directe inbouw in gipsplaatplafonds of verlaagde plafonds (drukplafonds). Door het speciaal gevormde frameprofiel is een goede inbouw mogelijk in het gipsplaatplafond.

Frame met frameprofiel PLASTER (-PL), bestaande uit aluminium strengpersprofiel.

De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een schroefbevestiging met gipsplaatplafonds mogelijk te maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los meegeleverd.

Luchttoevoeruitvoering met draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen in draagvleugelprofielvorm uit kunststof (pvc-hard):

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-L9005).

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010).

-	RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx, altijd 5 cijfers).

Product: SCHAKO type DSCPL-…-Z-PL-…

Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), met gatenplaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart), als zichtplaat.

Product: SCHAKO type DSCPL-…-A-PL-…

Uitvoering (aantal spleten):

-	1 spleet (-1)

-	2 spleten (-2)

Frameoppervlak:

-	bestaande uit:

-	Aluminium ruw (-ALRO) (standaard).

-	aluminium gelakt:

-	 in de kleur RAL 9005 (-9005) (zwart).

-	in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Tussenstuk (alleen bij de uitvoering met 2 spleten):

-	bij luchttoevoer

-	bij frame uit aluminium ruw, in de RAL-kleur van de lamellen.

-	bij frame uit aluminium gelakt, in de RAL-kleur van het frame.

-	bij luchtafvoer, uit aluminium gelakt RAL 9005 (zwart)

Lamellenstand voor luchtstroom:

-	zonder lamellen, bij luchtafvoer, met gatenplaat (-0).

-	verticaal uitblazend (-V).

-	horizontaal eenzijdig links uitblazend (-L).

-	horizontaal eenzijdig rechts uitblazend (-R).

-	aan beide zijden horizontaal uitblazend (-B) (standaard).

Lengte / uitvoering:

Enkele uitvoering (-N)

-	Lengte L = 1000 mm (-N-01000) (kastlengte KL = 1000 mm)

-	Lengte L = 1500 mm (-N-01500) (kastlengte KL = 1500 mm)

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers)

(Kastlengte KL = L, enkele uitvoering lengte L = ≥400 mm tot ≤1500 mm kan met aansluitkast worden uitgerust.)

Banduitvoering (-B)

-	Lengte in mm, als band (-B-xxxxx)

(lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering) (totale kastlengte GKL = BL, met verbindingspen los meegeleverd (telkens 2x per verbinding).

Montage:

-	zonder kastmontage (-OM) (standaard).

Plafonddikte gipskarton:

-	Plafonddikte T = 9,5 mm (-095).

-	Plafonddikte T = 12,5 mm (standaard) (-125).

-	Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

Eindstuk (-EP/-EB):

-	met omkanting voor de bepleistering, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EP) (standaard)

-	uit verzinkt plaatstaal.

-	glad, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB)

-	uit verzinkt plaatstaal.

Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het tussenstuk links (TS links) en op de verschillengte (DL) rechts gemonteerd.

Toebehoren:

-	Aansluitkast (-ASK-25), uit verzinkt plaatstaal (-SV), met ophanglussen, zonder popschroef (-E0), met luchtverdeelplaat, uit verzinkt plaatstaal.

-	Uitvoering:

-	1 spleet (-1).

-	2 spleten (-2).

-	Enkele / banduitvoering:

-	Enkele uitvoering (-N, kastlengte KL max. 1500 mm).

-	Banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering).

-	Lengte:

-	1000 mm (-01000) (kastlengte KL=1000 mm).

-	1500 mm (-01500) (kastlengte KL=1500 mm).

-	Lengte (L/BL) in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) (kastlengte KL = L/totale kastlengte GKL = BL).

-	Kastmontage:

-	zonder doorlaatmontage (-OM) (standaard).

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard).

-	met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2), uit verzinkt plaatstaal, in de aansluitaftakking, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard).

-	met kastisolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	Kasthoogte standaard (-KHS).

-	Kasthoogte (KHS) in mm, vrij te kiezen (-xxx) (altijd 3 cijfers) (minimale kasthoogte [KHS] bij aftakkingspositie S1+S4 = aftakkingsdiameter øD + 82 mm/bij aftakkingspositie S0 = 220 mm).

-	Aftakkingspositie:

-	Aftakking van boven (-S0).

-	Aftakking zijdelings (-S1) (standaard).

-	Aftakkingen aan de voorkant (-S4) (niet mogelijk bij banduitvoering).

-	Aftakkingsdiameter:

-	Standaard aftakkingsdiameter (-SDS).

-	Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx).

-	Blindstuk (-BS0/-BS1):

-	zonder blindstuk (-BS0) (standaard).

-	met blindstuk (-BS1):

-	uit plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart).

-	Mogelijk vanaf lengte L ≥ 200 mm.

-	alleen mogelijk zonder aansluitkast ASK-25 en schuifregister.

-	met bevestigingsclips voor de montage op de spleetdoorlaat.

-	Hoeksteun (-EW-25), frame met frameprofiel PLASTER (-PL), bestaande uit aluminium strengpersprofiel. Met 4 verbindingsstukken (-VL, in de levering inbegrepen) uit aluminium (kleur zoals frame), los meegeleverd.

De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een schroefbevestiging met gipsplaatplafonds mogelijk te maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los meegeleverd.

-	Uitvoering (aantal spleten):

-	1 spleet (-1).

-	2 spleten (-2).

-	Frameoppervlak:

-	bestaande uit:

-	Aluminium ruw (-ALRO) (standaard).

-	aluminium gelakt:

-	in de kleur RAL 9005 (-9005) (zwart).

-	in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Tussenstuk (alleen bij de uitvoering met 2 spleten):

-	bij luchttoevoer:

-	bij frame uit aluminium ruw, in de RAL-kleur van de lamellen.

-	bij frame uit aluminium gelakt, in de RAL-kleur van het frame.

-	bij luchtafvoer, uit aluminium gelakt RAL 9005 (zwart).

-	Kleur blindprofiel, uit aluminium gelakt:

-	in de kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-B9005) (standaard).

-	in de kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-B9010).

-	in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-Bxxxx, altijd 5 cijfers).

-	Hoek tussen de benen:

-	Hoek  = 90° (-090) (standaard).

-	hoek () naar keuze (-xxx, altijd 3 cijfers)

Waarde hoek tussen  = 90° (-090, standaard) tot 170° (-170) mogelijk.

-	Beenlengte links (a):

-	Standaardlengte L=250 (-000)

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (minimale lengte = standaardlengte).

-	Beenlengte rechts (b):

-	Standaardlengte L=250 (-000)

-	Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (minimale lengte = standaardlengte).

-	Plafonddikte gipskarton:

-	Plafonddikte T = 9,5 mm (-095).

-	Plafonddikte T = 12,5 mm (-125) (standaard).

-	Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

-	Schuifregister (-SN/-SS)

-	zonder schuifregister (-SN) (standaard).

-	met schuifregister (-SS):

-	uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal.

-	alleen mogelijk zonder aansluitkast ASK-25.

-	met bevestigingsclips voor de montage op de spleetdoorlaat.