Diffusore lineare per soffitti in cartongesso DSCPL

Testo per capitolato

Diffusore lineare ad alta induzione, sezione trasversale libera, perdita di carico e pressione sonora costanti per qualunque posizione assunta dalle alette. Adatto per installazione in locali con altezze da 2,6 a 4 m, per il montaggio diretto in controsoffitti di cartongesso o controsoffitti in pressione. La speciale geometria del telaio agevola il montaggio nel soffitto in cartongesso.

Telaio con profilo telaio PLASTER (-PL) in profilato di alluminio pressofuso.

I profili del telaio dispongono di fori per il montaggio tramite viti a soffitto in cartongesso. Come ausilio di montaggio vengono forniti sciolti angolari di fissaggio.

Esecuzione di mandata con deflettori singolarmente orientabili profilati in plastica (PVC duro):

-	colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-L9005).

-	colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010).

-	Colore RAL liberamente selezionabile (-Lxxxx, codice ordine a 5 posizioni).

Prodotto: SCHAKO Tipo DSCPL-...-Z-PL-...

Esecuzione di ripresa senza deflettori (-00000) ma con lamiera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero), come mascherina.

Prodotto: SCHAKO Tipo DSCPL-...-A-PL-...

Esecuzione (numero di feritoie)

-	1 feritoia (-1)

-	2 feritoie (-2)

Superficie del telaio:

-	realizzata in:

-	Alluminio grezzo (-ALRO) (standard).

-	alluminio verniciato:

-	 in colore RAL 9005 (-9005) (nero).

-	in colore RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

-	elemento centrale (solo per esecuzione a 2 feritoie):

-	per mandata

-	per telaio in alluminio grezzo verniciato nello stesso colore RAL del deflettore.

-	per telaio in alluminio verniciato nello stesso colore RAL del telaio.

-	per ripresa, in alluminio verniciato RAL 9005 (nero).

Posizione dei deflettori per lancio aria:

-	senza deflettori, per ripresa, con lamierino forato (-0).

-	lancio verticale (-V).

-	lancio orizzontale unilaterale a sinistra (-L).

-	lancio orizzontale unilaterale a destra (-R).

-	lancio orizzontale bilaterale (-B) (standard).

Lunghezza / Esecuzione

Diffusore singolo (-N)

-	Lunghezza L= 1000 mm (-N-01000)

(Lunghezza camera di raccordo KL = 1000 mm)

-	Lunghezza L= 1500 mm (-N-01500)

(Lunghezza camera di raccordo KL = 1500 mm)

-	Lunghezza (L) in mm, liberamente selezionabile (-N-xxxxx, codice ordine a 5 posizioni)

(Lunghezza camera di raccordo KL = L, lunghezza esecuzione singola L = da ≥400 mm a ≤1500 mm, può essere equipaggiata con camera di raccordo).

Esecuzione a nastro (-B)

-	lunghezza in mm, come nastro (-B-xxxxx)

(Suddivisione lunghezze secondo standard SCHAKO per esecuzione a nastro) (lunghezza totale camera di raccordo GKL = BL con spine di collegamento fornite sfuse (2 x ogni collegamento).

Montaggio:

-	senza montaggio camera di raccordo (-OM) (standard).

Spessore soffitto in cartongesso:

-	Spessore soffitto T = 9,5 mm (-095).

-	Spessore soffitto T = 12,5 mm (standard) (-125).

-	Spessore soffitto (T) liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni).

Elemento terminale (-EP/-EB):

-	con bordo svasato per l´inserimento in intonaco, montato in fabbrica sui due lati (-EP) (standard)

-	in lamiera d´acciaio zincato

-	liscio, montato in fabbrica sui due lati (-EB)

-	in lamiera d´acciaio zincato

Nell'esecuzione a nastro, l'elemento terminale viene fissato, come standard, sull'elemento parziale a sinistra (TS sinistra) e sull'elemento di completamento (DL) a destra.

Accessori:

-	Camera di raccordo (-ASK-25) in lamiera d'acciaio zincato (-SV), con asole di sospensione, senza dado rivettato (-E0), con equalizzatore, in lamiera d'acciaio zincato.

-	Esecuzione:

-	1 feritoia (-1).

-	2 feritoie (-2).

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza camera di raccordo KL max. 1500 mm).

-	Esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze standard SCHAKO per esecuzione a nastro).

-	Lunghezza:

-	1000 mm (-01000) (lunghezza camera di raccordo KL=1000 mm).

-	1500 mm (-01500) (lunghezza camera di raccordo KL=1500 mm).

-	Lunghezza (L/BL) in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, codice ordine a 5 posizioni) (lunghezza camera di raccordo KL = L / lunghezza totale camera di raccordo GKL = BL).

-	Montaggio camera di raccordo:

-	senza montaggio diffusore (OM) (standard).

-	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura e regolazione tramite cavetto (-DK2) in lamiera d´acciaio zincato, nel manicotto di raccordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria.

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0) (standard)

-	con isolamento esterno della camera di raccordo (-la), isolamento termico all'esterno della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	Altezza della camera di raccordo standard (-KHS).

-	Altezza della camera di raccordo (KHS) in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (codice ordine a 3 posizioni) (altezza minima della camera di raccordo [KHS] con posizione manicotto S1+S4 = diametro manicotto øD + 82 mm / con posizione manicotto S0 = 220 mm).

-	Posizione manicotto:

-	Manicotto dall´alto (-S0).

-	Manicotto laterale (-S1) (standard).

-	Manicotto frontale (-S4) (non possibile per le esecuzioni a nastro).

-	Diametro manicotto:

-	Diametro manicotto standard (-SDS).

-	Diametro manicotto (øD) in mm, liberamente selezionabile, (-xxx).

´-	Elemento cieco (-BS0/-BS1):

-	senza elemento cieco (-BS0) (standard).

-	con elemento cieco (-BS1):

-	in lamiera d´acciaio verniciata nella colorazione RAL 9005 (nero).

-	possibile da lunghezza L ≥ 200 mm.

-	possibile solo senza camera di raccordo ASK-25 e serranda a scorrimento.

-	con clip di fissaggio per il montaggio al diffusore lineare.

-	Angolare (-EW-25), telaio con profilo telaio PLASTER (-PL) in profilato di alluminio pressofuso. Con 4 fascette di montaggio (-VL, in dotazione) in alluminio (colore come il telaio), fornite sfuse.

I profili del telaio dispongono di fori per il montaggio tramite viti al soffitto in cartongesso. Come ausili di montaggio, sono forniti sfusi angolari di montaggio.

-	Esecuzione (numero di feritoie):

-	1 feritoia (-1).

-	2 feritoie (-2).

-	Superficie del telaio:

-	realizzata in:

-	Alluminio grezzo (-ALRO) (standard).

-	alluminio verniciato:

-	in colore RAL 9005 (-9005) (nero).

-	in colore RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

-	elemento centrale (solo per esecuzione a 2 feritoie):

-	per mandata:

-	per telaio in alluminio grezzo verniciato nello stesso colore RAL del deflettore.

-	per telaio in alluminio verniciato, nello stesso colore RAL del telaio.

-	per ripresa, in alluminio verniciato RAL 9005 (nero).

-	Colore profilo cieco in alluminio verniciato:

-	In colore simile a RAL 9005 (nero) (-B9005) (standard).

-	In colore simile a RAL 9010 (bianco) (-B9010).

-	In colore RAL liberamente selezionabile (Bxxxx, codice ordine a 5 posizioni).

-	Angolazione fra i lati:

-	Angolo  = 90° (-090) (standard).

-	Angolo () a scelta (-xxx, codice ordine a 3 posizioni)

Misure angolo fra a = 90° (-090 standard) a 170° (-170).

-	Lunghezza lato sinistro (a):

=	lunghezza standard L=250 (-000)

-	Lunghezza (L) in mm liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni) (lunghezza minima = lunghezza standard).

-	Lunghezza lato destro (b):

=	lunghezza standard L=250 (-000)

-	Lunghezza (L) in mm liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni) (lunghezza minima = lunghezza standard).

-	Spessore soffitto in cartongesso:

-	Spessore soffitto T = 9,5 mm (-095).

-	Spessore soffitto T = 12,5 mm (-125) (standard).

-	Spessore soffitto (T) liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni).

-	Serranda a scorrimento (-SN/-SS)

-	senza serranda a scorrimento (-SN, standard)

-	con serranda a scorrimento (-SS):

-	in lamiera d´acciaio zincata elettroliticamente

-	possibile solo senza camera di raccordo ASK-25.

-	con clip di fissaggio per il montaggio al diffusore lineare.