DSCU

TEXTO DE ESPECIFICACIÓN

Difusor lineal curvo altamente inductivo, sección libre, pérdida de carga y potencia sonora constante en todas las posiciones de las lamas.

Ejecución de impulsión con lamas deflectoras orientables de plástico (PVC duro):

-	Color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-L9005).

-	Color similar a RAL 9006 (aluminio blanco) (-L9006).

-	Color similar a RAL 9010 (blanco) (-L9010).

-	Lacado en un color RAL de libre elección (-Lxxxx, siempre de 5 caracteres).

Modelo: SCHAKO tipo DSCU-…-Z-…

Ejecución de retorno sin lamas deflectoras (-00000), con chapa perforada embellecedora de acero lacado en RAL 9005 (negro).

Modelo: SCHAKO tipo DSCU-…-A-…

Ejecución (número de ranuras):

-	1 ranura (-1)

-	2 ranuras (-2)

-	3 ranuras (-3)

Perfil de marco:

-	Perfil de marco ESTÁNDAR (-R0)

Superficie del marco:

-	Aluminio anodizado en color natural (estándar, -ELOX)

-	Aluminio lacado:

-	En color RAL 9006 (aluminio blanco) (-9006).

-	En color RAL 9010 (blanco) (-9010).

-	Lacado en un color RAL de libre elección (-xxxx) (siempre de 4 caracteres).

Posición de las lamas para la vena de aire:

- 	Sin lamas, para retorno, con chapa perforada (-0)

- 	Impulsión vertical (-V)

- 	Impulsión horizontal unilateral hacia la izquierda (-L)

- 	Impulsión horizontal unilateral hacia la derecha (-R)

- 	Impulsión horizontal bilateral (-B) (estándar)

Longitud de curva / ejecución:

Ejecución individual (-N)

- 	Longitud de curva BoL = 1000 mm (-N-01000)

- 	Longitud de curva BoL = 1500 mm (-N-01500)

- 	Longitud de curva (BoL) en mm, de libre elección (-N-xxxxx, siempre de 5 caracteres) (en ejecución individual longitud de curva BoL = ≥400 mm bis ≤1500 mm se puede equipar con plénum.)

Ejecución en línea continua (-B)

- 	Longitud de curva (BBoL) en mm, en línea continua (-B-xxxxx)

(División de longitudes de curva según estándar de SCHAKO, con perno de unión, se suministran sueltas (2 para cada conexión).

Radio:

- 	Radio >2000 mm (-xxxxx, siempre de 5 caracteres)

Montaje:

-	Unión fija con plénum (-FV)

-	Solo disponible con plénum (-ASK-45).

-	El difusor lineal se une fijamente con el plénum.

-	Montaje con abrazadera (-KB)

-	Solo posible sin plénum.

-	Los tornillos y la abrazadera se suministran sueltos.

-	El difusor lineal se fija a la abrazadera mediante tornillos ocultos (incluidos en el suministro).

-	¡El acceso desde atrás no es necesario para realizar el montaje!

Accesorios:

-	Piezas de extremo (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER)

-	Sin pieza de extremo (-E0) (estándar).

-	Con piezas de extremo, de aluminio (del color del marco):

-	Se suministran sueltas (-ES, pareja) (estándar).

-	En ambos lados montadas en fábrica (-EB).

-	A la izquierda, montada en fábrica (-EL).

-	A la derecha, montada en fábrica (-ER).

-	Pieza ciega (-BS0 / -BS1)

-	Sin pieza ciega (-BS0) (estándar).

-	Con pieza ciega (-BS1):

-	De chapa de acero lacado en RAL 9005 (negro).

-	solo posible sin plénum.

-	Con clips de fijación para el montaje en el difusor lineal.

-	Posible desde longitud de curva BoL ≥ 200 mm.

-	Montaje solo posible con abrazadera (-KB).

-	Plénum (-ASK-45), con orejetas de suspensión.

-     Ejecución (número de ranuras):

-	   1 ranura (-1)

-	   2 ranuras (-2)

- 	   3 ranuras (-3)

-     Ejecución individual / en línea continua:

-	   Ejecución individual (-N, longitud de curva del plénum KBoL máx. 1500 mm).

-	   Ejecución en línea continua (-B, división de longitudes de curva estándar SCHAKO para ejecución en línea

continua).

-     Longitud de curva:

-	Longitud de curva BoL = 1000 mm (-01000) (KBoL = 997 mm)

-	Longitud de curva BoL = 1500 mm (-01500) (KBoL = 1497 mm)

-	Longitud de curva (BoL / KBoL) en mm,de libre elección (-xxxxx, siempre de 5 caracteres)

(Longitud de curva del plénum KBoL = BoL-3 / Longitud de curva total del plénum GKBoL = BBoL-3, en ejecución individual longitud de curva BoL = ≥400 mm hasta ≤1500 mm se puede equipar con un plénum).

-	Radio:

-	Indicar un radio ≥ 2000 mm (-xxxxx,siempre de 5 caracteres)

-	Montaje del plénum:

-	Unión fija (-FV) (estándar).

-     Material:

-     Chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar).

-     Compuerta reguladora:

-	   Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar)

-	Con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero galvanizado, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla en la carcasa del plénum.

-      Junta labial de goma:

-	   Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

-	   Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-      Aislamiento:

-	   Sin aislamiento (-I0) (estándar)

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-      Altura del plénum:

-	   Altura del plénum estándar (-KHS)

-	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres) (altura mínima [GH] con una posición de la boca S1+S2 = diámetro de la boca øD + 82 mm).

-      Posición de la boca:

-	   Boca lateral en interior (-S1) (estándar)

-	   Boca lateral en el exterior (-S2)

-      Diámetro de la boca:

-	   Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-	Diámetro de la boca (øD) en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres).

-      Suspensión:

-	    Sin tuerca remachable (-E0) (estándar)

-	    Con tuerca remachable (-EM), de latón.