DSCU

Aanbestedingstekst

Hooginductieve gebogen spleetdoorlaat, vrije doorsnede, weerstand en geluidssterkte in alle lamellenstanden gelijkblijvend.

Luchttoevoeruitvoering met draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen in draagvleugelprofielvorm uit kunststof (pvc-hard):

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-L9005).

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-L9006).

-	Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010).

-	gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-Lxxxx, altijd 5 cijfers).

Product: SCHAKO type DSCU-…-Z-…

Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), met geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart), als zichtplaat.

Product: SCHAKO type DSCU-…-A-…

Uitvoering (aantal spleten):

-	1 spleet (-1)

-	2 spleten (-2)

-	3 spleten (-3)

Frameprofiel:

-	frameprofiel STANDAARD (-R0)

Frameoppervlak:

-	aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard, -ELOX)

-	aluminium gelakt:

-	in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) (-9006).

-	in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010).

-	in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers).

Lamellenstand voor luchtstroom:

- 	zonder lamellen, bij luchtafvoer, met gatenplaat (-0)

- 	verticaal uitblazend (-V)

- 	eenzijdig horizontaal links uitblazend (-L)

- 	eenzijdig horizontaal rechts uitblazend (-R)

- 	aan beide zijden horizontaal uitblazen (-B) (standaard)

Booglengte/uitvoering:

Enkele uitvoering (-N)

- 	booglengte BoL = 1000 mm (-N-01000)

- 	booglengte BoL = 1500 mm (-N-01500)

- 	Booglengte (BoL) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx,altijd 5 cijfers) (bij enkele uitvoering booglengte BoL = ≥400 mm tot ≤1500 mm met aansluitkast uit te rusten.)

Banduitvoering (-B)

- 	booglengte (BBoL) in mm, als band (-B-xxxxx)

(Booglengteverdeling SCHAKO-standaard, met verbindingspennen, los meegeleverd (telkens 2 per verbinding).

Radius:

- 	Radius >2000 mm (-xxxxx, altijd 5 cijfers)

Montage:

-	vaste verbinding met kast (-FV)

-	Alleen met aansluitkast (-ASK-45) mogelijk.

-	De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden.

-	montage met klembeugel (-KB)

-	Alleen zonder aansluitkast mogelijk.

-	Schroeven en klembeugels worden los geleverd.

-	De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.

-	Voor de montage is toegang langs achter niet vereist!

Toebehoren:

-	Eindstukken (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER)

-	zonder eindstuk (-E0) (standaard).

-	met eindstukken, uit aluminium (kleur zoals frame):

-	los geleverd (-ES, paar) (standaard).

-	aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB).

-	links in de fabriek gemonteerd (-EL).

-	rechts in de fabriek gemonteerd (-ER).

-	Blindstuk (-BS0 / -BS1)

-	zonder blindstuk (-BS0) (standaard).

-	met blindstuk (-BS1):

-	uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart).

-	alleen zonder aansluitkast mogelijk.

-	met bevestigingsclips voor de montage op de spleetdoorlaat.

-	vanaf booglengte BoL ≥ 200 mm mogelijk.

-	Montage alleen met klembeugel (-KB) mogelijk.

-	Aansluitkast (-ASK-45), met ophanglussen.

-	Uitvoering (aantal spleten):

-	1 spleet (-1)

-	2 spleten (-2)

-	3 spleten (-3)

-	Enkele / banduitvoering:

-	Enkele uitvoering (-N, kastbooglengte KBoL max. 1500 mm).

-	Banduitvoering (-B, booglengteverdeling SCHAKO- standaard bij banduitvoering).

-	Booglengte:

-	booglengte BoL = 1000 mm (-01000) (KBoL = 997 mm)

-	booglengte BoL = 1500 mm (-01500) (KBoL = 1497 mm)

-	booglengte (BoL / KBoL) in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers)

(Kastbooglengte KBoL = BoL-3 / totale kastbooglengte GKBoL = BBoL-3, bij enkele uitvoering booglengte BoL = ≥400 mm tot ≤1500 mm met aansluitkast uit te rusten).

- 	          Radius:

-	radius ≥ 2000 mm opgeven (-xxxxx, altijd 5 cijfers)

-	Kastmontage:

-	Vaste verbinding (-FV) (standaard).

-	Materiaal:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard).

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard)

-	met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid in de aansluitkastbehuizing.

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard)

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	kasthoogte standaard (-KHS)

-	Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx,altijd 3 cijfers) (minimale hoogte [GH]		bij aftakkingspositie S1+S2 = aftakkingsdiameter øD + 82 mm).

-	Aftakkingspositie:

-	aftakkingen zijdelings binnen (-S1) (standaard)

-	aftakkingen zijdelings buiten (-S2)

-	Aftakkingsdiameter:

-	aftakkingsdiameter standaard (-SDS)

-	Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

-	Ophanging:

-	zonder popschroef (-E0) (standaard)

-	met popschroef (-EM), uit messing.