Diffuseur à fentes courbé DSCU

Texte d`appel d`offre

Diffuseur à fentes courbé à haute induction, section libre de passage, résistance et puissance acoustique restant identiques dans toutes les positions des ailettes.

Version à air soufflé avec des ailettes de déflexion orientables au profil aérodynamique en matière plastique (PVC rigide) :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005).

- 	Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-L9006).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010).

-	peint en une couleur RAL, au choix (-Lxxxx, toujours à 5 chiffres).

Modèle : SCHAKO type DSCU-…-Z-…

Version à air extrait sans ailette de déflexion (-00000), avec tôle d'acier perforée peinte en RAL 9005 (noir), comme plaque de recouvrement.

Modèle : SCHAKO type DSCU-…-A-…

Version (nombre de fentes) :

-	À 1 fente (-1)

-	À 2 fentes (-2)

-	À 3 fentes (-3)

Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre STANDARD (-R0)

Surface du cadre :

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (standard, -ELOX)

-	Aluminium peint :

-	en couleur RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006).

-	En couleur RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	Dans une autre couleur RAL au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres).

Position des ailettes pour jet d'air :

- 	sans ailettes, avec tôle perforée pour air extrait (-0)

- 	Soufflage vertical (-V)

- 	Soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L)

- 	Soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-R)

- 	Soufflage horizontal des deux côtés (-B) (standard)

Longueur d'arc / version :

Version individuelle (-N)

- 	Longueur de coude BoL= 1000 mm (-N-01000)

- 	Longueur de coude BoL= 1500 mm (-N-01500)

- 	Longueur de coude (BoL) en mm, au choix (-N-xxxxx, toujours à 5 chiffres) (pour la version individuelle BoL = ≥400 mm jusque ≤1500 mm, peut être équipée d'un plénum de raccordement.)

Version en bande (-B)

- 	Longueur de coude (BBoL) en mm, en bande (-B-xxxxx)

(Division en longueurs de coude standard SCHAKO, avec goupilles de raccordement, livrées non montées (2x par raccord).

Rayon :

- 	Rayon >2000 mm (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

Montage :

-	Raccordement fixe avec plénum (-FV)

-	Seulement possible avec plénum de raccordement (-ASK-45).

-	Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement de manière fixe.

-	Montage avec étrier de serrage (-KB)

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés.

-	Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison).

-	Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas nécessaire !

Accessoires :

-	Pièces d'extrémité (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER)

-	Sans pièce d'extrémité (-E0) (standard).

-	Avec pièces d'extrémité, en aluminium (couleur identique à celle du cadre) :

-	Livrées non montées (-ES, paire) (standard).

-	Montées des deux côtés en usine (-EB).

-	Montée à gauche en usine (-EL).

-	Montée à droite en usine (-ER).

-	Pièce borgne (-BS0 / -BS1)

-	Sans pièce borgne (-BS0) (standard).

-	Avec pièce borgne (-BS1) :

-	En tôle d'acier peinte en RAL 9005 (noir).

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Avec clips de fixation pour le montage sur le diffuseur à fentes.

-	Possible à partir d'une longueur de coude BoL ≥ 200 mm.

-	Montage seulement possible avec étrier de serrage (-KB).

-	Plénum de raccordement (-ASK-45), avec pattes de fixation.

-	Version (nombre de fentes) :

-	À 1 fente (-1)

-	À 2 fentes (-2)

-	À 3 fentes (-3)

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N, longueur de coude du plénum KBoL max. 1500 mm).

-	Version en bande (-B, division en longueurs de coude selon standard SCHAKO pour version en bande).

-	Longueur de coude :

-	Longueur de coude BoL = 1000 mm (-01000) (KBoL = 997 mm)

-	Longueur de coude BoL = 1500 mm (-01500) (KBoL = 1497 mm)

-	Longueur de coude (BoL / KBoL) en mm, au choix (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

(Longueur de coude du plénum KBoL = BoL-3 / longueur de coude totale du plénum GKBoL = BBoL-3, pour version individuelle longueur de coude BoL = ≥400 mm jusque ≤1500 mm, peut être équipée d'un plénum de raccordement).

-  Rayon :

-	Indiquer un rayon ≥ 2000 mm (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

-	Montage du plénum :

-	Raccordement fixe (-FV) (standard).

-  Matériau :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard).

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier galvanisée, ajustable, pour une régulation

facile du débit d'air dans le boîtier du plénum de raccordement.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc spécial,

sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard)

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS)

-	Hauteur du plénum en mm, au choix	(-xxx, toujours à 3 chiffres) (hauteur minimale [GH] avec position de manchon S1+S2 = diamètre du manchon + 82 mm).

-	Position de manchon :

-	Manchon sur la face latérale interne (-S1) (standard)

-	Manchon sur la face latérale externe (-S2)

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon (øD) en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Suspension :

-	Sans écrou à river (-E0) (standard)

-	Avec écrou à river (-EM), en laiton.