Schlitzdurchlass DSCXL

Ausschreibungstext

Hochinduktiver Schlitzdurchlass, freier Querschnitt, Widerstand und Lautstärke in allen Lamellenstellungen gleichbleibend, geeignet zum Einsatz in Räumen von 2,6 m bis 4 m Höhe zum direkten Einbau in Gipskartondecken oder Deckenabkofferungen (Druckdecken). Durch das speziell geformte Rahmenprofil ist ein guter Einbau in die Gipskartondecke möglich.

Schlitzdurchlass 1-schlitzig (-1), mit Schlitzbreite 30 mm.

Rahmen mit Rahmenprofil PLASTER (-PL), bestehend aus Aluminiumstrangpressprofil.

Die Rahmenprofile sind mit Bohrungen versehen, um eine Schraubbefestigung mit der Gipskartondecken zu ermöglichen. Als Montagehilfe werden Befestigungswinkel lose mitgeliefert.

Zuluftausführung mit Luftlenklamelle aus Aluminium lackiert:

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010).

-	Farbton ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz, Standard) (-L9011).

-	RAL-Farbton frei wählbar (-Lxxxx, immer 5-stellig).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCXL-1-Z-PL-…

Abluftausführung ohne Luftlenklamelle (-00000), mit Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL 9011 (graphit-schwarz), als Sichtblende.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCXL-1-A-PL-…

Rahmenoberfläche bestehend aus:

-	Aluminium roh (-ALRO) (Standard).

-	Aluminium lackiert:

-	im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	im Farbton RAL 9011 (graphitschwarz) (-9011).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	ohne Lamellen, bei Abluft mit Lochblech (-0).

-	vertikal ausblasend (-V).

-	horizontal einseitig links ausblasend (-L) (Standard).

-	horizontal einseitig rechts ausblasend (-R).

Länge / Ausführung:

Einzelausführung (-N)

-	Länge L = 1000 mm (-N-01000) (Kastenlänge KL = 1000 mm)

-	Länge L = 1500 mm (-N-01500) (Kastenlänge KL = 1500 mm)

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-N-xxxxx, immer 5-stellig).

(Kastenlänge KL = L, bei Einzelausführung Länge L = ≥400 mm bis ≤1500 mm mit Anschlusskasten ausrüstbar).

Bandausführung (-B)

-	Länge in mm, als Band (-B-xxxxx)

(Längenaufteilung nach SCHAKO-Standard, Gesamtkastenlänge GKL = BL + 40 mm) (Mit Verbindungsstifte, lose mitgeliefert (je 2x pro Verbindung).

Montage:

-	ohne Kastenmontage (-OM) (Standard).

Deckenstärke Gipskarton:

-	Deckenstärke T = 9,5 mm (-095).

-	Deckenstärke T = 12,5 mm (Standard) (-125).

-	Deckenstärke (T) frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

Endstücke (-EP/-EB)

-	mit Umkantung zum Einputzen, beidseitig werkseitig angebaut (-EP) (Standard).

-	aus Stahlblech verzinkt, lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils.

-	glatt, beidseitig werkseitig angebaut (-EB).

-	aus Stahlblech verzinkt, lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils.

Bei Bandausführung wird das Endstück standardmäßig am Teilstück links (TS links) und an der Differenzlänge (DL) rechts angebaut.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-ASK-27) mit Luftverteilblech aus Stahlblech verzinkt (-SV), für Ausführung 1-schlitzig 
(-1), mit Aufhängelaschen, Abhängung ohne Einnietmutter (-E0).

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N, Kastenlänge KL max. 1500 mm).

-	Bandausführung (-B, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung).

-	Länge:

-	Länge L = 1000 mm (-01000) (Kastenlänge KL=1000 mm).

-	Länge L = 1500 mm (-01500) (Kastenlänge KL=1500 mm).

-	Länge (L/BL) in mm, frei wählbar (-xxxxx, immer 5-stellig) (Kastenlänge KL = L / Gesamtkastenlänge GKL = BL).

-	Kastenmontage:

-	ohne Durchlassmontage (-OM) (Standard).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe und Seilzugverstellung (-DK2), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlussstutzen, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard).

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe (KHS) in mm, frei wählbar (-xxx) (immer 3-stellig) (Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage S1+S4 = Stutzendurchmesser øD + 82 mm / bei Stutzenlage S0 = 250 mm).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen seitlich (-S1, Standard).

-	Stutzen stirnseitig (-S4) (nicht möglich bei Bandausführung).

-	Stutzendurchmesser:

-	Standard-Stutzendurchmesser (-SDS).

-	Stutzendurchmesser (øD) in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

-	Blindstück (-BS0 / -BS1)

-	ohne Blindstück (-BS0) (Standard).

-	mit Blindstück (-BS1):

-	aus Stahlblech, lackiert im Farbton RAL 9011 (graphitschwarz).

-	ab Länge L ≥ 200 mm möglich.

-	nur ohne Anschlusskasten ASK-27 möglich.

-	Eckwinkel (-EW-27), Ausführung 1-schlitzig (-1), mit Schlitzbreite 30 mm. Rahmen mit Rahmenprofil PLASTER (-PL), aus Aluminiumstrangpressprofil. Mit 4 Verbindungslaschen (-VL, im Lieferumfang) aus Aluminium (Farbton wie Rahmen), lose mitgeliefert.

Die Rahmenprofile sind mit Bohrungen versehen, um eine Schraubbefestigung mit der Gipskartondecken zu ermöglichen. Als Montagehilfe werden Befestigungswinkel lose mitgeliefert.

-	Rahmenoberfläche bestehend aus:

-	Aluminium roh (-ALRO) (Standard).

-	Aluminium lackiert:

-	im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	im Farbton RAL 9011 (graphitschwarz) (-9011).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Farbe Blindblech aus Stahlblech lackiert:

-	im Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-B9010).

-	im Farbton ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) 
(-B9011) (Standard).

-	in einem RAL-Farbton, frei wählbar (Bxxxx) (immer 
5-stellig).

-	Winkel zwischen den Schenkeln:

-	Winkel  = 90° (-090).

-	Winkel () nach Wahl (-xxx, immer 3-stellig)

Werte Winkel zwischen  = 90° (-090, Standard) bis 170° (-170) möglich.

-	Schenkellänge links (a):

-	Standardlänge L=250 (-000).

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Mindestlänge = Standardlänge).

-	Schenkellänge rechts (b):

-	Standardlänge L=250 (-000).

-	Länge (L) in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Mindestlänge = Standardlänge).

-	Deckenstärke Gipskarton:

-	Deckenstärke T = 9,5 mm (-095).

-	Deckenstärke T = 12,5 mm (-125) (Standard).

-	Deckenstärke (T) frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).