DSCXL

TESTO PER CAPITOLATO

Diffusore lineare ad alta induzione, sezione libera, perdita di carico e pressione sonora costanti per qualunque posizione assunta dalle alette. Adatto per installazione in locali con altezze da 2,6 a 4 m, per il montaggio diretto in controsoffitti di cartongesso o controsoffitti in pressione. La speciale geometria del telaio agevola il montaggio nel soffitto in cartongesso.

Diffusore lineare a 1 feritoia (-1) con larghezza feritoia 30 mm.

Telaio con profilo PLASTER (-PL) in profilato di alluminio pressofuso.

I profili del telaio dispongono di fori per il montaggio tramite viti al soffitto in cartongesso. Come ausilio di montaggio vengono forniti sciolti angolari di fissaggio.

Esecuzione di mandata con deflettori in alluminio verniciato:

-	Colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010).

-	Colore simile a RAL 9011 (nero grafite, standard) (-L9011).

-	Colore RAL liberamente selezionabile (-Lxxxx, codice sempre a 5 posizioni).

Prodotto: SCHAKO Tipo DSCXL-1-Z-PL-...

Esecuzione di ripresa senza deflettori (-00000), ma con lamiera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9011 (nero grafite), come mascherina.

Prodotto: SCHAKO Tipo DSCXL-1-A-PL-…

Superficie del telaio consistente in:

-	Alluminio grezzo (-ALRO) (standard).

-	Alluminio verniciato:

-	In colore RAL 9010 (bianco) (-9010).

-	In colore RAL 9011 (nero grafite) (-9011).

-	in colore RAL liberamente selezionabile (-xxxx, sempre 4 posizioni).

Posizione dei deflettori per lancio aria:

-	senza deflettori, per ripresa, con lamierino forato (-0).

-	lancio verticale (-V).

-	lancio orizzontale unilaterale a sinistra (-L) (standard).

-	lancio orizzontale unilaterale a destra (-R).

Lunghezza / Esecuzione

Diffusore singolo (-N)

-	Lunghezza L= 1000 mm (-N-01000)

(Lunghezza camera di raccordo KL = 1000 mm)

-	Lunghezza L= 1500 mm (-N-01500)

(Lunghezza camera di raccordo KL = 1500 mm)

-	Lunghezza (L) in mm, liberamente selezionabile (-N-xxxxx sempre 5 posizioni).

(Lunghezza camera di raccordo KL = L, esecuzione singola lunghezza L = da ≥400 mm a ≤1500 mm, equipaggiabile con camera di raccordo).

Esecuzione a nastro (-B)

-	lunghezza in mm, come nastro (-B-xxxxx)

(Suddivisione lunghezze secondo standard SCHAKO, lunghezza totale camera di raccordo GKL = BL + 40 mm) (con spine di collegamento fornite sfuse (2 x ogni collegamento).

Montaggio:

-	senza montaggio camera di raccordo (-OM) (standard).

Spessore soffitto in cartongesso:

-	Spessore soffitto T = 9,5 mm (-095).

-	Spessore soffitto T = 12,5 mm (standard) (-125).

-	Spessore soffitto (T) liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni).

Elementi terminali (-EP/-EB)

-	con bordo svasato per l´inserimento in intonaco, montato in fabbrica sui due lati (-EP) (standard)

-	in lamiera d´acciaio zincato verniciato nella colorazione RAL del profilo telaio.

-	liscio, montato in fabbrica sui due lati (-EB)

-	in lamiera d´acciaio zincato verniciato nella colorazione RAL del profilo telaio.

Nell´esecuzione a nastro, l'elemento terminale viene fissato, come standard, sull´elemento parziale a sinistra (TS sinistra) e sull´elemento di completamento (DL) a destra.

Accessori:

-	Camera di raccordo (-ASK-27) con equalizzatore in lamiera d'acciaio zincato (-SV), per esecuzione con 1 feritoia (-1) con asole di sospensione, senza dado rivettato (-E0).

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	Esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza camera di raccordo KL max. 1500 mm).

-	Esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze standard SCHAKO per esecuzione a nastro).

-	Lunghezza:

-	Lunghezza L = 1000 mm (-01000) (lunghezza camera di raccordo KL=1000 mm).

-	Lunghezza L = 1500 mm (-01500) (lunghezza camera di raccordo KL=1500 mm).

-	Lunghezza (L/BL) in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, codice ordine a 5 posizioni) (lunghezza camera di raccordo KL = L / lunghezza totale camera di raccordo GKL = BL).

-	Montaggio camera di raccordo:

-	senza montaggio diffusore (OM) (standard)

-	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura e cavetto di regolazione (-DK2) in lamiera d´acciaio zincato, nel manicotto di raccordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria.

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0) (standard).

-	con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS)

-	Altezza della camera di raccordo (KHS) in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (codice ordine a 3 posizioni) (altezza minima [KHS] con posizione manicotto S1+S4 = diametro manicotto øD + 82 mm / con posizione manicotto S0 = 250 mm).

-	Posizione manicotto:

-	Manicotto dall´alto (-S0).

-	manicotto laterale (-S1, standard)

-	manicotto frontale (-S4) (non possibile per le esecuzioni a nastro)

-	Diametro manicotto:

-	diametro standard (-SDS)

-  	Diametro manicotto in mm (øD), liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni).

-	Elemento cieco (-BS0 / -BS1)

-	senza elemento cieco (-BS0) (standard).

-	con elemento cieco (-BS1):

-	in lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 9011 (nero grafite).

-	possibile da lunghezza L ≥ 200 mm.

-	possibile solo senza camera di raccordo ASK-27.

-	Angolare (-EW-27), esecuzione con 1 feritoia (-1), con larghezza feritoia 30 mm. Telaio con profilo telaio PLASTER (-PL) in acciaio presso. Con 4 fascette di montaggio (-VL, in dotazione) in alluminio (colore come il telaio), fornite sfuse.

I profili del telaio dispongono di fori per il montaggio tramite viti al soffitto in cartongesso. Come ausili di montaggio, sono forniti sfusi angolari di montaggio.

-	Superficie del telaio consistente in:

-	Alluminio grezzo (-ALRO) (standard).

-	alluminio verniciato:

-	In colore RAL 9010 (bianco) (-9010).

-	In colore RAL 9011 (nero grafite) (-9011).

-	in colore RAL liberamente selezionabile (-xxxx, sempre 4 posizioni).

-	Colore lamierino cieco in lamiera d'acciaio verniciata:

-	in colore simile a RAL 9010 (bianco) (-B9010).

-	in colore simile a RAL 9011 (nero grafite)
(-B9011) (standard).

-	in colore RAL liberamente selezionabile (Bxxxx) (sempre 5 posizioni).

-	Angolazione fra i lati:

-	Angolo  = 90° (-090).

-	Angolo () a scelta (-xxx, codice ordine a 3 posizioni)

Misure angolo fra a = 90° (-090 standard) a 170° (-170).

-	Lunghezza lato sinistro (a):

=	lunghezza standard L=250 (-000).

-	Lunghezza (L) in mm liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni) (lunghezza minima = lunghezza standard).

-	Lunghezza lato destro (b):

=	lunghezza standard L=250 (-000).

-	Lunghezza (L) in mm liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni) (lunghezza minima = lunghezza standard).

-	Spessore soffitto in cartongesso:

-	Spessore soffitto T = 9,5 mm (-095).

-	Spessore soffitto T = 12,5 mm (-125) (standard).

-	Spessore soffitto (T) liberamente selezionabile (-xxx, codice ordine a 3 posizioni).