Schlitzdurchlass DSCXLS

Ausschreibungstext

Hochinduktiver Schlitzdurchlass, freier Querschnitt, Widerstand und Lautstärke in allen Lamellenstellungen gleichbleibend, geeignet zum Einsatz in Räumen von 2,6 m bis 4 m Höhe.

Schlitzdurchlass Ausführung (Schlitzanzahl) 1-schlitzig (-1), mit Schlitzbreite 30 mm.

Zuluftausführung mit Luftlenklamelle aus Aluminium lackiert:

-	Farbton RAL 9010 (weiß) (-L9010).

-	Farbton RAL 9011 (graphitschwarz, Standard)

(-L9011).

-	in einem anderen RAL-Farbton frei wählbar (-Lxxxx, immer 5-stellig)

Mit Verbindungsbrücke aus Kunststoff, Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCXLS-1-Z-…

Abluftausführung ohne Luftlenklamelle (-00000), mit Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL 9011 (graphitschwarz) (FQ = 46 %), als Sichtblende.

Mit Verbindungsbrücke aus Stahlblech verzinkt.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCXLS-1-A-...

Blindelement ohne Luftlenklamelle, mit Abdeckblech aus Stahlblech lackiert im RAL-Farbton der Lamelle.

Mit Verbindungsbrücke aus Stahlblech verzinkt.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSCXLS-1-B-…

Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil, bestehend aus:

-	Rahmenprofil:

-	Rahmenprofil Standard (-R0, mit Auflageprofil), zur sichtbaren Installation an der Decke.

-	Rahmenoberfläche:

-	naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard).

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, -9010).

-	lackiert im Farbton RAL 9011 (graphitschwarz, -9011).

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	ohne Lamellen, bei Abluft und Blindelement (-0).

-	Lamellen vertikal ausblasend (-V).

-	Lamellen einseitig horizontal links ausblasend (-L, Standard).

-	Lamellen einseitig horizontal rechts ausblasen (-R).

Länge / Ausführung:

Einzelausführung (-N)

-	1000 mm (-N-01000).

-	1500 mm (-N-01500).

-	Länge in mm, frei wählbar (-N-xxxxx, immer 5-stellig).

(Länge L ≥400 mm bis ≤1500 mm mit Anschlusskasten ausrüstbar, Blindstück ab Länge 200 mm möglich)

Bandausführung (-B)

-	Länge in mm, als Band (-B-xxxxx).

Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung.

Einzelelement Länge max. 1500 mm.

Mit Verbindungslaschen aus Aluminiumblech, lose mitgeliefert (je 2x pro Verbindung).

Montage:

-	ohne Verbindung (-00)

-	Nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	Feste Verbindung mit Kasten (-FV)

-	Nur mit Anschlusskasten möglich.

-	Nur für Ausführung Zuluft und Abluft.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit dem Anschlusskasten fest verbunden.

-	Verdeckte Montage mit Kasten (-VM)

-	Nur mit Anschlusskasten möglich.

-	Nur für Ausführung Zuluft und Abluft.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben an der Traverse im Anschlusskastengehäuse befestigt.

-	Rahmen mit Dichtungsstreifen.

-	Anschlusskasten werkseitig angebaut.

-	Montage mit Gegentraverse (-GT)

-	Nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	Schrauben und Traversenbügel werden lose geliefert (2 Stück).

-	Traversenbügel bestehend aus Winkelblech aus Stahlblech verzinkt und Traverse aus Aluminiumstrangpressprofil mit DIN-Gewinde.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben (im Lieferumfang) an der Gegentraverse (Traversenbügel) befestigt.

-	Für die Montage ist eine rückseitige Zugängigkeit erforderlich!

-	Montage mit Klemmbügel (-KB)

-	Nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	Schrauben und Klemmbügel werden lose geliefert (2 Stück).

-	Klemmbügel aus Stahlblech verzinkt.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben (im Lieferumfang) am Klemmbügel befestigt.

-	Für die Montage ist eine rückseitige Zugängigkeit nicht erforderlich!

-	Montage mit Einhängelaschen (-AL)

-	Nur ohne Anschlusskasten möglich.

-	4 Stück, lose und nicht gebogen geliefert.

-	Der Schlitzdurchlass wird an 4 Abhängern befestigt.

-	Einhängelasche aus Stahlblech verzinkt, mit Löchern für die Hakenbefestigung.

Zubehör:

-	Endstücke

-	ohne Endstück (-E00).

-	Endstück-Ausführungen:

-	Endstück glatt, aus Stahlblech verzinkt, lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils:

-	lose geliefert (-ES1, Paar) (Standard).

-	beidseitig werkseitig angebaut (-EB1).

-	links werkseitig angebaut (-EL1).

-	rechts werkseitig angebaut (-ER1).

-	Winkel-Endstück, aus Aluminiumstrangpressprofil, lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils.

-	lose geliefert (-ES2, Paar) (Standard).

-	beidseitig werkseitig angebaut (-EB2).

-	links werkseitig angebaut (-EL2).

-	rechts werkseitig angebaut (-ER2).

-	Blindstück

-	ohne Blindstück (-BS0).

-	mit Blindstück (-BS1), aus Stahlblech lackiert RAL 9011 (graphitschwarz). Montage nur mit Gegentraverse (-GT) oder Klemmbügel (-KB) möglich (ab Länge L = 200 mm möglich, nur ohne Anschlusskasten möglich).

-	Anschlusskasten (-ASK-28), für DSCXLS, Ausführung (Schlitzanzahl) 1-schlitzig (-1), aus Stahlblech verzinkt (-SV, Standard), mit Aufhängelaschen.

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N, Kastenlänge max. 1500 mm)

-	Bandausführung (-B, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung)

-	Länge:

-	1000 mm (-01000)

-	1500 mm (-01500)

-	Länge in mm, frei wählbar (-xxxxx, immer 5-stellig)

(Länge min. 400 mm / max. 1500 mm).

-	Kastenmontage:

-	Feste Verbindung (-FV) (Standard).

-	Verdeckte Montage (-VM).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe und Seilzugverstellung (-DK2), aus verzinktem Lochblech (FQ = 36 %), im Anschlussstutzen, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0)

-	mit Kastenisolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Kastenisolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe [KHS] = Stutzendurchmesser + 82 mm, immer 3-stellig).

-	Kastenhalsverlängerung:

-	Kastenhals Standard (-KVS).

-	Kastenhalsverlängerung in mm, frei wählbar (-xxx) (>45 mm bis 200 mm möglich).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen seitlich (-S1) (Standard).

-	Stutzen seitlich gegenüberliegend (-S2).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

-	Abhängung:

-	ohne Einnietmutter (-E0).

-	mit Einnietmutter (-EM), aus Messing.

-	mit Luftverteilblech (FQ = 46 %), aus verzinktem Lochblech, zur gleichmäßigen Verteilung der Luftströmung (um den Druck im Anschlusskasten zu stabilisieren).

-	Eckwinkel (-EW-28), für DSCXLS, Ausführung (Schlitzanzahl) 1-schlitzig (-1) mit Schlitzbreite 30 mm, mit Rahmenprofil Standard (-R0, mit Auflageprofil, zur sichtbaren Installation an der Decke).

-	Rahmenoberfläche, aus Aluminium Strangpressprofil:

-	naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard).

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	lackiert im Farbton RAL 9011 (graphitschwarz) (-9011).

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (gegen Mehrpreis) (-xxxx).

-	Verbindungsbrücke aus Stahlblech verzinkt, mit Nieten befestigt.

-	Farbe Abdeckblech:

-	Stahlblech lackiert im Farbton RAL 9005 (schwarz) (-B9010) (Standard).

-	Stahlblech lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-B9010).

-	Stahlblech lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (Bxxxx).

-	Winkel zwischen den Schenkeln:

-	90° (-090).

-	Winkel nach Wahl (-xxx), Werte Winkel zwischen a = 90° (-090, Standard) bis 170° (-170) möglich.

-	Schenkellänge links (a):

-	Standardlänge L=250 bei Ausführung 1- / 2- / 3-schlitzig / L=400 bei Ausführung 4-schlitzig (-000).

-	Länge frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge).

-	Schenkellänge rechts (b):

-	Standardlänge L=250 bei Ausführung 1- / 2- / 3-schlitzig / L=400 bei Ausführung 4-schlitzig (-000).

-	Länge frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge).

-	mit 4 Verbindungslaschen (-VL, im Lieferumfang) aus Aluminium (Farbton wie Rahmen), lose mitgeliefert.

-	Montage:

-	mit Gegentraverse (-GT), Schrauben und Traversenbügel werden lose geliefert (2 Stück).

-	mit Klemmbügel (-KB), Schrauben und Klemmbügel lose geliefert (2 Stück).

-	mit Einhängelaschen (-AL), lose und nicht gebogen geliefert, 4 Stück.