DSCXLS

TEXTO DE ESPECIFICACIÓN

Difusor lineal altamente inductivo, sección libre, pérdida de carga y potencia sonora constante en todas las posiciones de las lamas, apto para la utilización en locales con una altura de 2,6 m hasta 4 m.

Difusor lineal, ejecución (número de ranuras) de 1 ranura (-1), con una anchura de ranura de 30 mm.

Ejecución de impulsión con lama deflectora de aluminio lacado:

-	Color RAL 9010 (blanco) (-L9010).

-	Color RAL 9011 (negro grafito, estándar)

(-L9011).

-	En otro color RAL de libre elección (-Lxxxx, siempre de 5 caracteres)

Con puente de unión de plástico, color similar a RAL 9005 (negro).

Modelo: SCHAKO tipo DSCXLS-1-Z-…

Ejecución de retorno sin lama deflectora (-00000), con chapa perforada embellecedora de acero lacado en color RAL 9011 (negro grafito) (FQ = 46 %).

Con puente de unión de chapa de acero galvanizado.

Modelo: SCHAKO tipo DSCXLS-1-A-...

Marco de perfil extruido de aluminio, compuesto por:

-	Perfil de marco:

-	Perfil de marco estándar (-R0, con perfil de apoyo), para una instalación visible en el techo.

-	Superficie del marco:

-	Anodizado en color natural (-ELOX, estándar).

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, -9010).

-	Lacado en color RAL 9011 (negro grafito, -9011).

-	Lacado en otro color RAL, de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Posición de las lamas para la vena de aire:

-	Sin lamas, para retorno (-0).

-	Posición de las lamas: impulsión vertical (-V).

-	Posición de las lamas: impulsión horizontal unilateral hacia la izquierda (-L, estándar).

-	posición de las lamas: impulsión horizontal unilateral hacia la derecha (-R).

Longitud / ejecución:

Ejecución individual (-N)

-	1000 mm (-N-01000).

-	1500 mm (-N-01500).

-	Longitud en mm, de libre elección (-N-xxxxx, siempre de 5 caracteres).

(Las longitudes de entre L ≥400 mm y ≤1500 mm se pueden equipar con un plénum. La pieza ciega es posible a partir de una longitud de 200 mm).

Ejecución en línea continua (-B)

-	Longitud en mm, en línea continua (-B-xxxxx).

División de longitudes según estándar SCHAKO para ejecución en línea continua.

Longitud de un elemento individual máx. 1500 mm.

Con piezas de unión de chapa de aluminio, suministradas sueltas (2 por cada conexión)

Montaje:

-	Sin conexión (-00)

-	Solo posible sin plénum.

-	Unión fija con plénum (-FV)

-	Solo disponible con plénum.

-	Solo para ejecución impulsión y retorno.

-	El difusor lineal se une fijamente con el plénum.

-	Montaje oculto con plénum (-VM)

-	Solo disponible con plénum.

-	Solo para ejecución impulsión y retorno.

-	El difusor lineal se fija al travesaño en la caja del plénum mediante tornillos ocultos.

-	Marco con banda de estanqueidad.

-	Plénum montado en fábrica.

-	Montaje con contrapieza (-GT)

-	Solo posible sin plénum.

-	Los tornillos y los estribos del travesaño se suministran sueltos (2 unidades).

-	Estribo del travesaño de chapa plegada de chapa de acero galvanizado y travesaño de perfil de aluminio extruido con rosca DIN.

-	El difusor lineal se fija a la contrapieza (estribo del travesaño) mediante tornillos ocultos (incluidos en el suministro).

-	Se debe garantizar el acceso desde atrás para realizar el montaje.

-	Montaje con abrazadera (-KB)

-	Solo posible sin plénum.

-	Los tornillos y las abrazaderas se suministran sueltos (2 unidades).

-	Abrazadera de chapa de acero galvanizado.

-	El difusor lineal se fija a la abrazadera mediante tornillos ocultos (incluidos en el suministro).

-	El acceso desde atrás no es necesario para realizar el montaje.

-	Montaje con orejetas de enganche (-AL)

-	Solo posible sin plénum.

-	4 unidades, suministradas sueltas y no plegadas.

-	El difusor lineal se sujeta con 4 elementos de suspensión.

-	Orejetas de enganche de chapa de acero galvanizado, con agujeros para la fijación de los ganchos.

Accesorios:

-	Piezas de extremo

-	Sin pieza de extremo (-E00).

-	Ejecuciones de piezas de extremo:

-	Pieza de extremo recta, de chapa de acero galvanizado, lacado en el color RAL del perfil de marco:

-	Suministradas sueltas (-ES1, pareja) (estándar).

-	En ambos lados, montadas en fábrica (-EB1).

-	A la izquierda, montada en fábrica (-EL1).

-	A la derecha, montada en fábrica (-ER1).

-	Pieza de extremo angular, de perfil de aluminio extruido, lacado en el color RAL del perfil de marco.

-	Suministradas sueltas (-ES2, pareja) (estándar).

-	En ambos lados, montadas en fábrica (-EB2).

-	A la izquierda, montada en fábrica (-EL2).

-	A la derecha, montada en fábrica (-ER2).

-	Pieza ciega

-	Sin pieza ciega (-BS0).

-	Con pieza ciega (-BS1), de chapa de acero lacado en color RAL 9011 (negro grafito). Montaje solo posible con contrapieza (-GT) o abrazadera (-KB) (posible a partir de una longitud de L = 200 mm, solo posible sin plénum).

-	Plénum (-ASK-28), para DSCXLS, ejecución (número de ranuras) de 1 ranura (-1), de chapa de acero galvanizado (-SV, estándar), con orejetas de suspensión.

-	Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (-N, longitud del plénum máx. 1500 mm)

-	Ejecución en línea continua (-B, división de longitudes estándar SCHAKO para ejecución en línea continua)

-	Longitud:

-	1000 mm (-01000)

-	1500 mm (-01500)

-	Longitud en mm, de libre elección (-xxxxx, siempre de 5 caracteres)

(longitud mín. 400 mm / máx. 1500 mm).

-	Montaje del plénum:

-	Unión fija (-FV) (estándar).

-	Montaje oculto (-VM).

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	Con compuerta reguladora y ajuste manual por cuerda (-DK2), de chapa perforada galvanizada (FQ = 36 %), en la boca de conexión, ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla.

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0).

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0)

-	Con aislamiento del plénum interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-	Con aislamiento del plénum exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS).

-	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (altura mínima [KHS] = diámetro de la boca + 82 mm, siempre de 3 caracteres)

-	Extensión de cuello del plénum:

-	Cuello del plénum estándar (-KVS).

-	Extensión de cuello del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (posible de >45 mm a 200 mm).

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0).

-	Boca lateral (-S1) (estándar).

-	Boca lateral opuesta (-S2).

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS).

-	Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, siempre 3 caracteres).

-	Suspensión:

-	Sin tuerca remachable (-E0).

-	Con tuerca remachable (-EM), de latón.

-	Con chapa difusora de aire (FQ = 46 %), de chapa perforada galvanizada, para una distribución homogénea de la corriente de aire (para estabilizar la presión en el plénum).

-	Escuadra (-EW-28), para DSCXLS, ejecución (número de ranuras) de 1 ranura (-1) con una anchura de ranura de 30 mm, con perfil de marco estándar (-R0, con perfil de apoyo, para una instalación visible en el techo).

-	Superficie del marco, de perfil de aluminio extruido:

- Anodizado en color natural (-ELOX, estándar).

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010).

-	Lacado en color RAL 9011 (negro grafito) (-9011).

-	Lacado en otro color RAL, de libre elección (con precio adicional) (-xxxx).

-	Puente de unión de chapa de acero galvanizado, fijación con remaches.

-	Color chapa de protección:

-	Chapa de acero lacado en color RAL 9005 (negro) (-B9010) (estándar).

-	Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco) (-B9010).

-	Chapa de acero lacado en otro color RAL, de libre elección (Bxxxx).

-	Ángulo entre los lados:

-	90° (-090).

-	Ángulo a elección (-xxx), valores del ángulo disponibles entre a = 90° (-090, estándar) y 170° (-170).

-	Longitud de lado izquierdo (a):

-	Longitud estándar L = 250 mm (-000).

-	Longitud de libre elección (-xxx) (longitud mínima = longitud estándar).

-	Longitud de lado derecho (b):

-	Longitud estándar L = 250 mm (-000).

-	Longitud de libre elección (-xxx) (longitud mínima = longitud estándar).

-	Con 4 piezas de unión (-VL, incluidas en el suministro) de aluminio (del color del marco), suministradas sueltas.

-	Montaje:

-	Con contrapieza (-GT), los tornillos y los estribos del travesaño se suministran sueltos (2 unidades).

-	Con abrazadera (-KB), los tornillos y las abrazaderas se suministran sueltos (2 unidades).

-	Con orejetas de enganche (-AL), suministradas sueltas y no plegadas, 4 unidades.