Diffuseur à fentes  DSCXLS

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Diffuseur à fentes à haute induction, section libre de passage, perte de charge et puissance acoustique restant identiques dans toutes les positions des ailettes, convient à l'utilisation dans les pièces d'une hauteur comprise entre 2,6 m et 4 m.

Diffuseur à fentes, version (nombre de fentes) à 1 fente (-1), avec épaisseur de fente de 30 mm.

Version à air soufflé avec ailette de déflexion en aluminium peint :

-	Couleur RAL 9010 (blanc) (-L9010).

-	Couleur RAL 9011 (noir graphite, standard)

(-L9011).

-	Dans une autre couleur RAL au choix (-Lxxxx, toujours à 5 chiffres)

Avec pont de raccordement en matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 (noir).

Modèle : SCHAKO type DSCXLS-1-Z-…

Version à air extrait sans ailette de déflexion (-00000), avec tôle d'acier perforée peinte en couleur RAL 9011 (noir graphite) (FQ = 46 %), comme plaque de recouvrement.

Avec pont de raccordement en tôle d’acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO type DSCXLS-1-A-...

Cadre en profilé extrudé d'aluminium, composé de :

-	Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre standard (-R0, avec profilé de bord), pour une installation visible au plafond.

-	Surface du cadre :

-	Anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard).

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, -9010).

-	Peinture en couleur RAL 9011 (noir graphite, -9011).

-	Peinture dans une autre couleur RAL, au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Sans ailettes, pour air extrait (-0).

-	Ailettes pour soufflage vertical (-V).

-	Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L, standard).

-	ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-R).

Longueur / version :

Version individuelle (-N)

-	1000 mm (-N-01000).

-	1500 mm (-N-01500).

-	longueur en mm, à choisir librement (-N xxxxx, toujours à 5 chiffres).

(Longueur L ≥400 mm à ≤1500 mm peut être équipée d'un plénum de raccordement, pièce borgne possible à partir d'une longueur de 200 mm)

Version en bande (-B)

-	Longueur en mm, en bande (-B-xxxxx).

Division en longueurs selon standard SCHAKO pour version en bande.

Longueur d'élément individuel max. 1500 mm.

Avec éclisses d'assemblage en tôle d'aluminium, livrées non montées (2 par raccord).

Montage :

-	Sans raccordement (-00)

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Raccordement fixe avec plénum (-FV)

-	Seulement possible avec plénum de raccordement.

-	Seulement pour les versions air soufflé et air extrait.

-	Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement de manière fixe.

-	Montage à vis cachées avec plénum (-VM)

-	Seulement possible avec plénum de raccordement.

-	Seulement pour les versions air soufflé et air extrait.

-	Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boîtier du plénum de raccordement à l'aide de vis cachées.

-	Cadre avec bande d'étanchéité.

- Plénum de raccordement monté en usine.

-	Montage avec contre-traverse (-GT)

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Les vis et les étriers de la traverse sont livrés non montés (2 pièces).

-	Étrier de la traverse constitué d'une tôle pliée en tôle d’acier galvanisée et traverse constituté d'un profilé d'aluminium extrudé avec filetage DIN.

-	Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier de la traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison).

-	Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par l'arrière !

-	Montage avec étrier de serrage (-KB)

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	Les vis et les étriers de serrage sont livrés non montés (2 pièces).

-	Étrier de serrage en tôle d’acier galvanisée.

-	Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison).

-	Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas nécessaire !

-	Montage avec pattes d'accrochage (-AL)

-	Seulement possible sans plénum de raccordement.

-	4 pièces, livrées non montées et non pliées.

-	Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions.

-	Pattes d'accrochage en tôle d’acier galvanisée, avec des trous pour la fixation des crochets.

Accessoires :

-	Pièces d'extrémité

-	Sans pièce d'extrémité (-E00).

-	Versions de pièces d'extrémité :

-	Pièce d'extrémité droite, en tôle d’acier galvanisée, peinte dans la couleur RAL du profilé de cadre :

-	Livrées non montées (-ES1, paire) (standard).

-	Montées des deux côtes en usine (-EB1).

-	Montée à gauche en usine (-EL1).

-	Montée à droite en usine (-ER1).

-	Pièce d'extrémité d'angle, en profilé d'aluminium extrudé, peinte dans la couleur RAL du profilé de cadre.

-	Livrées non montées (-ES2, paire) (standard).

-	Montées des deux côtes en usine (-EB2).

-	Montée à gauche en usine (-EL2).

-	Montée à droite en usine (-ER2).

-	Pièce borgne

-	Sans pièce borgne (-BS0).

-	Avec pièce borgne (-BS1), en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9011 (noir graphite). Montage seulement possible avec contre-traverse (-GT) ou étrier de serrage (-KB) (possible à partir d'une longueur L = 200 mm, seulement possible sans plénum de raccordement).

-	Plénum de raccordement (-ASK-28), pour DSCXLS, version (nombre de fentes) à 1 fente (-1), en tôle d’acier galvanisée (-SV, standard), avec pattes de suspension.

-		Version individuelle / en bande :

-		Version individuelle (-N, longueur du plénum max. 1500 mm)

-		Version en bande (-B, division en longueurs selon standard SCHAKO pour version en bande)

-	Longueur :

-		1000 mm (-01000)

-		1500 mm (-01500)

-		Longueur en mm, à choisir librement (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

(longueur min. 400 mm / max. 1500 mm).

-	Montage du plénum :

-		Raccordement fixe (-FV) (standard).

-		Montage à vis cachées (-VM).

-	Clapet d'étranglement :

-		Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-		Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de commande (-DK2), en tôle perforée galvanisée (FQ = 36 %), dans le manchon de raccordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-		Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0).

-		Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-		Sans isolation (-I0)

-		Avec isolation à l'intérieur du plénum (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-		Avec isolation à l'extérieur du plénum (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement

-	Hauteur du plénum :

-		Hauteur standard du plénum (-KHS).

-		Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale [KHS] = diamètre du manchon + 82 mm, toujours à 3 chiffres).

-	Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum :

-		Version standard de la partie la plus étroite du plénum (-KVS).

-		Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum en mm, au choix (-xxx) (longueur entre >45 mm et 200 mm possible).

-	Position de manchon :

-		Manchon sur le dessus (-S0).

-		Manchon sur la face latérale (-S1) (standard).

-		Manchon sur la face latérale opposée (-S2).

-	Diamètre du manchon :

-		Diamètre standard du manchon (-SDS).

-		Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Suspension :

-		Sans écrou à river (-E0).

-		Avec écrou à river (-EM), en laiton.

-	Avec tôle de répartition d'air (FQ = 46 %), en tôle perforée galvanisée, pour la répartition uniforme du flux d'air (pour stabiliser la pression dans le plénum de raccordement).

-		Cornière d'angle (-EW-28), pour DSCXLS, version (nombre de fentes) à 1 fente (-1) avec épaisseur de fente de 30 mm, avec profilé de cadre standard (-R0, avec profilé de bord, pour une installation visible au plafond).

-		Surface du cadre, en profilé d'aluminium extrudé :

-		Anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard).

-		Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010).

-		Peinture en couleur RAL 9011 (noir graphite) (-9011).

-		Peinture dans une autre couleur RAL, au choix (moyennant supplément) (-xxxx).

-		Pont de raccordement en tôle d’acier galvanisée, fixé à l'aide de rivets.

-		Couleur tôle de recouvrement :

-		Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir) (-B9010) (standard).

-		Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-B9010).

-		Tôle d'acier peinte dans une autre couleur RAL, au choix (Bxxxx).

-		Angle entre les côtés :

-		90° (-090).

-		Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre  = 90° (-090, standard) et 170° (-170).

-		Longueur côté gauche (a) :

-		Longueur standard L = 250 mm (-000).

-		Longueur à choisir librement (-xxx) (longueur minimale = longueur standard).

-		Longueur côté droit (b) :

-		Longueur standard L = 250 mm (-000).

-		Longueur à choisir librement (-xxx) (longueur minimale = longueur standard).

-		Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, incluses) en aluminium (couleur identique à celle du cadre), livrées non montées.

-			Montage :

-		Avec contre-traverse (-GT), les vis et les étriers de la traverse sont livrés non montés (2 pièces).

-		Avec étrier de serrage (-KB), les vis et les étriers de serrage sont livrés non montés (2 pièces).

-		Avec pattes d'accrochage (-AL), livrées non montées et non pliées, 4 pièces.