Diffusore a fessura DSCXLS

TESTO PER CAPITOLATO

Diffusore ad alta induzione, sezione libera, perdita di carico e livello sonoro inalterati indipendentemente dalla posizione dei deflettori, adatto per essere utilizzato in locali di altezze da 2,6 a 4 metri.

Esecuzione del diffusore (numero di feritoie) 1 feritoia (-1) con larghezza feritoia 30 mm.

Esecuzione di mandata con deflettori in alluminio verniciato:

-	colore RAL 9010 (bianco) (-L9010)

-	colore simile a RAL 9011 (nero grafite, standard)

(-L9011).

-	in altra tonalità RAL a scelta (-Lxxxx, codice sempre a 5 posizioni)

Con ponte in plastica, colorazione RAL simile al RAL 9005 (nero).

Prodotto: SCHAKO Tipo DSCXLS-1-Z-...

Esecuzione di ripresa senza deflettori (-00000), ma con lamiera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9011 (nero grafite) (FQ = 46%) come mascherina.

Con ponte in lamiera d´acciaio zincato.

Prodotto: SCHAKO tipo DSCXLS-1-A-...

Telaio in profilo in acciaio pressofuso, composto da:

-	Profilo telaio:

-	profilo telaio standard (-R0, con cornice per l'installazione a vista sul soffitto.

-	Superficie del telaio:

-	colore naturale anodizzato (-ELOX, standard)

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, -9010).

-	verniciata nella tonalità RAL9011 (nero grafite, -9011).

-	verniciata in altra colorazione RAL, liberamente selezionabile (-xxxx, codice sempre a 4 posizioni).

Posizione deflettori per lancio aria:

-	senza deflettori, per ripresa (-0).

-	deflettori con lancio verticale (-V)

-	deflettori per lancio orizzontale a sinistra (-L, standard)

-	deflettori con lancio orizzontale unilaterale a destra (-R).

Lunghezza / Esecuzione:

Diffusore singolo (-N)

-	1000 mm (-N-01000).

-	1500 mm (-N-01500).

-	lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-N-xxxxx codice sempre 5 posizioni)

(lunghezza L da ≥400 mm a ≤1500 mm equipaggiabile con camera di raccordo, elemento cieco da lunghezza 200 mm)

Esecuzione a nastro (-B)

-	lunghezza in mm, come nastro (-B-xxxxx).

suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKOnell´esecuzione a nastro.

Lunghezza massima elemento singolo 1500 mm.

Con fascette di fissaggio in lamiera d´alluminio, fornite sfuse (2 per ogni collegamento)

Montaggio:

-	senza collegamento (-00)

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	Collegamento solidale alla camera di raccordo (-FV)

-	possibile solo con camera di raccordo.

-	Solo per esecuzione di mandata e ripresa.

-	Il diffusore lineare viene collegato in modo solidale con la camera di raccordo.

-	Montaggio a viti nascoste con la camera di raccordo (-VM)

-	possibile solo con camera di raccordo.

-	Solo per esecuzione di mandata e ripresa.

-	Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della camera di raccordo con viti nascoste.

-	Telaio con linguette di tenuta.

-	Camera di raccordo montata in fabbrica.

-	Montaggio con controtraversa (-GT)

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	Le viti e le traverse vengono fornite sfuse (2 pezzi).

-	Traverse composte da lamiera angolare in lamiera d´acciaio zincato e traversa in profilo pressofuso di alluminio con filettatura DIN.

-	Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa (morsetto traversa) con viti nascoste (in dotazione).

-	Per il montaggio occorre poter accedere da dietro!

-	Montaggio con morsetto di fissaggio (-KB)

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi).

-	Morsetto di fissaggio in lamiera d´acciaio zincato.

-	Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con viti nascoste (in dotazione).

-	Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro!

-	Montaggio con asole di sospensione (-AL)

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	4 pezzi, fornite sfuse e non piegate.

-	Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci.

-	Asole di sospensione in lamiera d´acciaio zincato con fori per il fissaggio dei ganci.

Accessori:

-	Terminali

-	senza elemento terminale (-E00).

-	Esecuzioni di elemento terminale:

-	elemento terminale liscio in lamiera d´acciaio zincato verniciato nel colore RAL della cornice:

-	fornito sciolto (-ES1, coppia) (standard)

-	montati in fabbrica su entrambi i lati (-EB1)

-	montato in fabbrica a sinistra (-EL1)

-	montato in fabbrica a destra (-ER1)

-	elemento terminale angolare in profilo di alluminio pressofuso verniciato nel colore RAL della cornice.

-	fornito sciolto (-ES2, coppia) (standard)

-	montati in fabbrica su entrambi i lati (-EB2)

-	montato in fabbrica a sinistra (-EL2)

-	montato in fabbrica a destra (-ER2)

-	Elemento cieco:

-	senza elemento cieco (-BS0).

-	con elemento cieco (-BS1), in lamiera d’acciaio verniciata RAL 9011 (nero grafite). Montaggio solo con controtraversa (-GT) o morsetto (-KB) (da lunghezza L = 200 mm solo senza camera di raccordo).

-	Camera di raccordo (-ASK-28), per DSCXLS, esecuzione (numero di feritoie) con 1 feritoia (-1) in lamiera d´acciaio zincato (-SV, standard) con asole di sospensione.

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza camera di raccordo max. 1500 mm)

-	esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze standard SCHAKO per esecuzione a nastro)

-	Lunghezza:

-	1000 mm (-01000)

-	1500 mm (-01500)

-	lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, codice a 5 posizioni)

(lunghezza min. 400 mm / max. 1500 mm).

-	Montaggio camera di raccordo:

-	Fissaggio solidale (-FV) (standard)

-	Montaggio viti nascoste (-VM).

-	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura e cavetto di regolazione (-DK2) in lamiera zincata forata (FQ = 36%), nel manicotto di raccordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria.

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-l0)

-	con isolamento camera di raccordo interno (-li) isolamento termico all'interno della camera di raccordo

-	con isolamento esterno della camera di raccordo (-la), isolamento termico all'esterno della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-		-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (altezza min [KHS] = diametro manicotto + 82 mm, codice a 3 posizioni)

-	Prolunga del collo della camera di raccordo:

-	collo della camera di raccordo standard (-KVS)

-	Prolunga del collo della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (possibile da >45 a 200 mm).

-	Posizione manicotto:

-	manicotto dall´alto (-S0).

-	manicotto laterali (-S1, standard)

-	Manicotti laterali contrapposti (-S2).

-	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, codice sempre a 3 posizioni).

-	Sospensione:

-	senza dado rivettato (-E0)

-	con dado rivettato (-EM), in ottone.

-	Con lamiera equalizzatrice (FQ = 46%) in lamiera forata zincata per l´omogenea ripartizione del flusso d´aria (per stabilizzare la pressione nella camera di raccordo).

-	Angolare (-EW-28), per DSCXLS, esecuzione (numero di feritoie) 1 feritoia (-1) di larghezza 30 mm, con profilo telaio standard (-R0, con cornice, per l´installazione a vista sul soffitto)

-	Superficie del telaio in profilato in alluminio estruso:

-	colore naturale anodizzato (-ELOX, standard)

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco) (-9010)

-	verniciata nella tonalità RAL9011 (nero grafite) (-9011).

-	verniciata in altra colorazione RAL liberamente selezionabile (con sovrapprezzo) (-xxxx)

-	ponte in lamiera d´acciaio zincato fissato con rivetti.

-	Colore lamiera di copertura:

-	lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 9005 (nero) (-B9010) (standard).

-	lamiera d'acciaio verniciata nel colore RAL 9010 (bianco) (-B9010).

-	lamiera d´acciaio verniciata in altro colore RAL a scelta (-Bxxxx).

-	Angolazione fra i lati:

-	90° (-090).

-	angolo a scelta (-xxx), valore angolo compreso fra  = 90° (-090 standard) e 170° (-170).

-	Lunghezza lato sinistro (a):

-	lunghezza standard L = 250 mm (=000).

-	lunghezza liberamente selezionabile (-xxx) (lunghezza minima = lunghezza standard)

-	Lunghezza lato destro (b):

-	lunghezza standard L = 250 mm (=000).

-	lunghezza liberamente selezionabile (-xxx) (lunghezza minima = lunghezza standard)

-	con 4 fascette di collegamento (-VL, in dotazione) in alluminio (colore come il telaio), fornite sfuse.

-	Montaggio:

-	con controtraversa (-GT), viti e morsetto di fissaggio forniti sciolti (2 pezzi).

-	con morsetto di fissaggio (-KB), viti e morsetto forniti sciolti (2 pezzi).

-	con fascette di sospensione (-AL), fornite sfuse e non piegate, 4 pezzi.