Wandschlitzauslass DSX-XXL-W

Ausschreibungstext

Wandschlitzauslass in schmaler Bauweise Typ DSX-XXL-W-S für Zuluft, mit schmalem Rahmenprofil, geeignet zum Einbau in Wände. Eine hohe Induktion garantiert einen schnellen Abbau der Luftaustrittsgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil entsprechend dem Luftführungselement-Farbton schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010) lackiert.

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-S-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung

-	LV, schräg nach oben ausblasend

-	Länge:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar)(-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-		Abluftausführung mit Luftführungselementen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-S-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK-W) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

-	mit Endstück (-ES1) (Standardmäßig lose geliefert), aus Aluminium lackiert

-	RAL 9005 (schwarz) bzw.

-	RAL 9010 (weiß)

Wandschlitzauslass in schmaler Bauweise Typ DSX-XXL-W-P für Zuluft, mit Rahmenprofil, geeignet zum Einbau in Wände. Eine hohe Induktion garantiert einen schnellen Abbau der Luftaustrittsgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert E6/EV1 oder lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-P-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung

-	LV, schräg nach oben ausblasend

-	Länge:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar)(-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-		Abluftausführung mit Luftführungselementen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-P-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK-W) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und 			Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe   (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

-	mit Endstück (-ES2)(Standardmäßig lose geliefert)

-	Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1)

-	Aluminium weiß (RAL 9010) lackiert

Wandschlitzauslass in schmaler Bauweise Typ DSX-XXL-W-PA für Zuluft, mit U-Rahmenprofil, geeignet zum Einbau in Wände. Eine hohe Induktion garantiert einen schnellen Abbau der Luftaustrittsgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert E6/EV1 oder lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-PA-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung

-	LV, schräg nach oben ausblasend

-	Länge:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar)(-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-		Abluftausführung mit Luftführungselementen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-PA-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK-W) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und 			Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe   (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

Wandschlitzauslass in schmaler Bauweise Typ DSX-XXL-W-PB für Zuluft, mit breitem Rahmenprofil, geeignet zum Einbau in Wände. Eine hohe Induktion garantiert einen schnellen Abbau der Luftaustrittsgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert E6/EV1 oder lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-PB-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung

-	LV, schräg nach oben ausblasend

-	Länge:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar) (-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-	Abluftausführung mit Luftführungselementen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-PB-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK-W) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und 			Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

-	mit Endstück (-ES3)(Standardmäßig lose geliefert)

-	Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1)

-	Aluminium weiß (RAL 9010) lackiert