Difusor lineal de pared DSX-XXL-W

Textos de especificación

Difusor lineal de pared en construcción estrecha DSX-XXL-W-S para impulsión, con perfil de marco estrecho, apto para instalar en paredes. Gracias a la inducción de alto nivel, la velocidad de salida del aire disminuye y se compensa rápidamente la diferencia de temperaturas.

Difusor de perfil de aluminio extruido, lacado en el color correspondiente al de las lamas deflectoras de aire, negro (RAL 9005) o blanco (RAL 9010).

Lamas deflectoras de material sintético, color similar

-	al RAL 9005 (negro, -LS) (estándar) o

-	al RAL 9010 (blanco, -LW).

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-S-Z

-	Ejecución (número de ranuras):

-	1 (1 ranura)

-	2 (2 ranuras)

-	Posición de las lamas deflectoras de aire

-	LV, impulsión inclinada hacia arriba

-	Longitud:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	ejecución en línea continua con plénum (-ASK) y montaje oculto (-VM)

-	versión sin plénum

-	como pieza embellecedora (-BS)

-	con tuercas embutidas M4

-	escuadras de fijación (pareja) (-BW) para el servicio de escape de aire sobrante

-	con tuercas embutidas M4

-		Ejecución para retorno con lamas deflectoras de aire

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-S-A

Accesorios:

-	con plénum (-ASK-W) de acero galvanizado, boca de conexión lateral y orejetas de suspensión

-	con una compuerta reguladora de caudal (-DK) instalada en la boca de conexión y accesible desde la

parte frontal.

-	con junta labial de goma (-GD)

-	Con aislamiento térmico

-	interior (-li)

-	exterior (-la)

-	con tuercas embutidas M4

-	con pieza de extremo (-ES1) (por defecto suministradas sueltas) de aluminio lacado

-	en RAL 9005 (negro) o

-	en RAL 9010 (blanco)

Difusor lineal de pared en construcción estrecha DSX-XXL-W-P para impulsión, con perfil de marco normal, apto para encastrar en paredes. Gracias a la inducción de alto nivel, la velocidad de salida del aire disminuye y se compensa rápidamente la diferencia de temperaturas.

Difusor lineal compuesto por perfiles de aluminio extruido, anodizado en color natural E6/EV1 o lacado, RAL 9010 (blanco).

Lamas deflectoras de material sintético, color similar

-	al RAL 9005 (negro, -LS) (estándar) o

-	al RAL 9010 (blanco, -LW).

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-P-Z

-	Ejecución (número de ranuras):

-	1 (1 ranura)

-	2 (2 ranuras)

-	Posición de las lamas deflectoras de aire

-	LV, impulsión inclinada hacia arriba

-	Longitud:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	ejecución en línea continua con plénum (-ASK) y montaje oculto (-VM)

-	versión sin plénum

-	como pieza embellecedora (-BS)

-	con tuercas embutidas M4

-	escuadras de fijación (pareja) (-BW) para el servicio de escape de aire sobrante

-	con tuercas embutidas M4

-		Ejecución para retorno con lamas deflectoras de aire

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-P-A

Accesorios:

-	con plénum (-ASK-W) de acero galvanizado, boca de conexión lateral y orejetas de suspensión

-	con una compuerta reguladora de caudal (-DK) instalada en la boca de conexión y accesible desde la

parte frontal.

-	con junta labial de goma (-GD)

-	con aislamiento térmico

-	interior (-li)

-	exterior (-la)

-	con tuercas embutidas M4

-	con pieza de extremo (-ES2) (por defecto suministradas sueltas)

-	Aluminio anodizado en color natural (E6/EV1)

-	aluminio lacado en color blanco (RAL 9010)

Difusor lineal de pared en construcción estrecha DSX-XXL-W-PA para impulsión, con perfil de marco en forma de U, apto para instalar en paredes. Gracias a la inducción de alto nivel, la velocidad de salida del aire disminuye y se compensa rápidamente la diferencia de temperaturas. Difusor lineal compuesto por perfiles de aluminio extruido, anodizado en color natural E6/EV1 o lacado, RAL 9010 (blanco).

Lamas deflectoras de material sintético, color similar

-	al RAL 9005 (negro, -LS) (estándar) o

-	al RAL 9010 (blanco, -LW).

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-PA-Z

-	Ejecución (número de ranuras):

-	1 (1 ranura)

-	2 (2 ranuras)

-	Posición de las lamas deflectoras de aire

-	LV, impulsión inclinada hacia arriba

-	Longitud:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	ejecución en línea continua con plénum (-ASK) y montaje oculto (-VM)

-	versión sin plénum

-	como pieza embellecedora (-BS)

-	con tuercas embutidas M4

-	escuadras de fijación (pareja) (-BW) para el escape de aire sobrante

-	con tuercas embutidas M4

-		Ejecución para retorno con lamas deflectoras de aire

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-PA-A

Accesorios:

-	con plénum (-ASK-W) de acero galvanizado, boca de conexión lateral y orejetas de suspensión		-	con una compuerta reguladora de caudal (-DK) instalada en la boca de conexión y accesible desde la

parte frontal.

-	con junta labial de goma (-GD)

-	con aislamiento térmico

-		interior (-li)

-	exterior (-la)

-	con tuercas embutidas M4

Difusor lineal de pared en construcción estrecha DSX-XXL-W-PB para impulsión, con perfil de marco ancho, apto para instalar en paredes. Gracias a la inducción de alto nivel, la velocidad de salida del aire disminuye y se compensa rápidamente la diferencia de temperaturas. Difusor lineal compuesto por perfiles de aluminio extruido, anodizado en color natural E6/EV1 o lacado, RAL 9010 (blanco).

Lamas deflectoras de material sintético, color similar

-	al RAL 9005 (negro, -LS) (estándar) o

-	al RAL 9010 (blanco, -LW).

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-PB-Z

-	Ejecución (número de ranuras):

-	1 (1 ranura)

-	2 (2 ranuras)

-	Posición de las lamas deflectoras de aire

-	LV, impulsión inclinada hacia arriba

-	Longitud:

-	400 mm

-	500 mm

-	600 mm

-	800 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	ejecución en línea continua con plénum (-ASK) y montaje oculto (-VM)

-	versión sin plénum

-	como pieza embellecedora (-BS)

-	con tuercas embutidas M4

-	Escuadras de fijación (pareja) (-BW) para el servicio de escape de aire sobrante

-	con tuercas embutidas M4

-		Ejecución para retorno con lamas deflectoras de aire

Modelo: SCHAKO Tipo DSX-XXL-W-PB-A

Accesorios:

-	con plénum (-ASK-W) de acero galvanizado, boca de conexión lateral y orejetas de suspensión

-	con una compuerta reguladora de caudal (-DK) instalada en la boca de conexión y accesible desde la

parte frontal.

-	con junta labial de goma (-GD)

-	con aislamiento térmico

-	interior (-li)

-	exterior (-la)

-		con tuercas embutidas M4

-	con pieza de extremo (-ES3) (por defecto suministradas sueltas)

-	Aluminio anodizado en color natural (E6/EV1)

-	aluminio lacado en color blanco (RAL 9010)