Deckenschlitzauslass DSX-XXL

Ausschreibungstext

Deckenschlitzauslass Typ DSX-XXL-S für Zuluft, geeignet zum Einbau in geschlossene Deckensysteme oder zur unsichtbaren Installation in der Fuge von Paneeldecken. Luftaustrittsrichtung nachträglich von unten verstellbar. Druckverlust und Lautstärke in allen Luftführungselementstellungen gleichbleibend.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil entsprechend dem Luftführungselement-Farbton schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010) lackiert.

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Volumenströme in m³/h pro m bei:	35 dB(A)	40 dB(A)

DSX-XXL-S-1 				172		216

DSX-XXL-S-2				293		344

DSX-XXL-S-3				425		498

DSX-XXL-S-4				492		581

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-S-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	3 (3-schlitzig)

-	4 (4-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung:

-	L II L, einseitig horizontal ausblasend links

-	L II R, einseitig horizontal ausblasend rechts

-	L III, wechselseitig horizontal ausblasend (Standard)

-	Länge:

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar)(-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-	Abluftausführung mit Luftführungselementen

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-S-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und 	 Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

-	mit Endstück (-ES1) (Standardmäßig lose geliefert), aus Aluminium lackiert

-	RAL 9005 (schwarz) bzw.

-	RAL 9010 (weiß)

-	Eckwinkel 90° (-EW) (Standardmäßig lose geliefert)

Deckenschlitzauslass Typ DSX-XXL-P für Zuluft, mit Auflageprofil zur Deckenauflage, geeignet zum Einbau in geschlossene Deckensysteme. Luftaustrittsrichtung nachträglich von unten verstellbar. Druckverlust und Lautstärke in allen Luftführungselementstellungen gleichbleibend.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert E6/EV1 oder lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Volumenströme in m³/h pro m bei:	35 dB(A)	40 dB(A):

DSX-XXL-P-1 		172		216

DSX-XXL-P-2			293		344

DSX-XXL-P-3			425		498

DSX-XXL-P-4			492		581

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-P-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	3 (3-schlitzig)

-	4 (4-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung:

-	L II L, einseitig horizontal ausblasend links

-	L II R, einseitig horizontal ausblasend rechts

-	L III, wechselseitig horizontal ausblasen (Standard)

-	Länge:

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar)(-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-	Abluftausführung mit Luftführungselementen

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-P-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und 	 Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

-	mit Endstück (-ES2)(Standardmäßig lose geliefert)

-	aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1)

-	Aluminium weiß (RAL 9010) lackiert

-	Eckwinkel 90° (-EW)(Standardmäßig lose geliefert)

Deckenschlitzauslass Typ DSX-XXL-PA für Zuluft, mit Auflageprofil zur Deckenauflage, geeignet zum Einbau in geschlossene Deckensysteme. Luftaustrittsrichtung nachträglich von unten verstellbar. Druckverlust und Lautstärke in allen Luftführungselementstellungen gleichbleibend.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert E6/EV1 oder lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Volumenströme in m³/h pro m bei:	35 dB(A)	40 dB(A):

DSX-XXL-PA-1 		172		216

DSX-XXL-PA-2		293		344

DSX-XXL-PA-3		425		498

DSX-XXL-PA-4		492		581

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-PA-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	3 (3-schlitzig)

-	4 (4-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung:

-	L II L, einseitig horizontal ausblasend links

-	L II R, einseitig horizontal ausblasend rechts

-	L III, wechselseitig horizontal ausblasen (Standard)

-	Länge:

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar)(-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-		Abluftausführung mit Luftführungselementen

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-PA-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und 			Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

-	Eckwinkel 90° (-EW)(Standardmäßig lose geliefert)

Deckenschlitzauslass Typ DSX-XXL-PB für Zuluft, mit Auflageprofil zur Deckenauflage, geeignet zum Einbau in geschlossene Deckensysteme. Luftaustrittsrichtung nachträglich von unten verstellbar. Druckverlust und Lautstärke in allen Luftführungselementstellungen gleichbleibend.

Schlitzauslass bestehend aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert E6/EV1 oder lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Luftführungselement aus Kunststoff, ähnlich Farbton

-	RAL 9005 (schwarz, -LS) (Standard) oder

-	RAL 9010 (weiß, -LW).

Volumenströme in m³/h pro m bei:	35 dB(A)	40 dB(A):

DSX-XXL-PB-1 		172		216

DSX-XXL-PB-2		293		344

DSX-XXL-PB-3		425		498

DSX-XXL-PB-4		492		581

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-PB-Z

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	1 (1-schlitzig)

-	2 (2-schlitzig)

-	3 (3-schlitzig)

-	4 (4-schlitzig)

-	Luftführungselementstellung:

-	L II L, einseitig horizontal ausblasend links

-	L II R, einseitig horizontal ausblasend rechts

-	L III, wechselseitig horizontal ausblasen (Standard)

-	Länge:

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	in Bandausführung mit Anschlusskasten (-ASK) und verdeckter Montage (-VM)

-	Ausführung ohne Anschlusskasten

-	als Blindstück (-BS)

-	mit Einnietmuttern M4

-	 für Überströmbetrieb mit Befestigungswinkel (Paar)(-BW)

-	mit Einnietmuttern M4

-	Abluftausführung mit Luftführungselementen

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-PB-A

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-ASK) aus verzinktem Stahlblech, sowie seitlichem Stutzen und 			Aufhängeösen.

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe (-DK) im Anschlussstutzen zur

Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-li)

-	außen (-la)

-	mit Einnietmuttern M4

-	mit Endstück (-ES3)(Standardmäßig lose geliefert)

-	Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1)

-	Aluminium weiß (RAL 9010) lackiert

-	Eckwinkel 90° (-EW)(Standardmäßig lose geliefert)