Plafondspleetrooster DSX-XXL

Aanbestedingsteksten

Plafondspleetrooster Type DSX-XXL-S voor luchttoevoer, geschikt voor het inbouwen in gesloten plafondsystemen of voor de onzichtbare installatie in de voeg van paneelplafonds. Luchtafvoerrichting achteraf via de onderkant verstelbaar.. Drukverlies en geluidsniveau in alle standen van de luchtgeleidingselementen gelijkblijvend.

Spleetrooster bestaand uit aluminium strengpersprofiel overeenkomstig de kleurtoon van het luchtgeleidingselement zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9010) gelakt.

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur

-	RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of

-	RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij:			35 dB(A)				40 dB(A)

DSX-XXL-S-1 									172					216

DSX-XXL-S-2									293					344

DSX-XXL-S-3									425					498

DSX-XXL-S-4									492					581

Product: SCHAKO type DSX-XXL-S-Z

-		uitvoering (aantal spleten):

-		1 (met 1 spleet)

-		2 (met 2 spleet)

-		3 (met 3 spleet)

-		4 (met 4 spleet)

-		  stand van de luchtgeleidingselementen:

-		L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend

-		L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend

-		L III, horizontaal afwisselend uitblazend (standaard)

-		Lengte:

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500  mm

-	in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte montage (-VM)

-	uitvoering zonder aansluitkast

-	als blindstuk (-BS)

-	met popschroeven M4

-	voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-BW)

-	met popschroeven M4

-		luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen

Product: SCHAKO type DSX-XXL-S-A

Toebehoren:

-	met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftakkingen aan de zijkant en 				ophangogen.

-	met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de aansluitaftakking voor de 				regeling van de luchthoeveelheid.

-	met rubberen lippendichting (-GD)

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buitenkant (-Ia)

-	met popschoeven M4

-	met eindstuk (-ES1)(standaard los geleverd), uit gelakt aluminium

-	RAL 9005 (zwart), respectievelijk.

-	RAL 9010 (wit)

-	hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)

Plafondspleetrooster type DSX-XXL-P voor luchttoevoer, met montageprofiel voor plafondmontage, geschikt voor inbouw in een gesloten plafondsysteem. Luchtafvoerrichting achteraf via de onderkant verstelbaar.. Drukverlies en geluidsniveau in alle standen van de luchtgeleidingselementen gelijkblijvend.

Spleetrooster bestaande uit aluminium stangpersprofiel in natuurkleuren geëloxeerd E6/EV1 of gelakt in kleurtoon RAL 9010 (wit).

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur

-	RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of

-	RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij:			35 dB(A)			40 dB(A):

DSX-XXL-P-1 									172				216

DSX-XXL-P-2									293				344

DSX-XXL-P-3									425				498

DSX-XXL-P-4									492				581

Product: SCHAKO type DSX-XXL-P-Z

-	uitvoering (aantal spleten):

-	1 (met 1 spleet)

-	2 (met 2 spleet)

-	3 (met 3 spleet)

-	4 (met 4 spleet)

-	stand van de luchtgeleidingselementen:

-	L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend

-	L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend

-	L III, horizontaal afwisselend uitblazen (standaard)

-	lengte:

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500  mm

-	 in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte montage (-VM)

-	uitvoering zonder aansluitkast

-	als blindstuk (-BS)

-	met popschroeven M4

-	voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-BW)

-	met popschroeven M4

-		luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen

Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-P-A

Toebehoren:

-	met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftakkingen aan de zijkant en 				ophangogen.

-	met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de aansluitaftakking voor de regeling van de 		luchthoeveelheid

-	met rubberen lippendichting (-GD)

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buitenkant (-Ia)

-	met popschroeven M4

-	met eindstuk (-ES2)(standaard los geleverd)

-	uit geanodiseerd aluminium natuurlijke tint (E6/EV1)

-	wit (RAL 9010) gelakt aluminium

-	hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)

Plafondspleetrooster type DSX-XXL-PA voor luchttoevoer met montageprofiel voor plafondmontage, geschikt voor inbouw in gesloten plafondsystemen. Luchtafvoerrichting achteraf via de onderkant verstelbaar.. Drukverlies en geluidsniveau in alle standen van de luchtgeleidingselementen gelijkblijvend.

Spleetrooster bestaande uit aluminium stangpersprofiel in natuurkleuren geëloxeerd E6/EV1 of gelakt in kleurtoon RAL 9010 (wit).

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur

-	RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of

-	RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij:				35 dB(A)			40 dB(A):

DSX-XXL-PA-1 									172				216

DSX-XXL-PA-2										293				344

DSX-XXL-PA-3										425				498

DSX-XXL-PA-4										492				581

Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PA-Z

-	uitvoering (aantal spleten):

-	1 (met 1 spleet)

-	2 (met 2 spleet)

-	3 (met 3 spleet)

-	4 (met 4 spleet)

-	stand van de luchtgeleidingselementen:

-	L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend

-	L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend

-	L III, horizontaal afwisselend uitblazen (standaard)

-	Lengte:

-		500 mm

-		1000 mm

-		1500  mm

-		in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte montage (-VM)

-	uitvoering zonder aansluitkast

-	als blindstuk (-BS)

-	met popschroeven M4

-	voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-BW)

-	met popschroeven M4

-	luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen

Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PA-A

Toebehoren:

-	met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftakkingen aan de zijkant en 				ophangogen.

-	met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de aansluitaftakking 		voor de 			regeling van de luchthoeveelheid.

-	met rubberen lippendichting (-GD)

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buitenkant (-Ia)

-	met popschroeven M4

-	hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)

Plafondspleetrooster type DSX-XXL-PB voor luchttoevoer met montageprofiel voor plafondmontage, geschikt voor inbouw in gesloten plafondsystemen. Luchtafvoerrichting achteraf via de onderkant verstelbaar.. Drukverlies en geluidsniveau in alle standen van de luchtgeleidingselementen gelijkblijvend.

Spleetrooster bestaande uit aluminium stangpersprofiel in natuurkleuren geëloxeerd E6/EV1 of gelakt in kleurtoon RAL 9010 (wit).

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur

-	RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of

-	RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij:				35 dB(A)			40 dB(A):

DSX-XXL-PB-1 									172				216

DSX-XXL-PB-2										293				344

DSX-XXL-PB-3										425				498

DSX-XXL-PB-4										492				581

Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PB-Z

-	uitvoering (aantal spleten):

-	1 (met 1 spleet)

-	2 (met 2 spleten)

-	3 (met 3 spleten)

-	4 (met 4 spleten)

-	stand van de luchtgeleidingselementen:

-	L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend

-	L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend

-	L III, horizontaal afwisselend uitblazen (standaard)

-	Lengte:

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500  mm

-	in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte montage (-VM)

-	uitvoering zonder aansluitkast

-	als blindstuk (-BS)

-	met popschroeven M4

-	voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-BW)

-	met popschroeven M4

-		luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen

Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PB-A

Toebehoren:	                                                                                                                                                                                                                                              -	met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftakkingen aan de zijkant en 				ophangogen.

-	met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de aansluitaftakking voor de regeling van de 		luchthoeveelheid.

-	met rubberen lippendichting (-GD)

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buitenkant (-Ia)

-	met popschroeven M4

-	met eindstuk (-ES3)(standaard los geleverd)

-	Geanodiseerd aluminium natuurlijke tint (E6/EV1)

-	wit (RAL 9010) gelakt aluminium

-	hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)