Diffuseur plafonnier à fentes DSX-XXL

Textes de soumission

Diffuseur à fentes type DSX-XXL-S pour air soufflé, convient au montage dans des systèmes de plafond fermés, ou pour installation invisible dans la fente des plafonds à lames. Direction de sortie de l'air réglable ultérieurement par le bas. La puissance acoustique et la perte de charge sont indépendantes de la position des éléments de déflexion d'air.

Diffuseur à fentes en profilé extrudé d'aluminium, thermolaqué noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9010) conformément à l'élément de déflexion d'air.

Élément de déflexion d'air en plastique, comparable à la couleur

-	RAL 9005 (noir, -LS) (standard) ou

-	RAL 9010 (blanc, -LW).

Débits en m³/h par m pour :		35 dB(A)	40 dB(A)

DSX-XXL-S-1 						172		216

DSX-XXL-S-2						293		344

DSX-XXL-S-3						425		498

DSX-XXL-S-4						492		581

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-S-Z

-	Version (nombre de fentes) :

-	1 (à 1 fentes)

-	2 (à 2 fentes)

-	3 (à 3 fentes)

-	4 (à 4 fentes)

-	Position des éléments de déflexion d'air :

-	L II L, pulsion horizontale d'un côté à gauche

-	L II R, pulsion horizontale d'un côté à droite

-	L III, pulsion horizontale alternée (standard)

-	Longueur :

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	dans version à bande avec plénum de raccordement (-ASK) et montage à vis cachées (-VM)		-	version sans plénum de raccordement

-	comme pièce borgne (-BS)

-	avec écrous à river M4

-	 pour fonctionnement en transfert d'air avec équerres de fixation (paire) (-BW)

-	avec écrous à river M4

-		Version air extrait, avec éléments de déflexion d'air

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-S-A

Accessoires :

-		Plénum de raccordement (-ASK) en tôle d'acier galvanisée, manchon de raccordement sur le côté et 			oeillets de suspension

-		Clapet de régulation (-DK) réglable de la face frontale dans le manchon de raccordement 		pour la régulation des volumes d'air.

-		Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-		Isolation thermique

-		intérieure (-li)

-		extérieure (-la)

-		avec écrous rivetés M4

-		avec pièce d'extrémité (-ES1) (livrée séparément en version standard), en aluminium thermolaqué

-		RAL 9005 (noir) ou

-	RAL 9010 (blanc)

-		Cornière d'angle 90° (-EW)(livrée séparément en version standard)

Diffuseur à fentes type DSX-XXL-P pour air soufflé avec profilé de bord pour montage au plafond, convient au montage dans des systèmes de plafond fermés. Direction de sortie de l'air réglable ultérieurement par le bas. La puissance acoustique et la perte de charge sont indépendantes de la position des éléments de déflexion d'air.

Diffuseur à fentes en profilé extrudé en aluminium éloxé couleur naturelle E6/EV1 ou thermolaqué, couleur RAL 9010 (blanc).

Élément de déflexion d'air en plastique, comparable à la couleur

-	RAL 9005 (noir, -LS) (standard) ou

-	RAL 9010 (blanc, -LW).

Débits en m³/h par m pour :		35 dB(A)	40 dB(A):

DSX-XXL-P-1 						172		216

DSX-XXL-P-2						293		344

DSX-XXL-P-3						425		498

DSX-XXL-P-4						492		581

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-P-Z

-	Version (nombre de fentes) :

-	1 (à 1 fentes)

-	2 (à 2 fentes)

-	3 (à 3 fentes)

-	4 (à 4 fentes)

-	Position des éléments de déflexion d'air :

-	L II L, pulsion horizontale d'un côté à gauche

-	L II R, pulsion horizontale d'un côté à droite

-	L III, pulsion alternée horizontale (standard)

-	Longueur :

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	dans version à bande avec plénum de raccordement (-ASK) et montage à vis cachées (-VM)		-	version sans plénum de raccordement

-	comme pièce borgne (-BS)

-	avec écrous à river M4

-	 pour fonctionnement en transfert d'air avec équerres de fixation (paire) (-BW)

-	avec écrous à river M4

-		Version air extrait, avec éléments de déflexion d'air

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-P-A

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-ASK) en tôle d'acier galvanisée, manchon de raccordement sur le côté et 	oeillets de suspension

-	Clapet de régulation (-DK) réglable de la face frontale dans le manchon de raccordement pour la 			régulation des volumes d'air.

-	avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-	Avec isolation thermique

-	intérieure (-li)

-	extérieure (-la)

-	avec écrous rivés M4

-	avec pièce d'extrémité (-ES2) (livrée séparément en version standard)

-	Aluminium anodisé en couleur naturelle (E6/EV1).

-	aluminium thermolaqué en blanc (RAL 9010)

-	Cornière d'angle 90° (-EW)(livrée séparément en version standard)

Diffuseur à fentes type DSX-XXL-PA pour air soufflé avec profilé de bord pour montage au plafond, convient au montage dans des systèmes de plafond fermés. Direction de sortie de l'air réglable ultérieurement par le bas. La puissance acoustique et la perte de charge sont indépendantes de la position des éléments de déflexion d'air.

Diffuseur à fentes en profilé extrudé en aluminium éloxé couleur naturelle E6/EV1 ou thermolaqué, couleur RAL 9010 (blanc).

Élément de déflexion d'air en plastique, comparable à la couleur

-	RAL 9005 (noir, -LS) (standard) ou

-	RAL 9010 (blanc, -LW).

Débits en m³/h par m pour :		35 dB(A)	40 dB(A):

DSX-XXL-PA-1 					172		216

DSX-XXL-PA-2						293		344

DSX-XXL-PA-3						425		498

DSX-XXL-PA-4						492		581

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-PA-Z

-	Version (nombre de fentes) :

-	1 (à 1 fentes)

-	2 (à 2 fentes)

-	3 (à 3 fentes)

-	4 (à 4 fentes)

-	Position des éléments de déflexion d'air :

-	L II L, pulsion horizontale d'un côté à gauche

-	L II R, pulsion horizontale d'un côté à droite

-	L III, pulsion alternée horizontale (standard)

-	Longueur :

-	500 mm

-	1000 mm

-	1500 mm

-	dans version à bande avec plénum de raccordement (-ASK) et montage à vis cachées (-VM)

-	version sans plénum de raccordement

-	comme pièce borgne (-BS)

-	avec écrous à river M4

-	 pour fonctionnement en transfert d'air avec équerres de fixation (paire) (-BW)

-	avec écrous à river M4

-	Version air extrait, avec éléments de déflexion d'air

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-PA-A

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-ASK) en tôle d'acier galvanisée, manchon de raccordement sur le côté et 	oeillets de suspension

-	Clapet de régulation (-DK) réglable de la face frontale dans le manchon de raccordement 		pour 		la régulation des volumes d'air.

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-	Avec isolation thermique

-	intérieure (-li)

-	extérieure (-la)

-	avec écrous à river M4

-	Cornière d'angle 90° (-EW) (livrée séparément en version standard)

Diffuseur à fentes type DSX-XXL-PB pour air soufflé avec profilé de bord pour montage au plafond, convient au montage dans des systèmes de plafond fermés. Direction de sortie de l'air réglable ultérieurement par le bas. La puissance acoustique et la perte de charge sont indépendantes de la position des éléments de déflexion d'air.

Diffuseur à fentes en profilé extrudé en aluminium éloxé couleur naturelle E6/EV1 ou thermolaqué, couleur RAL 9010 (blanc).

Élément de déflexion d'air en plastique, comparable à la couleur

-	RAL 9005 (noir, -LS) (standard) ou

-	RAL 9010 (blanc, -LW).

Débits en m³/h par m pour :		35 dB(A)	40 dB(A):

DSX-XXL-PB-1 					172		216

DSX-XXL-PB-2						293		344

DSX-XXL-PB-3						425		498

DSX-XXL-PB-4						492		581

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-PB-Z

-	Version (nombre de fentes) :

-	1 (à 1 fentes)

-	2 (à 2 fentes)

-	3 (à 3 fentes)

-	4 (à 4 fentes)

-	Position des éléments de déflexion d'air :

-	L II L, pulsion horizontale d'un côté à gauche

-	L II R, pulsion horizontale d'un côté à droite

-	L III, pulsion alternée horizontale (standard)

-		Longueur :

-		500 mm

-		1000 mm

-		1500 mm

-		dans version à bande avec plénum de raccordement (-ASK) et montage à vis cachées (-VM)

-	version sans plénum de raccordement

-	comme pièce borgne (-BS)

-	avec écrous à river M4

-	 pour fonctionnement en transfert d'air avec équerres de fixation (paire) (-BW)

-	avec écrous à river M4

-		Version air extrait, avec éléments de déflexion d'air

Modèle : SCHAKO Typ DSX-XXL-PB-A

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-ASK) en tôle d'acier galvanisée, manchon de raccordement sur le côté et 	oeillets de suspension

-	Clapet de régulation (-DK) réglable de la face frontale dans le manchon de raccordement pour la 			régulation des volumes d'air

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)

-	Isolation thermique

-	intérieure (-li)

-	extérieure (-la)

-	avec écrous à river M4

-	avec pièce d'extrémité (-ES3) (livrée séparément en version standard)

-	Aluminium anodisé en couleur naturelle (E6/EV1)

-	aluminium thermolaqué en blanc (RAL 9010)

-	Cornière d'angle 90° (-EW) (livrée séparément en version standard)