Diffusore lineare a soffitto DSX

Testo per la specifica

Il diffusore lineare DSX è adatto per il montaggio in soffitti chiusi, in locali con altezze da 2,6 a 4 metri. Applicazione in raffreddamento o in riscaldamento spostando i elementi di conduzione del lancio regolabili dal basso anche con diffusore montato. Sezione libera, resistenza e livello sonoro invariati a prescindere dalla posizione dei elementi di conduzione del lancio.

| Portate in m³/ora al metro con: | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| DSX-1 | 65 | 80 |
| DSX-2 | 115 | 145 |
| DSX-3 | 125 | 150 |
| DSX-4 | 160 | 200 |

Esecuzione di mandata con elementi di conduzione del lancio (con asta).

Posizione di montaggio elementi di conduzione del lancio:

-	Standard (posizione elementi di conduzione del lancio -B / -L / -R).

-	Ruotati di 180° (posizione elementi di conduzione del lancio -V).

Prodotto: SCHAKO Tipo DSX-…-Z-…

Esecuzione di ripresa con elementi di conduzione del lancio (senza asta).

Posizione di montaggio elementi di conduzione del lancio:

-	Ruotati di 180° (posizione elementi di conduzione del lancio -V).

Prodotto: SCHAKO Tipo DSX-…-A-…

Esecuzione (numero di feritoie):

-	1 feritoia (-1).

-	2 feritoie (-2).

-	3 feritoie (-3).

-	4 feritoie (-4).

Profilo telaio:

-	Profilo telaio stretto, senza cornice, per l'installazione a scomparsa (-S0, standard).

-	Profilo telaio P0, con cornice, per l´installazione a vista (-P0).

-	Profilo telaio PB, con cornice, per l'installazione a vista (-PB).

Superficie del telaio:

-	Alluminio naturale anodizzato (-ELOX, standard per esecuzioni DSX-...-P0 e DSX-...-PB).

-	Alluminio verniciato (standard per esecuzione DSX-...-S0 e verniciato dello stesso colore dei elementi di conduzione del lancio):

-	RAL 9005 (nero) (-9005).

-	RAL 9010 (bianco) (-9010).

-	Verniciato in altra colorazione RAL, liberamente selezionabile (con sovrapprezzo) (-xxxx, codice sempre a 4 posizioni).

Colore deflettori (elementi di conduzione del lancio)

Elementi di conduzione del lancio in plastica:

-	Colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-L9005).

-	Colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010).

Posizione dei deflettori per lancio aria:

-	Lancio verticale (-V, standard per ripresa).

-	Lancio orizzontale sul lato sinistro (-L).

-	Lancio orizzontale sul lato destro (-R).

-	Lancio orizzontale bilaterale (-B, standard per mandata).

Lunghezza / Esecuzione:

Diffusore singolo (-N)

-	Lunghezza L= 1000 mm (-N-01000)

-	Lunghezza L= 1500 mm (-N-01500)

-	Lunghezza (L) in mm liberamente selezionabile (-N-xxxxx) (codice ordine a 5 posizioni).

(Per esecuzione singola lunghezza L da ≥400 mm a ≤1500 mm equipaggiabile con camera di raccordo, elemento cieco possibile da lunghezza ≥ 200 mm).

Esecuzione a nastro (-B)

-	Lunghezza (L) in mm, liberamente selezionabile, in esecuzione a nastro (-B-xxxxx) (codice ordine a 5 posizioni).

(Suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKO).

Elemento singolo con lunghezza massima di 1500 mm. Con elementi di conduzione del lancio doppio (1 per collegamento) ed elemento di collegamento fornito sciolto. Per il bloccaggio del diffusori lineari, sui punti di giunzione vengono utilizzati elementi di conduzione del lancio doppi (forniti sciolti, montaggio a cura del cliente).

Montaggio:

-	senza collegamento (-00)

-	Il diffusore lineare non viene collegato alla camera di raccordo.

-	Standard con elemento cieco (-BS) e con angolare di fissaggio (-BW).

-	Montaggio a viti nascoste con la camera di raccordo (-VM, standard)

-	Il diffusore lineare viene fornito collegato alla camera di raccordo.

-	Il diffusore lineare viene fissato al corpo della camera di raccordo (parte frontale) con viti nascoste.

-	Morsetto di fissaggio (-KB)

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	Le viti e i morsetti di fissaggio vengono forniti sfusi (a coppie).

-	Possibile per le esecuzioni DSX-…-P0 e DSX-…-PB.

-	Non possibile con esecuzione DSX-....S0.

-	Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con viti nascoste (in dotazione).

-	Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro!

-	Sospensione senza fori di fissaggio

-	Esecuzione:

-	Nell´elemento cieco (-BS).

-	Nell'angolare di fissaggio (-BW, coppia).

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci.

Accessori:

-	Camera di raccordo (-ASK-21) in lamiera d'acciaio zincato (-SV).

-	Esecuzione (numero di feritoie):

-	1 feritoia (-1).

-	2 feritoie (-2).

-	3 feritoie (-3).

-	4 feritoie (-4).

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	Esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza camera di raccordo KL max. 1500 mm).

-	Esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze standard SCHAKO per esecuzione a nastro).

-	Lunghezza:

-	Lunghezza L = 1000 mm (-01000) (KL = 997 mm).

-	Lunghezza L = 1500 mm (-01500) (KL = 1497 mm).

-	Lunghezza (L/BL) in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, codice ordine 5 posizioni) (lunghezza della camera di raccordo KL = L-3 / lunghezza totale camera di raccordo GKL = BL-3, con esecuzione singola lunghezza L = da ≥400 mm a ≤1500 mm equipaggiabile con camera di raccordo).

-	Montaggio camera di raccordo:

-	Senza collegamento (-00) (non collegata con il diffusore lineare, viti fornite sfuse).

-	Montaggio viti nascoste (-VM, standard) (fornita collegata con il diffusore lineare).

-	Materiale:

-	Lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard).

-	Serranda di taratura:

-	Senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura, in lamiera d'acciaio zincato, regolabile, per una facile regolazione della portata d'aria:

-	Nel corpo della camera di raccordo (solo con posizione manicotti laterale [-S1/ -S2]) (-DK1).

-	Nel manicotto di raccordo con regolazione tramite cavetto (con posizione manicotto dall'alto [-S0]) (-DK2).

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	Senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	Con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	Senza isolamento (-I0) (standard).

-	Con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno della camera di raccordo.

-	Con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	Altezza della camera di raccordo standard (-KHS).

-	Altezza della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx, codice 3 posizioni) (altezza minima [GH] con posizione manicotto S1+S2 e collo della camera di raccordo standard = diametro manicotto øD + 82 mm / con posizione manicotto S0 = 180 mm).

-	Collo della camera di raccordo:

-	Collo della camera di raccordo standard (-KVS = 45 mm) (-KVS).

-	Prolunga del collo della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx, codice a 3 posizioni). Collo della camera di raccordo (non regolabile) da ≥45 mm a 200 mm.

-	Posizione manicotto:

-	Manicotto dall´alto (-S0).

-	Manicotto laterali (-S1) (standard).

-	Manicotti laterali contrapposti (-S2).

-	Sospensione con asole:

-	Senza dado rivettato (-E0) (standard).

-	Con dado rivettato (-EM), in ottone.

-	Con equalizzatore di lancio in lamiera d´acciaio zincato, solo per esecuzione con manicotti dall´alto.

-	Lamiera di collegamento per esecuzione a nastro (2 per ogni punto di riscontro), in lamiera d´acciaio zincato. Numero delle sospensioni (senza/con dado rivettato) per ogni punto di sospensione vengono ridotte da 4 a 2.

-	Angolare (-EW-21), telaio e profilo cieco composti da profilato in alluminio pressofuso. Con elementi di fissaggio avvitati in modo solidale, in lamiera d´acciaio zincato.

-	Esecuzione (numero di feritoie):

-	1 feritoia (-1).

-	2 feritoie (-2).

-	3 feritoie (-3).

-	4 feritoie (-4).

-	Profilo telaio:

-	Profilo telaio stretto, senza cornice per l´installazione a scomparsa (-S0, standard).

-	Profilo telaio P0, con cornice per l´installazione a vista (-P0).

-	Profilo telaio PB, con cornice, per l´installazione a vista (-PB).

-	Superficie del telaio:

-	Alluminio naturale anodizzato (-ELOX, standard per esecuzioni DSX-...-P0 e DSX-...-PB).

-	Alluminio verniciato (standard per esecuzione DSX-...-S0 e verniciato dello stesso colore del profilo cieco/elemento di conduzione del lancio):

-	RAL 9005 (nero) (-9005).

-	RAL 9010 (bianco) (-9010).

-	In colore RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

-	Colore profilo cieco (elementi di conduzione del lancio)

-	Profilo cieco in alluminio verniciato:

-	In colore simile a RAL 9005 (nero) (-B9005) (standard).

-	In colore simile a RAL 9010 (bianco) (-B9010).

-	In colore RAL liberamente selezionabile (Bxxxx) (codice ordine a 5 posizioni).

-	Elementi di conduzione del lancio (doppi) forniti montati, in plastica di colore simile al colore del profilo cieco.

-	Angolazione fra i lati:

-	Angolo  = 90° (-090) (standard).

-	Angolo () a scelta (-xxx), valori angolo fra = 90° (-090, Standard) fino a 170° (-170) (codice 3 posizioni).

-	Lunghezza lato sinistro (a):

-	Lunghezza standard L=250 (-000).

-	Lunghezza (L) in mm liberamente selezionabile (-xxx) (lunghezza 			                  minima = lunghezza standard) (codice 3 posizioni).

-	Lunghezza lato destro (b):

-	Lunghezza standard L=250 (-000).

-	Lunghezza (L) in mm liberamente selezionabile (-xxx) (lunghezza 			            minima = lunghezza standard) (codice 3 posizioni).

-	Elementi terminali (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER)

-	Senza elemento terminale (-E0) (standard).

-	con elementi terminali:

-	Forniti sfusi (-ES, coppia) (standard).

-	Montati in fabbrica su entrambi i lati (-EB).

-	Montato in fabbrica a sinistra (-EL).

-	Montato in fabbrica a destra (-ER).

in alluminio (nel colore del telaio).

-	Angolare di fissaggio (coppia) / elemento cieco (-B0/-BW/-BS)

-	Senza angolare di fissaggio / senza elemento cieco (-B0).

-	con angolare di fissaggio (-BW), per esercizio in sovraflusso:

-	In lamiera d´acciaio zincato.

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	Possibile da lunghezza L ≥ 200 mm.

-	con elemento cieco (-BS):

-	In lamiera d´acciaio zincato.

-	Possibile solo senza camera di raccordo.

-	Possibile da lunghezza L ≥ 200 mm.

Nell'esecuzione -BW e -BS a nastro vengono fornite sciolte fascette di fissaggio supplementari.