Diffusore lineare da pavimento FBS

Testo per la specifica

Diffusore lineare da pavimento tipo FBS per montaggio in doppio pavimento o in prossimità di facciate.

Elevata profondità di penetrazione verticale con elevato DT. Propagazione del lancio in tutto l´ambiente di

soggiorno con veloce abbattimento della temperatura e della velocità.   Adatto per sale conferenze. Con il

diffusore lineare a pavimento tipo FBS-AU si ottengono eccellenti valori di smorzamento.

Basato sul diffusore lineare FDSXW (-70), 1 feritoia, con telaio largo (-PB), con integrata camera

fonoassorbente con manicotto circolare. Cassetta

fonoassorbente in lamiera d´acciaio zincato con isolamento antiattrito su entrambi i lati e sistema di

fissaggio. Telaio in profilato di alluminio naturale anodizzato (E6/EV1) o alluminio verniciato RAL 9010

(bianco) con strisce di isolamento, con cestello raccogli polvere integrato e coppia di terminali.  Deflettori in

plastica, colore simile a RAL 9005 (-L9005, nero) o RAL 9010 (-L9010, bianco). Con collarino di fissaggio.

Marca: SCHAKO tipo FBS-AU

Basato sul diffusore lineare FDSXW (-70), 1 feritoia con telaio largo (-PB) con serranda a scorrimento

integrata in lamiera d´acciaio zincato. Telaio in profilato di alluminio naturale anodizzato (E6/EV1)  o

alluminio verniciato RAL 9010 (bianco) con strisce di isolamento, con cestello raccogli polvere integrato e

coppia di terminali.  Deflettori in plastica, colore simile a RAL 9005 (-L9005, nero) o RAL 9010 (-L9010,

bianco). Con collarino di fissaggio.  Include dima per la colata dello strato sotto pavimentazione, in polistirolo

espanso.

Marca: SCHAKO Typ FBS-SS

Accessori:

-	Serranda di taratura (-DK2), regolabile manualmente tramite cavetto, composta da serranda di taratura in lamiera d'acciaio zincato e fissaggio serranda in plastica (solo FBS-AU).

-	Angolare 90° (EW) (fornito sciolto standard)

-	Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma speciale

(solo FBS-AU)

-	Mascherina aperture (-OA1) in lamiera d'acciaio zincato

-	Elemento cieco (-BLK) come elemento di collegamento con funzione estetica in lamiera d´acciaio zincato.

-	Cassetta misuratrice di pressione per una facile misurazione dall´esterno della mandata, in lamiera d'acciaio zincato.