Fettfanggitter FG

Ausschreibungstext

Fettfanggitter für Deckeneinbau bestehend aus Rahmen und Fettabscheidewanne aus Aluminium naturfarben eloxiert (-AL-ELOX), Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß, -SB-9010) oder Stahlblech lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-SB-xxxx). Mit eingesetztem, auswechselbarem Fettabscheidelamellen aus Aluminium (-L) oder mit eingesetzter, auswechselbarer Fettabscheidematte aus Aluminiumgestrick (15 mm, -M).

Zu Reinigungsarbeiten einfach demontierbar, durch Verdrehen der Vorreiber.

Fabrikat: SCHAKO Typ FG-D

-	für Wandeinbau.

Fabrikat: SCHAKO Typ FG-W

Befestigung:

-	mit Schraubmontage (-SM, Standard)

Zubehör:

- 	Anschlusskasten (-AK-...-N-...), in rechteckiger Bauform, für Einzellängen.

-	Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen und Aufhängelaschen bestehend aus:

-	Stahlblech verzinkt (-SV, Standard)

-	Befestigung:

-	Schraubmontage (-SM, Standard)

-	Kastenhöhe Standard (-KHS) oder frei wählbar (-xxx, in mm) (Mindesthöhe bei Stutzenlage -S1 / -S4 = Stutzendurchmesser øD + 87 mm)

-	Kastenbreite Standard (-KBS) oder frei wählbar (-xxx, in mm) (Mindestbreite bei Stutzenlage -S0 / -S4 = Stutzendurchmesser øD + 30 mm)

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS) oder frei wählbar (-xxx, in mm)

-	Stutzenlage:

-	1 Stutzen von oben (-S0)

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1, Standard)

-	1 Stutzen stirnseitig (-S4)

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung. Bestehend aus Stahlblech elektrolytisch verzinkt. Drosselbefestigung aus Kunststoff.

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung:

-	innen (-Ii), an der Anschlusskasten-Innenseite

-	außen (-Ia), an der Anschlusskasten-Außenseite

-	Einbaurahmen (-ER1 / -ER2), bestehend aus Stahlblech elektrolytisch verzinkt (nicht in Verbindung mit Anschlusskasten möglich).

-	ohne Mauerfahne (-ER1, Standard)

-	mit Mauerfahne (-ER2) (gegen Mehrpreis)