Vetvangrooster FD/FW

Aanbestedingsteksten

Vetvangrooster voor plafondinbouw bestaande uit een frame en vetafscheidingsbak uit geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint (-AL-ELOX), gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit, -SB-9010) of gelakt plaatstaal in vrij te kiezen RAL-kleur (-SB-xxxx). Met geplaatste, verwisselbare vetafscheidingslamellen uit aluminium (-L) of met geplaatste, verwisselbare vetafscheidingsmat met aluminiumtricotage (15 mm, -M).

Voor het reinigen eenvoudig demonteerbaar door het verdraaien van de knevel.

Product: SCHAKO type FG-D

-	voor inbouw in de wand.

Product: SCHAKO type FG-W

Bevestiging:

-	met schroefmontage (-SM, standaard)

Toebehoren:

-	Aansluitkast (-AK-...-N-...), in rechthoekige bouwvorm, voor enkele lengten.

-	Behuizing met ronde aansluitaftakking en ophangogen bestaande uit:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV, standaard)

-	Bevestiging:

-	Schroefmontage (-SM, standaard)

-	Kasthoogte standaard (-KHS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale hoogte bij aftakkingspositie -S1 		/ -S4 = aftakkingsdiameter øD + 87 mm)

-	Kastbreedte standaard (-KBS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale breedte bij aftakkingspositie -		S0 / -S4 = aftakkingsdiameter øD + 30 mm)

-	Aftakkingsdiameter standaard (-SDS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm)

-	Aftakkingspositie:

-	1 aftakking aan de bovenkant (-S0)

-	1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1, standaard)

-	1 aftakking aan de voorkant (-S4)

-	met verstelbare regelklep (-DK1) in de aansluitkast voor de eenvoudige regeling van de 				luchthoeveelheid. Bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. klepbevestiging uit kunststof.

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftakking uit speciaal rubber.

-	met thermische isolatie:

-	aan de binnenkant (-Ii), aan de binnenkant van de aansluitkast

-	buiten (-Ia), aan de buitenkant van de aansluitkast

-	Inbouwframe (-ER1 / -ER2), bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal (niet mogelijk in combinatie 	met aansluitkast).

-	zonder ophangplaatje (-ER1, standaard)

-	met ophangplaatje (-ER2) (tegen meerprijs)