Collecteur de graisse FG

Textes de soumission

Collecteur de graisse pour montage plafonnier constitué d'un cadre et d'un bac de récupération de graisse en aluminium anodisécouleur naturelle (-AL-ELOX), tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc, -SB-9010) ou tôle d'acier peinte en couleur RAL à choisir librement (-SB-xxxx). Avec des ailettes de récupération de graisse intégrées en aluminium (-L) pouvant être remplacées ou avec une natte de récupération de graisse intégrée en fibres d'aluminium pouvant être remplacée (15 mm, -M).

Démontage facile pour effectuer des travaux de nettoyage en tournant les dispositifs de fermeture.

Modèle: SCHAKO type FG-D

-	Pour montage mural.

Modèle: SCHAKO type FG-W

Fixation:

-	Avec montage à vis apparentes (-SM, standard)

Accessoires:

-	Plénum de raccordement (-AK-...-N-...), en version rectangulaire, pour longueurs individuelles.

-	Boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de suspension composé de:

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV, standard)

-	Fixation:

-	Montage à vis apparentes (-SM, standard)

-	Hauteur du plénum standard (-KHS) ou à choisir librement (-xxx, en mm) (hauteur minimale avec 			position de manchon -S1 / -S4 = diamètre du manchon øD + 87 mm)

-	Largeur du plénum standard (-KBS) ou à choisir librement (-xxx, en mm) (largeur minimale avec 			position de manchon -S0 / -S4 = diamètre du manchon øD + 30 mm)

-	Diamètre du manchon standard (-SDS) ou à choisir librement (-xxx, en mm)

-	Position de manchon:

-	1 manchon situé au-dessus (-S0)

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1, standard)

-	1 manchon sur la face avant (-S4)

-	avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, réglable, pour faciliter la 			régulation du débit d'air. Composé de tôle d'acier galvanisée électrolytiquement. Fixation du clapet 		d'étranglement en plastique.

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Avec isolation thermique:

-	intérieure (-Ii), sur la face intérieure du plénum de raccordement

-	extérieure (-Ia), sur la face extérieure du plénum de raccordement

-	Cadre de montage (-ER1 / -ER2), composé de tôle d'acier galvanisée électrolytiquement (impossible en 	combinaison avec plénum de raccordement).

-	sans patte de scellement (-ER1, standard)

-	avec patte de scellement (-ER2) (moyennant supplément)