Unidad terminal con filtro para sustancias en suspensión FKF

Textos de especificación

(para impulsión y retorno)

Unidad terminal con filtro para partículas en suspensión con dispositivo de apriete y junta sellante para insertar células filtrantes con marco de fluido. Con boca de conexión redonda horizontal. Con manómetro diferencial / dispositivo de comprobación de aerosoles incorporados con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm (-D1).

Sin clapeta de cierre y sin comprobación de estanqueidad.

Modelo: SCHAKO tipo FKF-H-...-M000-D1-...-P0-...

-	Con boca de conexión redonda horizontal, así como clapeta de cierre ajustable manualmente. Fuga con hoja de compuerta cerrada según DIN EN 1751, clase 4, con una presión en el conducto de hasta 1000 Pa. Sin comprobación de estanqueidad.

Con manómetro diferencial / dispositivo de comprobación de aerosoles incorporados con boca de

medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm (-D1). Sin

comprobación de estanqueidad.

Modelo: SCHAKO tipo FKF-H-...-M001-D1-...-P0-...

-	Con boca de conexión redonda horizontal, así como clapeta de cierre ajustable eléctricamente (servomotor

ABIERTO / CERRADO) (con y sin retorno por resorte).

Fuga con hoja de compuerta cerrada según DIN EN 1751, clase 4, con una presión en el conducto de

hasta 1000 Pa.

Con manómetro diferencial / dispositivo de comprobación de aerosoles incorporados con boca de

medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm (-D1). Sin

comprobación de estanqueidad.

Modelo: SCHAKO tipo FKF-H-...-Exxx-D1-...-P0-...

-	Con boca de conexión redonda vertical. Con manómetro diferencial / dispositivo de comprobación de

aerosoles incorporados con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con

diámetro exterior de 10 mm (-D1). Sin clapeta de cierre y sin comprobación de estanqueidad.

Modelo: SCHAKO tipo FKF-V-...-M000-D1-...-P0-...

-	Con boca de conexión redonda vertical, así como clapeta de cierre ajustable manualmente. Fuga con hoja de compuerta cerrada según DIN EN 1751, clase 4, con una presión en el conducto de hasta 1000 Pa.

Con manómetro diferencial / dispositivo de comprobación de aerosoles incorporados con boca de

medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm (-D1). Sin

comprobación de estanqueidad.

Modelo: SCHAKO tipo FKF-V-...-M001-D1-...-P0-...

-	Con boca de conexión rectangular horizontal, con brida de unión. Con manómetro diferencial / dispositivo

de comprobación de aerosoles incorporados con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un

tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm (-D1). Sin clapeta de cierre y sin comprobación de

estanqueidad.

Modelo: SCHAKO tipo FKF-Q-...-M000-D1-...-P0-...

Tipo de aire:

-	Impulsión (-Z)

-	Retorno (-A)

Material:

-	Unidad terminal con filtro de chapa de acero electrogalvanizado (-SB) (estándar)

-	Interior y exterior lacados, color RAL blanco (-9010) (estándar)

-	Interior y exterior lacados, color RAL de libre elección (-xxxx)

-	Unidad terminal con filtro de acero inoxidable V2A (-V2-0000)

Recubrimiento antibacteriano:

-	Sin recubrimiento antibacteriano (-AB0, estándar)

-	Con recubrimiento antibacteriano (-AB1)

Montaje:

-	Con fijación magnética (-MB) (solo disponible para NW 400-650, solo disponible para ejecución -SB, solo

disponible para difusor rotacional de techo FDQJ-...-SB [estándar], no disponible para los difusores FPIL).

-	Montaje oculto (-VM) (estándar para FDQJ-...-AL / -V2, para FDQJ-...-SB con precio adicional, estándar

para FPIL).

Dimensiones de la unidad terminal:

-	Altura de la unidad terminal estándar (-KHS)

-	Altura de la unidad terminal ............... mm (-xxx, siempre 3 caracteres)

(Altura mínima = diámetro de la boca + 222 mm, para FPIL-...-Z-... diámetro de la boca + 262 mm)

Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-	Diámetro de la boca ............... mm (-xxx, siempre 3 caracteres)

(en caso de diámetro de la boca > que diámetro estándar solo posible en combinación con altura mayor de la unidad terminal, altura de la unidad terminal máxima = 580 mm)

Difusores (para impulsión y retorno):

-	Difusor rotacional de techo FDQJ-... (-41)

-	Difusor de impulsión para techo FPIL-... (-42)

Accesorios (con precio adicional):

-	Manómetro diferencial / dispositivo de comprobación de aerosoles

-	Con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10

mm. Adicionalmente con 2 bocas de medición en el exterior de la unidad terminal, para tubo flexible

con diámetro interior de 4 mm (-D2).

-	Con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10

mm. Adicionalmente con 2 bocas de medición en el exterior de la unidad terminal, para tubo flexible

con diámetro interior de 4 mm y dispositivo de alimentación de aerosoles en la boca en el interior de la

unidad terminal (-D3).

-	Con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10

mm. Adicionalmente con dispositivo de alimentación de aerosoles en la boca en el interior de la unidad

terminal (-D4).

-	Con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10

mm. Adicionalmente con dispositivo de alimentación de aerosoles en la boca en el exterior (-D5).

-	Con boca de medición en la unidad terminal, para conectar un tubo flexible con diámetro exterior de 10

mm. Adicionalmente con 2 bocas de medición en el exterior de la unidad terminal para tubo flexible con

diámetro interior de 4 mm y conexión de aerosoles del interior de la unidad terminal a la conexión in situ

(-D6).

-	Transmisor de presión diferencial (-U1)

-	Solo disponible en combinación con manómetro diferencial/dispositivo de comprobación de aerosoles

(-D2, -D3 y -D6).

-	se suministra suelto o opcionalmente montado en el exterior de la unidad terminal

-	Junta labial de goma (-GD1),

-	De goma especial (solo disponible para FKF-H / -V)

-	Filtro para partículas en suspensión (FIL-...)

-	Marco de filtro H=102 mm

-	UXA (-3), marco de filtro de aluminio.Con protección contra manipulación en ambos lados (-G1).

-	con junta fluida en la carcasa del filtro.

-	Clases de filtro:

-	HEPA H13 (-H13, >99,95%)

-	HEPA H14 (-H14, >99,995%)

-	Filtro probado mediante prueba de niebla de aceite (-O, estándar) o prueba de escaneado (-S, con precio adicional) según DIN EN 1822.

-	Resistente a temperaturas hasta 80°C. Filtro envasado en plástico

-	Palanca de montaje para recambiar el filtro, en chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco)

Textos de especificación difusores

(para impulsión y retorno)

Difusor rotacional de techo FDQJ (-41)

Difusor rotacional de techo DQJ-..., ideal para salas de confort con elevadas tasas de cambios de aire por hora, para salas blancas (en combinación con unidad terminal con filtro para partículas en suspensión) y para instalaciones de caudal variable (entre 40 y 100 %). Indicado tanto para régimen de calefacción como de refrigeración.

Con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Para impulsión, con lamas deflectoras centrales continuas orientables y aerodinámicas en forma de ala dispuestas radialmente, fabricadas en plástico en un color similar a RAL 9005 (-L9005, negro, estándar), similar a RAL 9006 (-L9006, gris), similar a RAL 9010 (-L9010, blanco) o en aluminio lacado en color RAL de libre elección (-Axxxx, la posición de las lamas no se puede variar posteriormente). Las lamas pueden ajustarse individualmente desde la placa frontal del difusor sin tener que desmontarlo y sin herramientas. La sección libre, la pérdida de carga y el nivel de potencia acústica no varían en las diferentes posiciones de las lamas.

Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2.

Modelo: SCHAKO tipo FDQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

-	Con placa frontal cuadrada, disposición cuadrada de las lamas. Para impulsión, con lamas deflectoras

centrales continuas orientables y aerodinámicas en forma de ala dispuestas radialmente, fabricadas en

plástico en un color similar a RAL 9005 (-L9005, negro, estándar), similar a RAL 9006 (-L9006, gris),

similar a RAL 9010 (-L9010, blanco) o en aluminio lacado en color RAL de libre elección (-Axxxx, la

posición de las lamas no se puede variar posteriormente).

Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2.

Modelo: SCHAKO tipo FDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-...

-	Con placa frontal cuadrada, disposición circular de las lamas. Para retorno, sin lamas deflectoras de aire.

Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2.

Modelo: SCHAKO tipo FDQJ-Q-SR-A-...-P0-...

-	Con placa frontal cuadrada, disposición cuadrada de las lamas. Para retorno, sin lamas deflectoras de

aire.

Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2.

Modelo: SCHAKO tipo FDQJ-Q-SQ-A-...-P0-...

Esquema de taladros:

-	No reducido (-000, estándar)

-	Esquema de taladros reducido:

-	Esquema de taladros 310 (-310, NW >310)

-	Esquema de taladros 400 (-400, NW >400)

-	Esquema de taladros 500 (-500, NW >500)

-	Esquema de taladros 600 (-500, NW >600)

-	Placa frontal de:

-	Chapa de acero (-SB)

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010)

-	Lacado en otro color RAL (-xxxx)

-	Acero inoxidable V2A (-V2-0000) (solo es posible con montaje oculto (VM))

-	Aluminio anodizado en color natural (AL-ELOX) (solo es posible con montaje oculto (VM))

-	Recubrimiento antibacteriano:

-	Sin recubrimiento antibacteriano (-AB0, estándar)

-	Con recubrimiento antibacteriano (-AB1)

-	Guiado de la vena de aire:

-	Para ejecución de impulsión:

-	"A" (-A), todas las lamas en posición 2

-	"B" (-B), lamas en posición 1+2, preajuste de fábrica.

-	"V" (-V), todas las lamas en posición 1 (solo régimen de calefacción)

-	Para ejecución de retorno:

-	"C" (-C), sin lamas

-	Montaje:

-	Fijación magnética (-MB), con cuerda de seguridad.

-	Estándar para ejecución de chapa de acero (-SB) con NW400-650. No disponible para ejecuciones de aluminio (-AL) y de acero inoxidable (-V2). Solo montaje bajo techo posible.

-	Montaje oculto (-VM)

-	Estándar para ejecuciones de aluminio (-AL) y de acero inoxidable (-V2) con NW 400-650; disponible para ejecución de chapa de acero (-SB) con NW 400-800.

-	Fijación por travesaño, con tornillo cilíndrico M6

(según DIN EN ISO 4762) en la unidad terminal con filtro para partículas en suspensión.

Difusor de impulsión para techo FPIL (-42)

Difusor de impulsión para techo cuadrado FPIL-... para caudales de aire normales, para utilización en sistemas de impulsión y retorno en salas blancas, quirófanos y espacios con elevadas exigencias de confort para alturas de hasta 4 metros.

Compuesto por un placa frontal cuadrada perforada de fácil limpieza, esquema de taladros V (perforación desplazada). Para impulsión con una placa deflectora y un deflector aerodinámico de chapa de acero lacado en color RAL 9005 (negro). La fijación se realiza en montaje oculto (-VM) mediante un tornillo central de fijación. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-N-QV-Z-...

-	Impulsión, para caudales de aire grandes.

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-G-QV-Z-...

-	Retorno (sin placa deflectora y sin deflector aerodinámico), para caudales de aire normales.

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-N-QV-A-...

-	Impulsión, para caudales de aire normales, esquema de taladros S (perforación en forma de estrella, no disponible en aluminio).

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-N-QS-Z-...

-	Impulsión, para caudales de aire grandes.

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-G-QS-Z-...

-	Retorno (sin placa deflectora y sin deflector aerodinámico), para caudales de aire normales.

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-N-QS-A-...

-	Impulsión, para caudales de aire normales, esquema de taladros K (perforación circular, no disponible en aluminio).

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-N-QK-Z-...

-	Impulsión, para caudales de aire grandes.

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-G-QK-Z-...

-	Retorno (sin placa deflectora y sin deflector aerodinámico), para caudales de aire normales.

Modelo: SCHAKO tipo FPIL-N-QK-A-...

Tamaño nominal: NW 400 a 650

Esquema de taladros:

-	No reducido (-000, estándar)

-	Esquema de taladros reducido:

-	Esquema de taladros 310 (-310, NW >310)

-	Esquema de taladros 400 (-400, NW >400)

-	Esquema de taladros 500 (-500, NW >500)

-	Placa frontal de:

-	Chapa de acero perforada (-SB)

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010)

-	Lacado en otro color RAL (-xxxx)

-	Aluminio perforado anodizado en color natural (-AL-ELOX)

(solo disponible para ejecución PIL-...QV-...)

-	Recubrimiento antibacteriano:

-	Sin recubrimiento antibacteriano (-AB0, estándar)

-	Con recubrimiento antibacteriano (-AB1)