Flusenabscheider FLAQ

Ausschreibungstexte

Flusenabscheider für die Filterung textilfaserbehafteter Abluft aus Reinräumen bestehend aus quadratischem Rahmen und eingesetztem, auswechselbarem Flusenabscheidereinsatz aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß) (-PS-9010), Stahlblech lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-PS-xxxx) oder Edelstahl 1.4301 (V2A) Sandsilber lackiert (-V2-SAND), mit hintergebautem Drahtgewebe aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Maschenweite 0,8 mm x 0,5 mm.

Zu Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten einfach demontierbar, durch Verdrehen der Vorreiber.

Fabrikat: SCHAKO Typ FLAQ-...

Befestigung:

-	mit Schraubmontage (-SM, Standard)

-	mit verdeckter Montage (-VM) (nur möglich in Verbindung mit Einbaurahmen oder Anschlusskasten)

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-Q-19-...-A-...), für quadratische Luftauslässe.

-	Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen und Aufhängeösen bestehend aus:

-	Stahlblech (-SB), innen und außen lackiert RAL 9010 (weiß)

-	Edelstahl V2A (-V2)

-	Ausführung für Abluft (-A)

-	Befestigung:

-	Schraubmontage (-SM, Standard)

-	Verdeckte Montage (-VM), zusätzlich mit Traverse aus Aluminium und Traversenhalterung aus Kunststoff.

- 	Kastenhöhe Standard (-KHS) oder frei wählbar (-xxx, in mm) (Mindesthöhe bei Stutzenlage -S1 / -S2 / -S3 / -S5 = Stutzendurchmesser øD + 102 mm, jedoch mindestens 200 mm)

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS) oder frei wählbar (-xxx, in mm).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0)

-	1 Stutzen seitlich (-S1) (Standard)

-	2 Stutzen seitlich 90° versetzt (-S2)

-	2 Stutzen seitlich 180° versetzt (-S3)

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5)

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung. Bestehend aus Stahlblech elektrolytisch verzinkt. Drosselbefestigung aus Kunststoff.

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1). (nicht in Verbindung mit einer Drosselklappe möglich)

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1), Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar.

-	mit thermischer Isolierung:

-	innen (-Ii), an der Anschlusskasten-Innenseite

-	außen (-Ia), an der Anschlusskasten-Außenseite

-	Einbaurahmen (-ER1 / -ER2), bestehend aus Stahlblech elektrolytisch verzinkt (nicht in Verbindung mit Anschlusskasten möglich).

-	ohne Mauerfahne (-ER1, Standard)

-	mit Mauerfahne (-ER2) (gegen Mehrpreis)