Pluisafscheider FLARE

Aanbestedingsteksten

Pluisafscheider voor de filtering van afvoerlucht met textielvezels uit cleanrooms die bestaat uit een rechthoekig frame en een ingezet, verwisselbaar pluisafscheiderinzetstuk van gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit) (-PS-9010) plaatstaal gelakt in vrij te kiezen RAL-kleur (-PS-xxxx) of roestvrij staal 1.4301 (V2A) zandzilver gelakt (-V2-SAND), met achteraan ingebouwd draadweefsel van roestvrij staal 1.4301 (V2A), breedte van de mazen 0,8 mm x 0,5 mm.

Voor het reinigen en ontsmetten eenvoudig demonteerbaar, door het verdraaien van de knevel.

Product: SCHAKO type FLARE-...-A-...

Bevestiging:

-	met schroefmontage (-SM, standaard)

-	met verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk in combinatie met inbouwframe of aansluitkast)

Toebehoren:

-	Aansluitkast (-AK-36-...-N-...), in rechthoekige vorm, voor enkelvoudige lengten.

-	Behuizing met ronde aansluitaftakking en ophangogen bestaande uit:

-	Plaatstaal (-SB, Standard), binnen en buiten gelakt RAL 9010 (wit)

-	Roestvrij staal V2A (-V2)

-	Bevestiging:

-	Schroefmontage (-SM, standaard)

-	Verdekte montage (-VM), bovendien met traverse uit aluminium en traversenhouder uit kunststof

-	Kasthoogte standaard (-KHS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale hoogte bij aftakkingspositie -S1 		/ -S4 = aftakkingsdiameter øD + 87 mm)

-	Kastbreedte standaard (-KBS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale breedte bij aftakkingspositie -		S0 / -S4 = aftakkingsdiameter øD + 30 mm)

-	Aftakkingsdiameter standaard (-SDS) of vrij te kiezen (-xxx, in mm)

-	Aftakkingspositie:

-	1 aftakking aan de bovenkant (-S0)

-	1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1, standaard)

-	1 aftakking aan de voorkant (-S4)

-	met verstelbare regelklep (-DK1) in de aansluitkast voor de eenvoudige regeling van de 				luchthoeveelheid. Bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. klepbevestiging uit kunststof.

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftakking uit speciaal rubber.

-	met thermische isolatie:

-	aan de binnenkant (-Ii), aan de binnenkant van de aansluitkast

-	buiten (-Ia), aan de buitenkant van de aansluitkast

-	Inbouwframe (-ER1 / -ER2), bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal (niet mogelijk in combinatie 	met aansluitkast).

-	zonder ophangplaatje (-ER1, standaard)

-	met ophangplaatje (-ER2) (tegen meerprijs)