Séparateur de peluches FLARE

Textes d’appels d‘offre

Le séparateur de peluches pour la filtration de l'air contenant des fibres textiles et extrait des salles blanches est constitué d'un cadre rectangulaire et d'un élément grillagé remplaçable en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-PS-9010), en tôle d'acier peinte en couleur RAL à choisir librement (-PS-xxxx) ou en acier inoxydable 1.4301 (V2A) peint en argent sablé (-V2-SAND), avec tissu métallique en acier inoxydable 1.4301 (V2A) monté à l'arrière, maille de 0,8 mm x 0,5 mm.

Démontage facile pour effectuer des travaux de nettoyage et de désinfection en tournant les dispositifs de fermeture.

Modèle: SCHAKO type FLARE-...-A-...

Fixation:

-	Avec montage à vis apparentes (-SM, standard)

-	Pour montage à vis cachées (-VM)

(possible uniquement en combinaison avec cadre de montage ou plénum de raccordement)

Accessoires:

- 	Plénum de raccordement (-AK-36-...-N-...), en version rectangulaire, pour longueurs individuelles.			-	Boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de suspension composé de :

-	Tôle d'acier (-SB, standard), faces intérieure et extérieure peintes en couleur RAL 9010 (blanc)

-	Acier inoxydable V2A (-V2)

-	Fixation:

-	Montage à vis apparentes (-SM, standard)

-	Montage à vis cachées (-VM), en plus avec traverse en aluminium et support de traverse en 				matière plastique

-	Hauteur du plénum standard (-KHS) ou à choisir librement (-xxx, en mm) (hauteur minimale avec 			position de manchon -S1 / -S4 = diamètre du manchon øD + 87 mm)

-	Largeur du plénum standard (-KBS) ou à choisir librement (-xxx, en mm) (largeur minimale avec 			position de manchon -S0 / -S4 = diamètre du manchon øD + 30 mm)

-	Diamètre du manchon standard (-SDS) ou à choisir librement (-xxx, en mm)

-	Position de manchon :

-	1 manchon situé au-dessus (-S0)

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1, standard)

-	1 manchon sur la face avant (-S4)

-	avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, réglable, pour faciliter la 			régulation du débit d'air. Composé de tôle d'acier galvanisée électrolytiquement. Fixation du clapet 		d'étranglement en plastique.

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.	-	Avec isolation thermique:

-	intérieure (-Ii), sur la face intérieure du plénum de raccordement

-	extérieure (-Ia), sur la face extérieure du plénum de raccordement

-	Cadre de montage (-ER1 / -ER2), composé de tôle d'acier galvanisée électrolytiquement (impossible en 	combinaison avec plénum de raccordement).

-	sans patte de scellement (-ER1, standard)

-	avec patte de scellement (-ER2) (moyennant supplément)