Lüftungsgitter IB-Q

Ausschreibungstexte

Lüftungsgitter Typ IB-Q-... für Zu- und Abluft, zum Einbau in Kanäle und Kästen, mit frontseitig waagrechten bzw. senkrechten, drehbar gelagerten, einzeln verstellbaren Luftlenklamellen. Beschreibung Rahmen und Lamellen siehe unter „Material / Lackierung. Anbauteile aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ IB-Q-...

Ausführung:

-	frontseitig waagrechte, drehbar gelagerte Luftlenklamellen (-IB-Q-01-…).

-	wie IB-Q-01-…, zusätzlich mit senkrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen (-IB-Q-02-…).

-	wie IB-Q-01-…, zusätzlich mit Schlitzschieber (-IB-Q-08-…).

-	wie IB-Q-01-…, zusätzlich mit senkrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen und Schlitzschieber

(-IB-Q-8c-…).

-	frontseitig senkrechte, drehbar gelagerte Luftlenklamellen (-IB-Q-10-…).

-	wie IB-Q-10-…, zusätzlich mit waagrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen (-IB-Q-11-…).

-	wie IB-Q-10-…, zusätzlich mit Schlitzschieber (-IB-Q-15-…).

-	wie IB-Q-10-…, zusätzlich mit waagrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen und Schlitzschieber

(-IB-Q-16-…).

Länge:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Länge in mm, frei wählbar, bei Bandausführung 
(bei Gitterlänge BL >1225 mm: 2-teilig bei einer Bandlänge BL ≤2425 mm, mehrteilig bei einer Bandlänge >2425 mm) (-xxxxx, immer 5-stellig).

Höhe:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

Material / Lackierung (Rahmen und Lamellen):

-	Stahlblech verzinkt (-SV)

-	Stahlblech (-SB, Standard)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, gegen Mehrpreis, immer 4-stellig)

Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N)

-	Bandausführung (-B) (nur IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16 möglich, bei Gitterlänge BL > 1225 mm, Modullänge max. 1225 mm, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung).

Luftstrahlführung:

-	Lamellenstellung gerade (-L000) (Standard)

-	Lamellenstellung divergierend 44° (-L044)

-	Lamellenstelllug divergierend 84° (-L084)

-	Lamellenstellung divergierend 110° (-L110)

(nur für IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

- Lamellenstellung divergierend 140° (-L140)

(nur für IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

-	Lamellenstellung gegeneinander (-LGEG)

Montage:

-	Schraubmontage (-SM, Standard)

-	Schrauben sind bauseits zu stellen

-	Bandausführung nur mit Schraubmontage möglich

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	nur in Verbindung mit Einbaurahmen oder Anschlusskasten lieferbar

-	Klemmmontage (-KB)

-	nur ohne Einbaurahmen oder Anschlusskasten lieferbar

Zubehör:

-	Anschlusskasten (AK-31), in rechteckiger Bauform, aus Stahlblech verzinkt (-SV, Standard), Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen und Aufhängelaschen.

-	Länge:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Länge in mm, frei wählbar, bei Bandausführung (bei Gitterlänge BL > 1225 mm: 2-teilig bei einer Bandlänge BL ≤ 2425 mm, mehrteilig bei einer Bandlänge BL > 2425 mm) (-xxxxx, immer 5-stellig).

-	Höhe:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (Standard)

-	Bandausführung (nur IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16 möglich, bei Gitterlänge BL > 1225 mm, Modullänge max. 1225 mm, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung).

-	Montage:

-	Schraubmontage (-SM) (Standard, Schrauben sind bauseits zu stellen, Bandausführung nur mit Schraubmontage möglich)

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe (-DK1), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlusskastengehäuse, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	mit Drosselklappe (-DK2), wie DK1 jedoch mit Seilzugverstellung, nur bei Stutzenlage von oben (-S0) und Stutzenlage stirnseitig (-S4).

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard).

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage S1+S2 = Stutzendruchmesser +87 mm, jedoch mind. 200 mm) (immer 3-stellig).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

(Bei Vergrößerung des Stutzendurchmesser bei Stutzenlage -S0 und -S4 ist nur die Kastenform abgesetzt erhältlich.)

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard).

-	Stutzen stirnseitig (-S4, keine Bandausführung möglich).

-	Einbaurahmen (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	ohne Einbaurahmen (-ER0)

-	mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech (nur in Verbindung ohne Anschlusskasten möglich):

-	ohne Mauerfahne (-ER1)

-	mit Mauerfahne (-ER2)