Rejilla de ventilación IB-Q

TEXTO DE ESPECIFICACIÓN

Rejilla de ventilación IB-Q-... para impulsión y retorno, para montaje en conductos y plénums, con lamas deflectoras horizontales o verticales orientables, ajustables individualmente en la parte frontal. Para consultar la descripción del marco y de las lamas, véase "Material / barniz" Piezas adosadas en chapa de acero electrogalvanizado.

Modelo: SCHAKO tipo IB-Q-...

Ejecución:

-	Lamas deflectoras horizontales y orientables en la parte frontal (-IB-Q-01-…).

-	Como IB-Q-01-…, adicionalmente con lamas deflectoras verticales y orientables (-IB-Q-02-…).

-	Como IB-Q-01-…, adicionalmente con compuerta corredera de regulación (-IB-Q-08-…).

-	Como IB-Q-01-…, adicionalmente con lamas deflectoras verticales orientables y compuerta corredera de regulación (-IB-Q-8c-…).

-	Lamas deflectoras verticales y orientables en la parte frontal

(-IB-Q-10-…).

-	Como IB-Q-10-…, adicionalmente con lamas deflectoras horizontales y orientables (-IB-Q-11-…).

-	Como IB-Q-10-…, adicionalmente con compuerta corredera de regulación (-IB-Q-15-…).

-	Como IB-Q-10-…, adicionalmente con lamas deflectoras horizontales orientables y compuerta corredera de regulación (-IB-Q-16-…).

Longitud:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Longitud en mm, de libre elección, para la ejecución en línea continua

(para una longitud de la rejilla de BL > 1225 mm: de dos piezas para una longitud de línea continua de 	BL ≤ 2425 mm, de varias piezas para una longitud de línea continua de > 2425 mm) (-xxxxx, siempre de 	5 caracteres).

Altura:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

Material / barniz (marco y lamas):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV)

-	Chapa de acero (-SB, estándar)

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Lacado en otro color RAL, de libre elección (-xxxx, con precio adicional, siempre de 4 caracteres)

Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (-N)

-	Ejecución en línea continua (-B) (solo posible para IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, para una 	longitud de la rejilla de BL > 1225 mm, longitud del módulo max. 1225 mm, división de longitues estándar 	SCHAKO para la ejecución en línea continua).

Guiado de la vena de aire:

-	Posición recta de las lamas (-L000) (estándar)

-	Posición de las lamas divergente en 44° (-L044)

-	Posición de las lamas divergente en 84° (-L084)

-	Posición de las lamas divergente en 110° (-L110)

(solo para IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

-	Posición de las lamas divergente en 140° (-L140)

(solo para IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

-	Posición contrapuesta de las lamas (-LGEG)

Montaje:

-	Montaje roscado (-SM, estándar)

-	Los tornillos corren a cargo del cliente

-	Ejecución en línea continua solo posible con montaje roscado

-	Montaje oculto(-VM)

-	Solo disponible en combinación con marco de montaje o plénum

-	Fijación de apriete (-KB)

-	Solo disponible sin marco de montaje o plénum

Accesorios:

-	Plénum (AK-31), diseño rectangular, de chapa de acero galvanizado (-SV, estándar), carcasa con boca 	de conexión redonda y orejetas de suspensión.

-	Longitud:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Longitud en mm, de libre elección, para la ejecución en línea continua (para una longitud de la 			rejilla de BL > 1225 mm: de dos piezas para una longitud de línea continua de BL ≤ 2425 mm, de 			varias piezas para una longitud de línea continua de BL > 2425 mm) (-xxxxx, siempre de 5 				caracteres).

-	Altura:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

-	Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (estándar)

-	Ejecución en línea continua (solo posible para IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, para una 			longitud de la rejilla de BL > 1225 mm, longitud del módulo máx. 1225 mm, división de longitudes 			estándar SCHAKO para la ejecución en línea continua).

-	Montaje:

-	Montaje roscado (-SM) (estándar, los tornillos corren a cargo del cliente, ejecución en línea 				continua solo posible con montaje roscado)

-	Montaje oculto (-VM)

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	Con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero galvanizado, en la carcasa del plénum, 			ajustable, para una regulación del caudal de aire sencilla.

-	Con compuerta reguladora (-DK2), como DK1 pero con ajuste manual por cuerda, solo para una 			posición de la boca desde arriba (-S0) y una posición de la boca frontal (-S4).

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0) (estándar).

-	Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS).

=	Altura del plénum en mm, de libre elección (altura mínima [KHS] con una posición de la boca 				S1+S2 = diámetro de la boca +87 mm, aunque mín. 200 mm) (siempre de 3 caracteres).

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS).

-	Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres).

(Si se aumenta el diámetro de la boca con una posición de la boca -S0 y -S4, solo está disponible 			la forma del plénum escalonada.)

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0).

-	Boca lateral en el plénum (-S1) (estándar).

-	Boca frontal (-S4, no disponible para la ejecución en línea continua).

- Marco de montaje (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	Sin marco de montaje (-ER0)

-	Con marco de montaje de chapa de acero galvanizado (solo posible sin plénum):

-	Sin garra de anclaje (-ER1)

-	Con garra de anclaje (-ER2)