Grille de ventilation IB

Texte de soumission

Grille de ventilation de type IB-Q-... pour soufflage et reprise, pour le montage dans des conduits et coffres, avec des ailet-tes de déflexion frontales horizontales ou verticales orientab-les et réglables individuellement. Pour la description du cadre et des ailettes, voir « Matériau / peinture ». Composants en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement.

Modèle : SCHAKO type IB-Q-...

Version :

-	Ailettes de déflexion frontales, horizontales orientables (-IB-Q-01-…).

-	Comme IB-Q-01-..., avec en plus ailettes de déflexion verticales, orientables (-IB-Q-02-...).

-	Comme IB-Q-01-…, avec en plus un registre à glissière (-IB-Q-08-…).

-	Comme IB-Q-01-…, avec en plus ailettes de déflexion verticales orientables et registre à glissière 		(-IB-Q-	8c-…).

-	Ailettes de déflexion frontales, verticales orientables

(-IB-Q-10-…)

-	Comme IB-Q-10-..., avec en plus ailettes déflectrices horizontales, orientables (-IB-Q-11-...).

-	Comme IB-Q-10-…, avec en plus un registre à glissière (-IB-Q-15-…).

-	Comme IB-Q-10-…, avec en plus ailettes de déflexion horizontales orientables et registre à glissière (-IB-Q-16-…).

Longueur :

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Longueur en mm, au choix, pour version en bande (lon-gueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties 	pour 	une lon-gueur de bande BL ≤ 2425 mm, en plusieurs parties pour une longueur de bande > 2425 	mm) 	(-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

Hauteur :

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

Matériau / peinture (cadre et ailettes) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV)

-	Tôle d'acier (-SB, standard)

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Peinte dans une autre couleur RAL, au choix     (-xxxx, moyennant supplément, toujours à 4 chiffres)

Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N)

-	Version en bande (-B) (uniquement possible pour IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, pour une longueur de grille BL > 1225 mm, longueur max. de module 1225 mm, divi-sion en longueurs standard de SCHAKO pour version en bande).

Orientation du jet d'air :

-	Position droite des ailettes (-L000) (standard).

-	Position divergente des ailettes 44° (-L044)

-	Position divergente des ailettes 84° (-L084)

-	Position divergente des ailettes 110° (-L110)

(seulement pour IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

-	Position divergente des ailettes 140° (-L140)

(seulement pour IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

-	Position opposée des ailettes (-LGEG)

Montage :

-	Montage à vis apparentes (-SM, standard)

-	Vis à fournir par le client

-	Version en bande uniquement possible pour montage à vis apparentes

-	Montage à vis cachées (-VM)

-	Uniquement disponible en combinaison avec cadre de montage ou plénum de raccordement

-	Fixation par serrage (-KB)

-	Uniquement disponible sans cadre de montage ni plénum de raccordement

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (AK-31), modèle rectangulaire, en tôle d'acier galvanisée (-SV, standard), 	boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de suspension.

-	Longueur :

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Longueur en mm, au choix, pour version en bande (longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 			parties pour une longueur de bande BL ≤ 2425 mm, en plusieurs parties pour une longueur 			de bande BL > 2425 mm) (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

-	Hauteur :

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (standard)

-	Version en bande (uniquement possible pour IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, pour 			une lon-gueur de grille BL > 1225 mm, longueur max. de module 1225 mm, division en 				longueurs standard deSCHAKO pour version en bande)

-	Montage :

-	Montage à vis apparentes (-SM) (standard, vis à fournir par le client, version en bande 				uniquement possible pour montage à vis apparentes)

-	Montage à vis cachées (-VM).

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier galvanisée, dans le boîtier du plénum de 			rac-cordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.

-	Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1 mais avec réglage par câble de commande, 			uni-quement avec manchon d'en haut (-S0) et man-chon sur la face avant (-S4).

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (stan-dard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de 				raccorde-ment.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard).

-	Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation ther-mique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation ther-mique à l'extérieur du plénum de 					raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS).

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (hauteur minimale [KHS] pour position de manchon 			S1+S2 = diamètre de manchon +87 mm, mais au moins 200 mm) (toujours à 3 chiffres).

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS).

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, tou-jours à 3 chiffres).

(si le diamètre de manchon pour les positions de manchon -S0 et -S4 est plus grand, seul un 			plénum de raccordement étagé est disponible.)

-	Position de manchon :

-	Manchon situé au-dessus (-S0).

-	Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard).

-	Manchon sur la face avant (-S4, impossible pour version en bande).

-	Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	Sans cadre de montage (-ER0)

-	Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée (uniquement possible sans plénum de raccorde-		ment) :

-	Sans patte de scellement (-ER1)

-	Avec patte de scellement (-ER2)