Bocchetta di ventilazione IB-Q

Testo per capitolato

Bocchetta di mandata e ripresa aria tipo IB-Q-... per il mon-taggio in canali e cassette, con deflettori frontali orizzontali o verticali girevoli e orientabili singolarmente. Per la descrizio-ne del telaio e dei deflettori vedere "Materiale/verniciatura". Accessori di montaggio in lamiera d'acciaio zincato elettroli-ticamente.

Prodotto: SCHAKO Tipo IB-Q-...

Esecuzione:

-	deflettori orizzontali frontali girevoli (-IB-Q-01-…).

-	come IB-Q-01, ma con deflettori verticali girevoli (-IB-Q-02-...).

-	come IB-Q-01-…, con serranda a scorrimento (-IB-Q-08-…).

-	come IB-Q-01-..., ma con deflettori verticali girevoli e serranda a scorrimento  (-IB-Q-8c-…).

-	deflettori frontali verticali girevoli

(-IB-Q-10-…)

-	come IB-Q-10-..., ma con deflettori orizzontali girevoli (-IB-Q-11-...).

-	come IB-Q-10-…, con serranda a scorrimento (-IB-Q-15-…).

-	come IB-Q-10-..., ma con deflettori orizzontali girevoli e serranda a scorrimento (-IB-Q-16-…).

Lunghezza:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	lunghezza in mm liberamente selezionabile con esecu-zione a nastro (con lunghezza bocchetta BL 	>1225 mm: divisa in due con lunghezza nastro BL ≤2425, divisa in più elementi con lunghezza nastro > 	2425 mm) (-xxxxx, codi-ce a 5 posizioni).

Altezza:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

Materiale/verniciatura (telaio e deflettori):

-	lamiera d'acciaio zincato (-SV)

-	lamiera d´acciaio (-SB, standard)

-	verniciati nella tonalità RAL 9010 (bianco) (-9010, standard)

-	verniciati in altra colorazione RAL, liberamente sele-zionabile (-xxxx, con sovrapprezzo, codice sempre a 4 posizioni).

Esecuzione singola / a nastro

-	Diffusore singolo (-N)

-	Esecuzione a nastro (-B) (solo per IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, con lunghezza bocchetta BL > 	1225 mm, lunghezza modulo max. 1225 mm, divisione lunghezze standard di SCHAKO per l´esecuzione 	a nastro).

Direzione del lancio:

-	Posizione deflettori diritta (-L000, standard)

-	Posizione deflettori divergente 44° (-L044).

-	Posizione deflettori divergente 084° (-L084)

-	Posizione deflettori divergente 110° (-L110).

(solo per IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

-	Posizione deflettori divergente 140° (-L140)

(solo per IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16)

-	Posizione deflettori contrapposta (-LGEG).

Montaggio:

-	montaggio viti a vista (-SM, standard)

-	le viti sono a cura del cliente

-	esecuzione a nastro possibile solo con montaggio a vite

-	montaggio viti nascoste (-VM)

-	possibile solo con controtelaio o camera di raccordo

-	montaggio a incastro (-KB)

-	possibile solo senza controtelaio o camera di raccor-do

Accessori:

-	camera di raccordo (AK-31), forma quadrata, in lamiera d´acciaio zincato (-SV, standard), involucro con 	manicotto circolare e fascette di sospensione.

-	Lunghezza:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	lunghezza in mm liberamente selezionabile con esecuzione a nastro (con lunghezza bocchetta BL 			> 1225 mm; divisa in 2 elementi con lunghezza nastro BL ≤ 2425 mm, divisa in più elementi con 			lunghezza nastro BL > 2425 mm) (-xxxxx, codice a 5 posizioni).

-	Altezza:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	175 mm (-175)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	esecuzione singola (standard)

-	esecuzione a nastro (solo per IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, con lunghezza bocchetta BL > 			1225 mm, lunghezza modulo massimo 1225 mm, divisione lunghezze standard di SCHAKO per 			l´esecuzione a nastro).

-	Montaggio:

-	Montaggio viti a vista (-SM) (standard e unica op-zione disponibile nell´esecuzione a nastro, le viti 			sono a cura del cliente)

-	montaggio viti nascoste (-VM) (-VM)

-	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zincato, nel corpo della camera di rac-cordo, 			regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria.

-	con serranda di taratura (-DK2), come DK1 ma con cavetto per la regolazione, solo per manicotto 			dall´alto (-S0) e manicotto frontale (-S4).

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0) (standard)

-	con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno della camera di raccordo

-	con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-		-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo in mm, libera-mente selezionabile (altezza min [KHS] con posi-			zione manicotto S1+S2 = diametro manicotto + 87 mm, ma almeno 200 mm) (codice a 3 posizio-			ni).

-	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezio-nabile (-xxx codice sempre a 3 posizioni).

(Aumentando il diametro del manicotto con posi-zione manicotto -S0 e -S4 è disponibile solo la 			camera di raccordo divisa).

-	Posizione manicotto:

-	manicotto dall´alto (-S0).

-	manicotto laterale sulla camera (-S1, standard)

-	manicotto frontale (-S4, non possibile per le ese-cuzioni a nastro).

-	Controtelaio (-ER0/-ER1/-ER2)

-	senza controtelaio (-ER0)

-	con controtelaio in lamiera d´acciaio zincato (possibi-le solo senza camera di raccordo):

-	senza zanca a murare (-ER1)

-	con zanca a murare (-ER2)