Lüftungsgitter IB-R

Ausschreibungstexte

Lüftungsgitter Typ IB-R-... für Zu- und Abluft, zum Einbau in Blech- / Wickelfalzrohre, mit frontseitig waagrechten bzw. senkrechten, drehbar gelagerten, einzeln verstellbaren Luftlenklamellen. Beschreibung Rahmen und Lamellen siehe unter „Material / Lackierung. Anbauteile aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech.

In Einzelausführung. Mit Schraubmontage (-SM, Standard), Schrauben sind bauseits zu stellen. Ohne Einbaurahmen.

Fabrikat: SCHAKO Typ IB-R-...-N-...-SM-ER0

Lamellen (Ausführung):

-	frontseitig waagrechte drehbar gelagerte Luftlenklamellen (-IB-R-01-…).

-	wie IB-R-01-…, zusätzlich mit Schlitzschieber (-IB-R-08-…).

-	wie IB-R-01-…, zusätzlich mit senkrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen und Schlitzschieber       (-IB-R-8c-…).

-	frontseitig senkrechte drehbar gelagerte Luftlenklamellen (-IB-R-10-…).

-	wie IB-R-10-…, zusätzlich mit Schlitzschieber (-IB-R-15-…).

-	wie IB-R-10-…, zusätzlich mit waagrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen und Schlitzschieber      (-IB-R-16-…).

Länge:

-	315 mm (-0315)

-	415 mm (-0415)

-	515 mm (-0515)

-	615 mm (-0615)

-	815 mm (-0815)

-	1015 mm (-1015)

-	1215 mm (-1215)

Höhe:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

Luftstrahlführung:

-	Lamellenstellung gerade (-L000, Standard).

-	Lamellenstellung divergierend 44° (-L044).

-	Lamellenstellung divergierend 84° (-L084).

-	Lamellenstellung divergierend 110° (nur für IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L110).

-	Lamellenstellung divergierend 140° (nur für IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L140).

-	Lamellenstellung gegeneinander (-LGEG).

Material / Lackierung (Rahmen und Lamellen):

-	Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard).

-	Stahlblech (-SB):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	lackiert in einem RAL-Farbton nach Wahl (-xxxx, gegen Mehrpreis).