Rejilla de ventilación IB-R

Textos de especificación

Rejilla de ventilación IB-R-... para impulsión y retorno, para montaje en tubos de chapa y helicoidales, con lamas deflectoras horizontales o verticales orientables, ajustables en la parte frontal. Para consultar la descripción del marco y de las lamas, véase "Material / barniz". Piezas adosadas en chapa de acero electrogalvanizado.

En ejecución individual. Con montaje roscado (-SM, estándar), los tornillos corren a cargo del cliente. Sin marco de montaje.

Modelo: SCHAKO tipo IB-R-...-N-...-SM-ER0

Lamas (ejecución):

-     Lamas deflectoras horizontales y orientables en la parte frontal (-IB-R-01-…).

-     Como IB-R-01-…, adicionalmente con compuerta corredera de regulación (-IB-R-08-…).

-     Como IB-R-01-…, adicionalmente con lamas deflectoras verticales orientables y compuerta corredera

de regulación (-IB-R-8c-…).

-     Lamas deflectoras verticales y orientables en la parte frontal (-IB-R-10-…).

-     Como IB-R-10-…, adicionalmente con compuerta corredera de regulación (-IB-R-15-…).

-     Como IB-R-10-…, adicionalmente con lamas deflectoras horizontales orientables y compuerta corredera

de regulación (-IB-R-16-…).

Longitud:

-     315 mm (-0315)

-     415 mm (-0415)

-     515 mm (-0515)

-     615 mm (-0615)

-     815 mm (-0815)

-     1015 mm (-1015)

-     1215 mm (-1215)

Altura:

-     65 mm (-065)

-     115 mm (-115)

-     215 mm (-215)

Guiado de la vena de aire:

-     Posición recta de las lamas (-L000, estándar).

-     Posición de las lamas divergente en 44° (-L044).

-     Posición de las lamas divergente en 84° (-L084).

-     Posición de lamas divergente en 110° (solo para IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L110).

-     Posición de lamas divergente en 140° (solo para IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L140).

-     Posición contrapuesta de las lamas (-LGEG).

Material / barniz (marco y lamas):

-     Chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar).

-     Chapa de acero (-SB):

-     Lacado en color RAL 9010 (blanco) (-9010).

-     Lacado en un color RAL a elección (-xxxx, con precio adicional).