Ventilatierooster IB-R

Aanbestedingsteksten

Ventilatierooster type IB-R-... voor luchttoevoer en -afvoer, voor de inbouw in plaat- of wikkelfelsbuizen, met aan de voorzijde horizontale of verticale, draaibaar gemonteerde, afzonderlijk verstelbare luchtrichtlamellen. Beschrijving van het frame en de lamellen, zie onder "Materiaal/lak". Aanbouwdelen uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. In enkele uitvoering. Met schroefbevestiging (-SM, standaard), schroeven moeten door de installateur worden voorzien. Zonder inbouwframe.

Product: SCHAKO type IB-R-...-N-...-SM-ER0

Lamellen (uitvoering):

-	aan de voorzijde horizontale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen (-IB-R-01-…).

-	zoals IB-R-01-…, aangevuld met schuifregister (-IB-R-08-…).

-	zoals IB-R-01-…, aangevuld met verticale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen en schuifregister

(-IB-R-8c-…).

-	aan de voorzijde verticale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen (-IB-R-10-…).

-	zoals IB-R-10-…, aangevuld met schuifregister (-IB-R-15-…).

-	zoals IB-R-10-…, aangevuld met horizontale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen en schuifregister (-IB-R-16-…).

Lengte:

-	315 mm (-0315)

-	415 mm (-0415)

-	515 mm (-0515)

-	615 mm (-0615)

-	815 mm (-0815)

-	1015 mm (-1015)

-	1215 mm (-1215)

Hoogte:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

Luchtstroomgeleiding:

-	lamellenstand recht (-L000, standaard).

-	Lamellenstand divergerend 44° (-L044).

-	Lamellenstand divergerend 84° (-L084).

-	lamellenstand divergerend 110° (alleen voor IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L110).

-	lamellenstand divergerend 140° (alleen voor IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L140).

-	Lamellenstand tegen elkaar (-LGEG).

Materiaal / lak (frame en lamellen):

-	verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard).

-	plaatstaal (-SB):

-	gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010).

-	gelakt in een RAL-kleur naar keuze (-xxxx, tegen meerprijs).